# 复杂结构的动态响应有限元分析技术和应用

### 论文摘要

自行火炮是一个典型的复杂结构,其发射过程是一个高瞬态、强载荷的非线性过程,伴随着剧烈的运动、冲击和振动,严重制约着自行火炮的性能和使用寿命。随着战场环境的变化,要满足火炮轻量化应用的迫切要求,必须对原有自行火炮进行再设计。因此,必须采用计入各种非线性因素的有限元建模方法,对其发射过程的动力学行为进行细致研究,从而对火炮实验获得准确的预测结果。本文结合动力学有限元常用建模方法与技巧,提出了系统建模方法。该方法涵盖两个层次：部件建模和部件连接关系建模。在这两个层次分别阐述了切实有效的建模技术,以解决模型计算规模控制和非线性因素模拟问题。同时,讨论了求解动力学问题的基础理论,并结合应用经验,阐述了提高求解效率、精度和稳定性一些措施。应用该系统建模方法,建立某自行火炮发射动力学有限元模型,利用了大滑移接触、用户接口程序、多点约束和连接器等技术,解决了反后坐装置、履带悬挂系统等部件的连接模拟问题,并计算了自行火炮在0°方向射角、0°和60°高低射角两种发射状态下的动力学行为。计算结果与实弹测试对比,误差最大为5.1%,满足分析要求,验证了该系统建模方法的正确性与有效性。至此,基于有限元法的自行火炮发射动力学研究平台已建立完全。在这基础上,可以对火炮设计和改型设计的有效性进行评估,同时还可以进一步研究部件结构优化、轻量化、火炮与底盘匹配性等问题。动力学有限元模型能否解决工程中的实际问题,既取决于建模方法的正确性,又取决于模型参数的准确性。模型参数包括尺寸、质量、载荷、位移、刚度、间隙等,来源于对物理模型的测量。对于难以直接测量的参数,需要采用参数辨识方法获取。该方法以数学实验为基础,从响应结果中提取对参数变化敏感的指标,该指标与参数值对应。应用这一指标能够对物理模型参数的进行间接测量。本文通过小波变换,对动态响应结果进行数据分析,得到对部件连接刚度和间隙参数变化敏感的指标——标准差和峰度系数,也称为辨识指标。有了这些辨识指标,对物理模型的参数辨识才能得以实现。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 非线性有限元

- 1.2.2 火炮发射动力学

- 1.2.3 模型参数辨识

- 1.3 本文研究的主要内容

- 2 复杂结构的动力学有限元建模

- 2.1 引言

- 2.2 建模原理

- 2.3 部件建模方法

- 2.3.1 几何模型简化

- 2.3.2 网格划分原则

- 2.3.3 混合单元建模技术

- 2.3.4 应用软件与建模流程

- 2.4 连接关系建模方法

- 2.4.1 接触碰撞定义

- 2.4.2 用户接口程序

- 2.4.3 多点约束方程法

- 2.4.4 连接器

- 2.5 动力学分析方法

- 2.5.1 动力学问题的有限元方程

- 2.5.2 显式时间积分方法

- 2.5.3 隐式时间积分方法

- 2.5.4 接触问题求解

- 2.6 提高计算效率、精度和稳定性措施

- 2.7 本章小结

- 3 某自行火炮动力学有限元建模与分析

- 3.1 研究对象与研究目的

- 3.2 自行火炮动力学有限元建模的总体策略

- 3.3 部件建模

- 3.3.1 几何模型简化

- 3.3.2 部件有限元建模

- 3.3.3 材料特性

- 3.3.4 模型配重

- 3.4 连接关系建模

- 3.4.1 概述

- 3.4.2 大滑移接触定义

- 3.4.3 反后坐装置连接

- 3.4.4 高低机连接

- 3.4.5 平衡机连接

- 3.4.6 座圈连接

- 3.4.7 履带悬挂系统

- 3.5 工况载荷与边界条件

- 3.6 动力学分析方法与算法设置

- 3.7 计算结果与分析

- 3.7.1 位移动态响应结果

- 3.7.2 复进机力、制退机力和后坐阻力响应结果

- 3.7.3 应力动态响应结果

- 3.7.4 结果对比与分析

- 3.8 结果修正与试验对比

- 3.9 本章小结

- 4 模型参数辨识研究

- 4.1 概述

- 4.2 小波变换

- 4.2.1 小波变换的应用

- 4.2.2 连续小波变换

- 4.3 数学实验

- 4.3.1 研究对象和方法

- 4.3.2 有限元建模

- 4.3.3 计算结果

- 4.4 计算结果小波变换分析

- 4.4.1 材料阻尼改变时小波变换结果

- 4.4.2 扭转刚度改变时小波变换结果

- 4.4.3 间隙改变时小波变换结果

- 4.5 辨识指标—峰度系数和标准差

- 4.7 本章小结

- 5 结束语

- 5.1 工作总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].剧院结构抗震概念设计方法的探讨[J]. 黑龙江科技信息 2012(10)

- [2].框架结构不同水平体系可靠度分析[J]. 低温建筑技术 2016(05)

- [3].天津生态馆复杂结构体系的计算分析[J]. 建筑结构 2013(S2)

- [4].复杂结构的消息队列应用研究[J]. 科技信息 2014(12)

- [5].超厚板壁复杂结构架空水池施工技术分析[J]. 居舍 2019(24)

- [6].地震反应在高层建筑复杂结构设计中的分析[J]. 中国新技术新产品 2011(10)

- [7].某骨架零件加工工艺研究[J]. 装备制造技术 2016(05)

- [8].基于等效载荷法的复杂结构焊接变形预测[J]. 焊接技术 2013(09)

- [9].深圳能源集团总部大厦结构体系研究[J]. 钢结构 2012(04)

- [10].P6技术在国际大型综合体项目中的应用[J]. 施工技术 2015(S1)

- [11].复杂结构表面喷涂超细无机纤维保温施工技术[J]. 中华民居(下旬刊) 2014(04)

- [12].惯性仪表铍材复杂结构件清洗技术研究[J]. 新技术新工艺 2018(02)

- [13].深圳能源集团总部大厦项目复杂结构抗震体系研究[J]. 建筑结构 2012(S1)

- [14].博物馆连体结构设计分析[J]. 建筑技术开发 2013(01)

- [15].浅析复杂结构薄壁异形零件数控加工技术[J]. 成功(教育) 2013(24)

- [16].复杂结构设计中平法图集(G101-1)的扩展应用[J]. 山西建筑 2012(34)

- [17].宁夏大剧院结构抗震设计分析[J]. 建筑结构 2012(S2)

- [18].复杂整车结构的电磁兼容多软件联合建模[J]. 微波学报 2014(01)

- [19].复杂结构振动试验有效性分析[J]. 强度与环境 2013(04)

- [20].有限元分析软件中模型检查方法的研究[J]. 机械设计与制造 2014(12)

- [21].复杂结构的公差分析及优化[J]. 机电一体化 2015(04)

- [22].北海冠岭会议中心多种结构形式的综合设计[J]. 建筑结构 2013(S2)

- [23].复杂结构阴极保护设计中电流屏蔽效应数值模拟仿真[J]. 舰船科学技术 2012(09)

- [24].凤凰国际传媒中心结构设计[J]. 建筑结构 2011(09)

- [25].曲靖市体育中心体育场结构设计[J]. 建筑结构 2011(10)

- [26].广州新图书馆结构设计中若干关键问题[J]. 建筑结构 2009(11)

- [27].大型复杂构件钢结构加工制作综合技术[J]. 钢结构 2016(03)

- [28].复杂结构施工过程中的监测分析[J]. 工程与建设 2012(02)

- [29].某高层框架剪力墙结构抗震优化设计及验证[J]. 工程抗震与加固改造 2008(03)

- [30].复杂结构的预应力优化设计研究[J]. 中外企业家 2016(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1bded09e3ad67c5351a963b3.html