# 氧化锌低维纳米结构的第一性原理计算

### 论文摘要

ZnO是一种直接宽禁带的n型半导体材料，已在透明导电玻璃、太阳能电池、平板显示器和气敏传感器等领域得到了广泛应用。低维纳米结构的ZnO由于具有优异的光学、电学性质，在光电子器件、紫外激光系统等众多领域具有广阔的潜在应用前景，引起了科研工作者的广泛关注。本文运用基于密度泛函理论的SIESTA软件对ZnO低维纳米结构进行计算，主要内容如下：1.运用原子轨道线性组合结合模守恒赝势方法研究了不同横截面直径的纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线的电子结构。理论计算表明纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线具有宽的直接带隙，导带底和价带顶都位于布里渊区Γ点处，其导带主要由Zn-4s和Zn-4p轨道组成，而价带主要由Zn-3d和O-2p轨道组成，导带底和价带顶都比较平滑，导带电子和价带空穴的有效质量很大，它们的迁移率很低，说明纯净的无缺陷的纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线的导电能力较差。随着横截面直径的增大，禁带宽度逐渐减小，这表明在一个纳米的尺寸范围内量子尺寸限制效应明显；形成能都小于零且随着横截面直径的增大而降低，说明在一定条件下可以通过体材料Zn和O2制备纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线，并且横截面直径越大其制备就越容易；在拉力的作用下，随着拉力的增大禁带宽度逐渐增大，这仍可归因于量子尺寸限制效应。2．运用原子轨道线性组合结合模守恒赝势方法分别研究了锯齿型（n，0）和扶手椅型（n，n）ZnO单壁纳米管的电子结构。理论计算表明这两种纳米管都具有宽的直接带隙，导带底和价带顶都位于布里渊区Γ点处。锯齿型（n，0）ZnO单壁纳米管的导带较为陡峭主要由Zn-4s和Zn-4p轨道组成，而价带相对较为平滑主要由Zn-3d和O-2p轨道组成，导带电子的有效质量比较小而价带空穴的有效质量比较大，导带电子迁移率较高而价带空穴迁移率较低，推测锯齿型（n，0）ZnO单壁纳米管会具有一定的导电能力；扶手椅型（n，n）ZnO单壁纳米管的导带主要由Zn-4s和Zn-4p轨道组成，价带主要由Zn-3d和O-2p轨道组成，导带底和价带顶都比较陡峭，导带电子和价带空穴的有效质量都比较小，它们的迁移率较高，推测扶手椅型（n，n）ZnO单壁纳米管会具有较强的导电能力；随着管径的增大，这两种纳米管的表面都变得越来越平滑，然而禁带宽度的变化与纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线相比都很不明显，这表明在一个纳米的尺寸范围内量子尺寸限制效应不明显；形成能都小于零且随着横截面直径的增大而降低，说明在一定条件下可以通过体材料Zn和O2制备这两种纳米管，并且横截面直径越大其制备就越容易，然而与纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线相比，其形成能降低较慢，说明其制备比较困难；这两种纳米管在拉应力的作用下，都随着拉应力的增大禁带宽度在逐渐减小，这与Zn-O键长和建角的改变有关。3．运用原子轨道线性组合结合模守恒赝势方法研究了并得到了ZnO纳米颗粒具体的能级分布。理论计算表明该ZnO纳米颗粒在0K温度下可以认为是一个两能级体系，在假设这两个能级满足跃迁条件的情况下，运用广义光学布洛赫方程（GBE）计算了在单脉冲激光场下ZnO纳米颗粒的光子数发射事件，例如光子数发射随时间的变化、曼代尔Q参数和n光子数发射几率等。特别地，单光子发射几率最大值在单脉冲激光场下接近1。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 目录

- CONTENTS

- 第一章 绪论

- 1.1 ZnO的基本特性和结构

- 1.2 国内外研究的现状

- 1.3 计算材料学与材料设计

- 1.4 研究目的与论文结构

- 第二章 SIESTA简介

- 2.1 原子轨道线性组合的自洽场方法和模守恒赝势

- 2.2 SIESTA软件介绍

- 第三童 纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线的第一性原理研究

- 3.1 纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线的电子结构

- 3.1.1 计算模型

- 3.1.2 计算结果和讨论

- 3.1.3 纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线的形成能

- 3.2 轴向拉应力对纤锌矿结构[0001]ZnO纳米线的影响

- 3.2.1 计算模型

- 3.2.2 计算结果和讨论

- 第四章 锯齿型（n,0）和扶手椅型（n,n）ZnO单壁纳米管的第一性原理研究

- 4.1 锯齿型（n,0）ZnO单壁纳米管的第一性原理研究

- 4.1.1 计算模型

- 4.1.2 计算结果和讨论

- 4.1.3 锯齿型（n,0）ZnO单壁纳米管的形成能

- 4.1.4 轴向拉应力对锯齿型（n,0）ZnO单壁纳米管的影响

- 4.2 扶手椅型（n,n）ZnO单壁纳米管的第一性原理研究

- 4.2.1 计算模型

- 4.2.2 计算结果与讨论

- 4.2.3 扶手椅型（n,n）ZnO单壁纳米管的形成能

- 4.2.4 轴向拉应力对扶手椅型（n,n）ZnO单壁纳米管的影响

- 第五章 单脉冲激光场作用下的ZnO纳米颗粒光子发射

- 5.1 ZnO纳米颗粒的能级

- 5.2 两能级系统的光子发射理论

- 5.3 计算结果和讨论

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].纤锌矿结构AlInN电子及光学性质的第一性原理研究[J]. 原子与分子物理学报 2011(05)

- [2].制备工艺对Zn_(1-x)Mg_xO薄膜结构及光学性能的影响[J]. 物理学报 2009(05)

- [3].对称纤锌矿结构量子阱中的准受限声子及电声相互作用的哈密顿量[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [4].亚稳相纤锌矿铜锌锡硫(WZ-CZTS)纳米晶的合成及光伏应用的研究现状与进展[J]. 材料导报 2019(05)

- [5].三元氮化物纤锌矿结构混晶In_xGa_(1-x)N中的光学声子[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [6].纤锌矿结构AlN、GaN及ZnO自发极化的第一性原理研究[J]. 陕西科技大学学报 2017(06)

- [7].应变对纤锌矿结构GaN电子结构及光学性质的影响[J]. 计算物理 2020(01)

- [8].N掺杂对ZnO∶Mn薄膜结构特性的影响[J]. 天津职业技术师范大学学报 2015(03)

- [9].半导体所在GaAs纳米线结构相变的研究方面取得重要成果[J]. 人工晶体学报 2012(S1)

- [10].C掺杂实现p型AlN的第一性原理计算[J]. 宜宾学院学报 2010(12)

- [11].纤锌矿结构GaAs(1010)表面特性的第一性原理研究[J]. 激光与光电子学进展 2011(04)

- [12].纤锌矿结构ZnO(0001)-Zn和(000-1)-O极性表面稳定几何及电子结构性质[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [13].微波水热法合成Eu~(3+)掺杂GaN材料[J]. 中国陶瓷 2010(10)

- [14].Co掺杂棒状ZnO的水热法合成及其磁性研究[J]. 材料导报 2014(20)

- [15].Al,Si掺杂浓度对纤锌矿CdSe导电性能和吸收光谱的影响[J]. 激光与光电子学进展 2018(03)

- [16].纤锌矿结构Zn_(1-x)Mg_xO电子结构及吸收光谱的第一性原理研究[J]. 物理学报 2008(02)

- [17].溶胶凝胶法制备Co掺杂ZnO粉体及其磁性[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

- [18].模板法制备氧化锌及其光学性能的研究[J]. 化学工程与装备 2016(12)

- [19].纤锌矿结构混晶Al_xGa_(1-x)N中的光学声子和极化子[J]. 天津师范大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [20].Mn掺杂对ZnO∶Mn薄膜结构特性的影响[J]. 发光学报 2013(09)

- [21].直流反应磁控溅射法制备ZnO:Zr透明导电薄膜(英文)[J]. 人工晶体学报 2012(04)

- [22].氧分压对Zn_(1-x)Co_xO_(1-δ)磁性半导体磁特性的调控作用[J]. 金属学报 2008(11)

- [23].氧化锌电子结构的第一性原理计算研究[J]. 原子与分子物理学报 2010(04)

- [24].水热法制备ZnO抗静电导电粉研究[J]. 化工新型材料 2018(09)

- [25].ZnO基材料的压电、铁电、介电与多铁性质研究进展[J]. 硅酸盐通报 2009(04)

- [26].纳米氧化锌粒子的制备研究[J]. 河北化工 2008(06)

- [27].TiO_2-ZnO复合材料的制备及光催化性能研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2019(06)

- [28].透明导电薄膜ZnO:Zr的反应磁控溅射法制备及表征[J]. 光电子.激光 2012(07)

- [29].掺杂ZnO的第一性原理计算[J]. 科协论坛(下半月) 2010(11)

- [30].不同温和条件下制备纳微氧化锌的形貌及尺寸[J]. 机械工程材料 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1bf0ec28f51bf71059e02a10.html