# 继电保护在自动化配电网中的应用侯光磊

（国网河南省电力公司安阳供电公司河南安阳455000）

摘要：自动化配电网已经成为国家电网发展的大方向，与之对应的继电保护必须加快改进步伐，以此来保障电网运行的安全性和稳定性。目前，继电保护在自动化配电网络中的作用不可替代，虽然还存在一些问题，但是可以通过改进的措施使之完善。本文针对继电保护在自动化配电网中的应用问题，提出了一些意见，希望能够推动我国继电保护的发展，让它为自动化电网的发展提供强有力的支持。

关键词：继电保护；配电网；自动化

1继电保护与自动化配电网

1.1继电保护的基本要求

继电保护装置能够判断被保护的元件是否处在正常运行状态，进而分析它是否发生了故障。继电保护装置的这种功能可以将配电网的故障区分为保护区内和保护区外，进而方便自动化配电网的结构调整。从本质上讲，继电保护装置是根据电气发生故障前后的物理量变化来实现监测。根据自动化配电网的特性，继电保护装置应满足的要求主要如下。

1.1.1选择性

当电力系统发生故障时，继电保护装置仅将故障的区域从配电网中切出，其他非故障区域的电网不受影响。这种选择性是继电保护装置实现自动化配电网的核心所在，对自动化的调整电网结构有着重要的作用。

1.1.2速度性

电力系统发生故障后，很可能对大型的设备造成损坏，因此继电保护装置必须要满足速度性的需求，以最快的速度切断故障区域电路。目前，继电保护装置的反应速度时间可以控制在0.08秒以内，基本满足了自动化配电网的需求。

1.1.3可靠性

基于自动化配电网的性能要求，继电保护装置必须有很强的可靠性，不发生误动作，以确保能够切实起到提升自动化配电网安全性的作用。

1.2自动化配电网的系统组成

目前，我国的自动化配电网主要分为两种：一种是集中智能式配电网；另一种是分散智能式配电网。两种形式的自动化配电网各有利弊，但其系统的组成大致相同，具体如下。

1.2.1一次设备

一次设备由自动离合器、环网柜和真空断路器组成，它有一定的智能化，可以执行各种调度命令，是整个自动化配电网的基础所在。同时，一次设备还可以与主控制器相连，实现远程的操作。

1.2.2故障定位系统

故障定位系统主要用来检测自动化配电网的故障点，然后利用地理信息系统将自身监测到的信息反馈给主系统。

1.2.3主站系统

主站系统由计算机网络、操作平台和操作软件组成，是整个自动化配电网的中枢所在，可以整合信息做出判断，然后给执行机构下达命令。同时主站系统还可以分享资源和管理维护，实现信息与数据的传输。

2自动化配电网中继电保护的故障解决办法

2.1直观法

直观法就是在故障的检查中借助专门的检查仪器进行处理。如果继电保护装置中的故障设备无法更换，但是在通电后，跳闸线圈和接触器能够后正常使用，就表明其电气回路正常。一旦设备元件被烧坏，就要及时关闭电闸，替换烧坏的元件。

2.2短接法

短接法是设备故障检查中最常使用的方法之一，短接法的主要原理是，借助检测设备，短接电气回路中的部分通路，如果电流正常流通，表明这部分线路正常，依照这样的检查步骤一步步进行排查，直到发现故障问题的地方，这样的检查方式能够有效缩减检查的范围。这种方法在实际的运用中，要切断系统的保护装置，对开关的节点进行检查，对于电流开路、电磁锁实效等故障能够有效排查。

2.3参照法

参照法主要是将继电保护装置正常情况下的参数与故障时相比较，根据参数的差别变化来确定故障的存在，进行后续的维修工作。参照法主要能够解决接线错误、检验时参数差别较大的情况下。另外，在继电保护装置的更改中，如果接线无法恢复正常，也可以采用这种方法，进行故障原因的排查。

2.4替换法

替换法就是使用正常的器件来替换同类型的继电保护装置中同一型号的器件，以此来判断该器件是否发生故障。替换法在故障检查中也是一种常用的检查方式，工作人员可以用这种方法对器件进行一一排查，只是在操作工序比较繁琐，耗费时间较多。

3自动化配电网继电保护应用的改进措施

3.1针对性更换继电保护设备

继电保护设备的更换可以分两个层次：第一个层次是老化设备的更换；第二个层次是旧式设备的更换。老化设备的更换主要针对继电保护设备的使用情况，因为随着使用时间的增加和一些其他的原因，导致了继电保护设备的老化，影响它的正常使用，所以要针对性地进行老化设备的更换。旧式设备的更换可以理解为技术的更新换代，因为随着科技的发展，继电保护器的功能一定会越来越强大，其监测的效果也会越来越好。特别是在当前的社会环境下，国家电网正在大力发展智能化和自动化，给继电保护设备的更换提供了较好的环境，所以可以根据当地的实际情况，淘汰掉原本的旧设备，让继电保护更好地发挥作用。

3.2重合器与其他设备的配合使用

重合器有着双时性的特点，可以实现重合与开断，所以它能够和其他设备配合，一起发挥出继电保护的作用。首先，当电路出现故障的时候，重合器就能够重合；然后分断器记录重合器的分闸次数，在达到预定设置次数的时候就闭锁，实现电网故障区的隔离。这在一定程度上实现了智能化的电网控制，也减弱了非正常运行状态对继电保护装置的影响。重合器还可以与熔断器配合实现继电保护的作用，因为重合器能够实现重合，而熔断器可以监测流过元件的大电流，当电流过大的时候就自身熔断，起到故障区的隔离作用。当然，重合器和其他设备的配合使用要根据实际情况确定。如配电变压器的末端，可以选择重合器与熔断器的配合，实现继电保护的作用。

3.3继电保护装置的优化

为了更好地实现继电保护的效果，还可以采用继电保护装置优化的方法。当前的继电保护装置还是采用较为传统的方式，在一定程度上无法跟上智能化电网的发展速度。因此可以将信息化和数字化的技术引入到继电保护中，突破继电保护只能在局部中发挥作用的局限。例如，信息化的技术可以将多个继电保护装置连成一个整体，当一个继电保护装置执行电路断开的动作后，马上将信息上传，然后中央处理器快速地做出反应，调整自动化电网的结构，用最快的速度恢复供电。数字化的技术还有利于继电保护装置的维修，利用信号的发射与接受装置，将不同的继电保护装置进行编码，在计算机网络中实时监控。当出现故障的时候就可以快速的定位，采取处理的措施，减少故障带来的电网损失。

结束语

随着社会的不断发展，自动化配电网已经成为我国主要的电力输送系统。在实际的使用中，自动化配电网还存在一些问题，因此要不断加强继电保护装置的发展，解决系统故障，促进我国电力事业的和谐发展，为社会提供更快捷便利的服务。

参考文献：

[1]王敬引,方永毅,武剑,山春凤.配电自动化的应用对配电网继电保护定值整定的影响分析及建议[J].科技传播,2015,23:95-96.

[2]林夙姗.浅论继电保护自动化技术在电力系统中的应用[J].科技展望,2015,11:97.

[3]刘国平,山春凤,王敬引.继电保护自动化技术在电力系统中的应用[J].今日科苑,2015,03:123-124.

[4]彭向兰.继电保护在配电网中的优化设计[J].科技展望,2015,20:117.

[5]刘伟生.电力自动化系统在配电网运行管理中的应用[J].中国新技术新产品,2015,21:3.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c1d89e0da49ad1f61da17a6.html