# WCDMA系统中的HSDPA分组调度算法研究

### 论文摘要

高速下行分组接入（HSDPA）是WCDMA的演进技术,在3GPP R5规范中提出。HSDPA的主要目标是减小物理层传输时延,增加用户设备（UE）的峰值数据速率、提高下行链路的频谱利用率以及整个小区的吞吐量。HSDPA通过使用自适应调制编码、混合自动重传请求、快速分组调度等关键技术,能够在原有WCDMA的5MHz带宽基础上来提高下行数据的传输速率。HSDPA支持流类,交互类以及背景类等多种业务。不同的业务具有不同的服务质量（QoS）要求,如对最大分组时延、最大可接受的丢包率、最小数据速率的要求都各不相同。HSDPA Mac-hs调度器设计有三大目标:一是保证各类业务的QoS要求,二是保证用户之间的公平性,三是使系统的资源利用率达到最大,这都需要借助于分组调度算法来完成。本文首先概述了HSDPA系统的特点和对调度的要求,并对其物理层和MAC层进行了分析。然后总结了分组调度算法的概念和原理,并对现有的几种经典算法进进行了分析比较,包括支持非实时业务和实时业务的分组调度算法。在此基础上,针对HSDPA多业务应用场景,提出了一种改进的分组调度算法。该分组调度算法在保证每种业务的QoS的同时,兼顾了公平性和分组时延限制。我们在包含流类、交互类以及背景类业务的应用场景里对该算法进行了仿真。最后结合仿真结果对提出的HSDPA分组调度算法的性能进行了全面地分析与比较。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 移动通信系统概述

- 1.1.2 移动通信系统的无线资源管理（RRM）概述

- 1.2 本课题研究的目的及意义

- 1.3 国内外在该方向的研究现状

- 1.4 现有分组调度算法的不足

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 WCDMA系统中的HSDPA技术

- 2.1 WCDMA系统概述

- 2.2 HSDPA技术概述

- 2.3 HSDPA的协议结构

- 2.4 物理层分析

- 2.4.1 HS-PDSCH信道

- 2.4.2 HS-SCCH信道

- 2.4.3 HS-DPCCH信道

- 2.4.4 HSDPA物理层工作过程

- 2.5 MAC层分析

- 2.6 HSDPA关键技术

- 2.6.1 自适应调制编码技术

- 2.6.2 混合自动重传请求

- 2.6.3 快速调度技术

- 2.7 本章小结

- 第3章 HSDPA分组调度算法

- 3.1 HSDPA业务概述

- 3.1.1 HSDPA QoS概述

- 3.1.2 HSDPA适合业务

- 3.2 分组调度概述

- 3.3 HSDPA中的分组调度

- 3.4 支持非实时业务的分组调度算法

- 3.4.1 轮询（Round Robin）算法

- 3.4.2 最大C/I （ Maximum C/I）算法

- 3.4.3 正比公平算法

- 3.5 支持实时业务的分组调度算法

- 3.5.1 EDF算法

- 3.5.2 LWDF与M-LWDF算法

- 3.5.3 EXP-rule算法

- 3.6 改进的分组调度算法

- 3.7 本章小结

- 第4章 HSDPA分组调度算法仿真

- 4.1 概述

- 4.2 仿真平台简介

- 4.2.1 仿真平台的基本架构

- 4.2.2 UE运动和切换

- 4.2.3 信道建模

- 4.2.4 流量控制模块

- 4.2.5 分组调度模块

- 4.2.6 业务模型及仿真场景设置

- 4.3 仿真结果及分析

- 4.4 仿真结果总结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].HSDPA中的分组调度算法[J]. 价值工程 2012(16)

- [2].HSDPA的引入对已建WCDMA网络室内覆盖的影响分析[J]. 移动通信 2011(Z1)

- [3].基于HSDPA的增强型分组调度算法研究[J]. 计算机工程与应用 2011(14)

- [4].HSDPA下行同步信道干扰消除方案改进[J]. 信息技术 2010(01)

- [5].HSDPA中的公共信道利用分析[J]. 电讯技术 2008(10)

- [6].一种适用于多业务场景的HSDPA分组调度算法[J]. 计算机与现代化 2011(09)

- [7].融入HSDPA技术的TD-SCDMA系统网络规划浅析[J]. 信息通信 2008(05)

- [8].基于HSDPA的信道相关分组调度算法研究[J]. 光通信研究 2012(01)

- [9].HSDPA分组调度算法与小区吞吐率研究[J]. 数字通信 2012(06)

- [10].基于资源利用效率的接纳控制方法在HSDPA系统中的应用[J]. 计算机与数字工程 2008(03)

- [11].基于HSDPA的远程视频监控系统的设计[J]. 仪器仪表用户 2012(02)

- [12].HSDPA系统接纳控制策略性能研究[J]. 通信技术 2009(03)

- [13].HSDPA/HSUPA的引入对R99/R4网络的影响分析[J]. 移动通信 2008(12)

- [14].HSDPA关键技术及信道特性研究[J]. 中国新通信 2008(15)

- [15].HSDPA技术的研究与应用[J]. 数据通信 2008(01)

- [16].一种HSDPA异构网中软小区自适应协作算法[J]. 无线电工程 2014(07)

- [17].HSPA+无线网络性能与组网浅析[J]. 邮电设计技术 2011(05)

- [18].HSDPA技术系统特性分析[J]. 移动通信 2008(Z1)

- [19].HSDPA中支持实时业务的调度算法在吞吐量方面的仿真分析[J]. 现代电子技术 2011(09)

- [20].HSDPA中支持实时业务的分组调度算法研究[J]. 价值工程 2012(06)

- [21].WCDMA-HSDPA关键技术研究和优化[J]. 硅谷 2008(13)

- [22].HSDPA技术及组网方案的探讨[J]. 通信管理与技术 2008(05)

- [23].基于TD-SCDMA的R4与HSDPA混合组网系统级性能研究[J]. 中兴通讯技术 2012(05)

- [24].智能天线下TDD-CDMA系统HSDPA容量研究[J]. 电路与系统学报 2008(01)

- [25].适应HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法[J]. 现代电信科技 2008(02)

- [26].HSDPA分组调度算法在吞吐量方面的仿真分析[J]. 广东通信技术 2010(03)

- [27].HSDPA系统中HARQ性能的比较与分析[J]. 现代电信科技 2009(01)

- [28].HSDPA同频组网新方案提高3G网络抗干扰能力[J]. 电子技术与软件工程 2014(07)

- [29].TD-HSDPA关键技术与组网分析[J]. 通信管理与技术 2014(03)

- [30].HSDPA系统中一种感知用户终端缓存状态的QoE保障调度算法[J]. 电子设计工程 2012(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c361843fde319c9d61261ed.html