# 混凝土输送设备液压系统的建模与故障分析

### 论文摘要

混凝土输送设备(以下简称混凝土泵)是建筑行业广泛应用的一种工程液压机械。液压系统是其技术的关键,也是混凝土泵容易发生故障的主要部分。因此,针对混凝土泵液压系统的故障分析具有非常重要的现实意义。本文以HBT60型混凝土泵液压系统为研究对象,对其液压系统故障进行了研究,主要进行了以下几个方面的工作：1、介绍了混凝土泵液压系统的组成和工作原理,给出故障测试条件和结果,并基于实验对摆缸停顿作了故障分析,找出故障元件集合并归纳了在换向过程中产生故障现象的原因。2、根据实验数据对故障元件的几何参数和运动参数进行了参数识别。3、利用功率键合图和微分方程的方法建立了故障元件的数学模型,并根据仿真结果作了相关故障分析。4、结合了基于实验的故障分析和故障元件建模仿真的故障分析结果,对摆缸的停顿故障做出了诊断研究,得出相关的结论并提出了消除故障的措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景的提出

- 1.2 液压系统故障诊断

- 1.2.1 液压系统故障诊断的特点

- 1.2.2 液压系统故障诊断的方法

- 1.2.3 液压系统故障诊断的研究现状

- 1.2.4 液压系统故障诊断的研究意义及发展趋势

- 1.3 混凝土泵简介

- 1.4 论文的主要工作

- 第2章 基础知识简介

- 2.1 线性代数方程组

- 2.2 液压系统常用建模方法

- 2.2.1 微分方程数学模型

- 2.2.2 传递函数

- 2.2.3 状态空间模型

- 2.2.4 基于功率键合图动态方程组

- 2.3 功率键合图

- 2.3.1 功率键合图简介

- 2.3.2 功率键的构成和符号

- 2.4 MATLAB/Simulink工具箱简介

- 第3章 液压系统原理及摆缸故障定性分析

- 3.1 HBT60型混凝土输送泵液压系统

- 3.1.1 混凝土泵液压系统工作原理

- 3.1.2 液压系统主要组成元件

- 3.2 基于实验的摆缸停顿故障分析

- 3.2.1 摆缸故障现象

- 3.2.2 摆缸故障测试

- 3.2.3 摆缸停顿故障分析

- 第4章 液压元件的建模仿真与故障分析

- 4.1 回油单向阀

- 4.1.1 回油单向阀参数的确定

- 4.1.2 回油单向阀动态方程的建立

- 4.1.3 回油单向阀工作过程仿真

- 4.2 恒功率变量泵

- 4.2.1 主泵的结构及其工作原理

- 4.2.2 恒功率控制原理

- 4.2.3 恒功率泵出口压力的分析

- 4.3 液动换向阀

- 4.3.1 液动换向阀参数的确定

- 4.3.2 液动阀微分方程的建立

- 4.3.3 液动换向阀的工作过程仿真

- 4.4 插装阀

- 4.4.1 插装阀参数的确定

- 4.4.2 插装阀微分方程的建立

- 4.4.3 插装阀阀口与阻尼孔流量特性的建模

- 4.4.4 插装阀的工作过程仿真

- 4.5 基于建模仿真的摆缸停顿故障分析

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 B组和C组数据

### 相关论文文献

- [1].混凝土泵堵管的有效排查[J]. 工程机械与维修 2010(01)

- [2].混凝土泵的技术发展趋势和市场前景分析[J]. 建筑 2009(06)

- [3].租赁业的混凝土泵[J]. 建筑机械 2009(08)

- [4].混凝土泵输送管堵塞的原因及对策[J]. 广东建材 2008(05)

- [5].浅谈煤矿用混凝土泵的发展[J]. 科技资讯 2013(15)

- [6].浅谈矿用混凝土泵的液压控制与维护[J]. 科技风 2012(09)

- [7].方圆HBMD-90/16-180S型煤矿用混凝土泵通过安标检验[J]. 工程机械 2011(06)

- [8].混凝土泵S阀摆摇机构优化设计[J]. 工程机械 2018(11)

- [9].方圆HBMD-90/16-180S型煤矿用混凝土泵[J]. 工程机械 2013(03)

- [10].350 m高混凝土泵送技术[J]. 建筑技术 2018(07)

- [11].新型恒流混凝土泵技术原理及应用前景[J]. 建设机械技术与管理 2014(02)

- [12].矿用混凝土泵在煤矿井下的应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(24)

- [13].矿用混凝土泵输送量减少的原因分析[J]. 陕西煤炭 2018(05)

- [14].拖式混凝土泵电控系统故障排查五例[J]. 工程机械与维修 2014(10)

- [15].矿用大骨料混凝土泵在煤矿中的应用[J]. 建设机械技术与管理 2013(01)

- [16].混凝土泵在零下25摄氏度环境中的性能测试[J]. 建筑 2008(22)

- [17].电磁轨道驱动活塞式混凝土泵的建模及特性分析[J]. 机床与液压 2019(17)

- [18].柳工鸿得利E系列车载式混凝土泵成功推向市场[J]. 建筑机械 2013(17)

- [19].活塞式混凝土泵液压缸缓冲装置性能分析及仿真计算[J]. 无锡商业职业技术学院学报 2017(03)

- [20].混凝土泵S管小轴在换向过程中的力学仿真分析[J]. 建筑机械 2011(15)

- [21].车载式混凝土泵在送电线路施工中的运用[J]. 东北电力技术 2009(10)

- [22].超高压混凝土泵切割环磨损机理及失效过程的研究[J]. 建筑机械 2011(01)

- [23].新型HBCS100车载混凝土泵[J]. 建筑机械化 2009(05)

- [24].HBT80拖式混凝土泵控制系统设计[J]. 建筑机械 2018(02)

- [25].山推HJC5120THB型车载式混凝土泵[J]. 工程机械 2011(06)

- [26].泵送混凝土的现场施工[J]. 工程建设与设计 2008(06)

- [27].方圆HBTS40-12-75型拖式混凝土泵[J]. 工程机械与维修 2011(05)

- [28].混凝土泵S管阀花键轴断裂失效分析[J]. 建筑机械 2008(17)

- [29].拖式混凝土泵液压系统建模与仿真研究[J]. 机床与液压 2015(17)

- [30].泵送混凝土在水利水电工程中的应用[J]. 中华建设 2011(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c363f0f456b0ed8c0ac384e.html