# 基于光纤传感的安防监控系统的网络管理模块的设计与实现

### 论文摘要

随着科学技术的快速发展,互联网和各种通信技术也日新月异,充斥着现代社会生活的各个角落。网络的概念早已深入人心,网络信息量和网络复杂度都与日俱增,这样,如果没有必要的管理规范,就会导致很多问题的发生。所以为了保证能够网络的可靠性和稳定性,保证网络信息能够安全、可靠、高效的传播,对网络采取相应的管理措施就变得必要。而简单网络管理协议（SNMP）自从上个世纪八十年代末期面世以来,已成为TCP/IP网络中应用最为广泛的网络管理协议。1990年5月,RFC1157定义了SNMP协议的第一个版本SNMPvl。该文件与另外一个文件RFC1155一起,提供了一种监控和管理互联网络的系统方法。同时,SNMP对底层的服务要求很少,所以很容易地适应在其他协议上操作。这两方面的原因使得SNMP得到了广泛的应用,并成为了网络管理领域上的标准。本文针对一个基于光纤传感的安防监控系统的网络管理需求,对应用于该系统的基于简单管理协议的网络管理平台进行了总体设计,并对该管理平台的两个重要组成即管理端和代理端的实现进行了详细的描述。本文的主要工作如下：1.对整个安防监控系统进行了综述介绍,同时对网络管理,简单网络管理协议进行简单的介绍,并针对安防监控系统的设计提出网络管理模块的必要性。2.详细介绍了SNMP协议。对其产生背景和发展历程做了简单介绍；重点介绍了SNMP网络管理模型以及对SNMP的分析。明确了SNMP网络管理模型由SNMP管理者、SNMP代理、管理信息库（MIB）和SNMP协议组成。介绍了SNMP的五种报文结构以及协议工作过程。最后对SNMP和同是管理协议的CMIP协议进行了比较。3.对SNMP协议的体系结构进行了着重研究。SNMP协议的体系结构由三个部分组成：管理信息结构（SMI）,管理信息库（MIB）以及SNMP协议。由于SMI和MIB都是采用OSI的ASN.1（抽象语法表示）定义的,所以对ASN.1（抽象语法表示）进行了相关介绍。这些为代理端的开发做了铺垫,因为代理端开发的一个重点就是对系统的MIB（管理信息库）的定义。4.运用HP公司提供的开源软件包snmp++实现了网络管理模块管理端的设计与开发。实现了管理端（系统主控）对代理端（挂接了各种传感／视频外设的本地监控主机）的查询、设置和告警信息接收和处理的功能。并通过对激光器功率的查询、设定和误操作（设定值超出范围触发代理端发送trap信息）完成了功能测试。5.运用HP公司提供的开源软件包snmp++和agent++实现了网络管理模块代理端的设计与开发。实现了代理端对管理端的查询、设置请求的接收和处理,以及当外围设备告警或者是对外围设备进行误操作向管理端发送告警信息的功能。并通过对激光器功率的查询、设定和误操作（设定值超出范围触发代理端发送trap信息）完成了功能测试。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 系统简介

- 1.2 课题背景和主要工作

- 1.2.1 课题背景

- 1.2.2 主要工作

- 1.3 论文结构

- 第二章 SNMP协议概述

- 2.1 SNMP历史背景

- 2.1.1 产生背景

- 2.1.2 发展历程

- 2.2 SNMP网络管理模型

- 2.3 SNMP协议分析

- 2.3.1 SNMP报文

- 2.3.2 协议操作

- 2.3.3 协议工作过程

- 2.4 SNMP与CMIP的比较

- 2.5 小结

- 第三章 SNMP的体系结构

- 3.1 管理信息结构（SMI）

- 3.1.1 抽象语法标记1（ASN.1）

- 3.1.2 基本编码规则（BER）

- 3.2 管理信息库（MIB）

- 3.3 小结

- 第四章 网络管理模块的设计

- 4.1 系统描述

- 4.2 网络管理模块的需求分析

- 4.3 网络管理模块的功能分析

- 4.3.1 网络管理端的功能分析

- 4.3.2 代理端的功能分析

- 4.4 小结

- 第五章 网络管理模块的实现

- 5.1 管理端的实现

- 5.1.1 开发环境简介

- 5.1.2 查询

- 5.1.3 设置

- 5.1.4 告警信息处理

- 5.2 代理端的实现

- 5.2.1 Agent++软件包简介

- 5.2.2 Agent++在windows下的配置和使用

- 5.2.3 Get与Set接收和处理

- 5.2.4 Trap的发送

- 5.3 小结

- 第六章 结束语

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 问题和展望

- 附录1 系统MIB树形结构

- 附录2 MIB管理对象类型及权限定义

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高校安防监控系统建设研究[J]. 海峡科技与产业 2019(09)

- [2].浅谈智能小区视频安防监控系统[J]. 电子世界 2020(03)

- [3].楼宇智能化综合安防监控系统分析[J]. 建筑技术开发 2020(01)

- [4].安防监控系统在中波发射台中的应用[J]. 西部广播电视 2020(05)

- [5].智能建筑安防监控系统的设计与应用[J]. 电子技术与软件工程 2019(06)

- [6].无线网络技术在油田安防监控系统中的应用研究[J]. 中国设备工程 2019(20)

- [7].火灾自动报警系统和安防监控系统整合的可行性探讨[J]. 消防技术与产品信息 2018(02)

- [8].安防监控系统建筑项目中的应用现状[J]. 计算机产品与流通 2017(08)

- [9].云服务器在火灾安防监控系统中的应用研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [10].智能建筑中的安防监控系统[J]. 电子技术与软件工程 2018(17)

- [11].楼宇智能化综合安防监控系统探究[J]. 科技风 2016(19)

- [12].远程室内安防监控系统的设计[J]. 科技创新与应用 2017(01)

- [13].浅谈高校视频安防监控系统的设计[J]. 信息通信 2017(02)

- [14].不同视频安防监控系统结构的比较分析[J]. 现代工业经济和信息化 2017(09)

- [15].基于GPRS的远程安防监控系统的研究和设计[J]. 无线互联科技 2017(09)

- [16].通信机房全方位安防监控系统设计[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [17].新时期高职院校安防监控系统的建设及改造探究[J]. 信息通信 2017(11)

- [18].浅谈基于“云计算”的视频安防监控系统的发展和应用[J]. 智能建筑 2015(06)

- [19].图像传感器在安防监控系统中的应用探究[J]. 科技展望 2015(27)

- [20].智能楼宇安防监控系统设计[J]. 科技创新与应用 2015(02)

- [21].校园安防监控系统的设计与应用[J]. 数码世界 2020(04)

- [22].楼宇智能化综合安防监控系统探究[J]. 数码世界 2020(06)

- [23].楼宇智能化综合安防监控系统分析[J]. 数码世界 2020(06)

- [24].浅谈博物馆安防监控系统[J]. 东方藏品 2018(03)

- [25].数字工业视频安防监控系统浅析[J]. 科学中国人 2016(09)

- [26].安防监控系统建设运营租赁模式的实践与探讨[J]. 中国公共安全 2013(23)

- [27].浅析安防监控系统中的质量管理[J]. 电子技术与软件工程 2013(24)

- [28].基于深度学习的人脸追踪安防监控系统[J]. 科学技术创新 2020(15)

- [29].安防监控系统在智能建筑中的应用[J]. 智能建筑与智慧城市 2018(03)

- [30].安防监控系统的视频通信技术实现[J]. 通讯世界 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c3c64db5204429384654425.html