# PVA-固体酸渗透汽化催化膜的制备及其在乙酸丁酯合成中的应用

### 论文摘要

渗透汽化催化膜是指同时具有催化和分离双重功能的渗透汽化膜。它将渗透汽化工艺与反应耦合,将物质分离和化学反应催化有机的结合,使工艺流程更加紧凑,降低了设备投资和操作费用。本文研究了以PVA为分离层、以固体酸为催化剂的渗透汽化催化膜的制备方法,优化了制膜参数,并将其用于乙酸丁酯的催化合成,主要研究结果如下：（1）分别用共混法、粘附法以及浸没沉淀法制备了PVA-固体酸渗透汽化催化膜。膜催化效果的表征,证明浸没沉淀法制备的渗透汽化催化膜效果较好。该方法将高分子溶液与催化剂共混后经凝固浴处理,在催化层形成了多孔结构,使催化剂活性位有效地暴露于膜表面,有利于使其充分与料液接触,催化活性强,催化效果好。而且,此法催化剂负载量易于控制,机械强度好,便于制备。（2）对浸没沉淀法制备渗透汽化催化膜的制膜条件进行了优化,分别考察了催化剂负载量、粒径以及凝固浴种类、浸泡温度等因素对催化膜催化效果的影响。结果表明,催化剂负载量为200g/m2,催化剂粒径200目时,催化剂在膜表面分布均匀,状态稳定,且固定牢固,不易脱落；以25℃无水乙醇为凝固浴,PVA表面孔径较大,活性层较为疏松,催化效果好。同时通过对95%乙醇/水的分离实验,考察了渗透汽化催化膜的分离功能,通量为211.95g/（m2·h）,分离因子为75,能够满足分离—催化耦合的要求。（3）用制备好的PVA-固体酸渗透汽化催化膜对乙酸丁酯的酯化反应进行催化—分离耦合研究。结果表明,与游离固体酸催化剂相比,负载在渗透汽化催化膜上的催化剂保持了原有的催化活性,催化效果良好,且重复使用效果良好。通过摇瓶实验,确定了合成乙酸丁酯的最佳反应条件为：醇酸摩尔比1：1,催化剂加入量0.4g,反应时间8h。在以上反应条件下,反应温度为85℃,经过20h的反应分离耦合实验,转化率为91%,而相同条件下的平衡转化率仅为75%,表明催化膜实现了反应与分离的耦合,打破了反应的平衡,使转化率增加。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 催化膜及催化膜反应器概述

- 1.2.1 催化膜及催化膜反应器的定义

- 1.2.2 催化膜反应器的特点

- 1.2.3 催化膜及催化反应器的分类

- 1.3 渗透汽化催化膜概述

- 1.3.1 渗透汽化催化膜反应器及渗透汽化催化膜定义

- 1.3.2 渗透汽化膜分离技术概述

- 1.3.3 渗透汽化催化膜的制备

- 1.4 本课题的研究目的和意义

- 第二章 渗透汽化催化膜的制备方法

- 2.1 引言

- 2.2 共混法制备渗透汽化催化膜

- 2.3 粘附法制备渗透汽化催化膜

- 2.4 浸没沉淀相转化法制备渗透汽化催化膜

- 2.5 小结

- 第三章 浸没沉淀相转化法制备渗透汽化催化膜及条件优化

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂与仪器

- 3.2.2 实验流程

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 交联剂马来酸加入量对膜分离性能的影响

- 3.3.2 催化剂对渗透汽化催化膜制备的影响

- 3.3.3 与催化剂共混的PVA浓度的影响

- 3.3.4 凝固浴对渗透汽化催化膜制备的影响

- 3.3.5 渗透汽化催化膜的分离性能测试

- 3.4 小结

- 第四章 渗透汽化催化膜在乙酸丁酯合成中的应用

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂与仪器

- 4.2.2 实验流程

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 催化膜对反应体系催化性能考察

- 4.3.2 催化膜耦合酯化反应

- 4.4 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].PVA纤维对活性粉末混凝土抗冲磨影响试验研究[J]. 水利科学与寒区工程 2020(01)

- [2].硼砂/PVA对酸化老化纸张的脱酸增强作用研究[J]. 造纸科学与技术 2020(03)

- [3].磷酸酯淀粉/PVA共混膜性能研究[J]. 攀枝花学院学报 2020(05)

- [4].PVA固定化微生物方法及应用[J]. 科技导报 2016(22)

- [5].PVA纤维混凝土及其工程应用[J]. 建材与装饰 2017(27)

- [6].魔芋飞粉/淀粉/PVA共混膜的制备及膜特性研究[J]. 湖北农业科学 2017(16)

- [7].漫反射近红外光谱测定聚乙烯醇(PVA)的醇解度与挥发分含量[J]. 光谱学与光谱分析 2016(01)

- [8].壳聚糖/PVA共混纤维及改性研究进展[J]. 丝绸 2016(03)

- [9].PVA/木醋液/PVA复合膜的制备和表征[J]. 广东化工 2014(22)

- [10].PVA醇解废液生产醋酸钠及其在甲醇水溶液中溶解度[J]. 大众科技 2020(10)

- [11].聚乙烯醇（PVA）在高填料纸表面施胶中的应用[J]. 中华纸业 2020(10)

- [12].PVA对改善再生混凝土抗氯离子渗透性能试验研究[J]. 硅酸盐通报 2020(07)

- [13].辛烯基琥珀酸淀粉酯/PVA共混浆液的黏附性研究[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [14].季铵阳离子淀粉/PVA共混膜的性能研究[J]. 应用化工 2017(02)

- [15].木质素/PVA发泡材料的制备及性能表征[J]. 包装工程 2017(19)

- [16].PVA活性包装膜对圣女果保鲜性能研究[J]. 包装工程 2014(09)

- [17].PVA改性轻质泡沫混凝土的试验研究[J]. 建筑砌块与砌块建筑 2013(01)

- [18].PVA改善煤矸石泡沫混凝土性能试验研究[J]. 新型建筑材料 2013(06)

- [19].PVA的特性及在锰锌铁氧体生产中的应用[J]. 磁性材料及器件 2012(02)

- [20].壳聚糖与PVA共混纤维的结构与性能研究[J]. 印染助剂 2012(12)

- [21].种群生存力分析(PVA)的方法与应用[J]. 应用生态学报 2011(01)

- [22].含PVA退浆废水的处理技术[J]. 印染助剂 2011(10)

- [23].明胶海绵微粒和PVA栓塞子宫肌瘤的疗效对比[J]. 中国妇幼保健 2008(28)

- [24].以巯基乙酸胆碱为共溶剂的角蛋白/PVA复合膜的一浴法制备及性能[J]. 材料导报 2020(14)

- [25].交联PVA微球的合成及对液压油中甲基橙的吸附性能的研究[J]. 山东化工 2016(23)

- [26].几种消泡剂对淀粉PVA混合浆液性能的影响[J]. 棉纺织技术 2016(12)

- [27].PVA/超声波改性木质素发泡材料的制备与性能[J]. 广东化工 2017(18)

- [28].应用PVA栓塞及明胶海绵微粒治疗子宫肌瘤的临床效果探讨[J]. 牡丹江医学院学报 2014(05)

- [29].聚乙烯醇(PVA)水凝胶的制备[J]. 临床口腔医学杂志 2013(01)

- [30].含PVA印染退浆废水处理与资源化回收技术进展[J]. 资源节约与环保 2013(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c44f6ccf4ae9579c8d74aa4.html