# 层次化建模中代码自动生成技术的研究及实现

### 论文摘要

随着模型驱动开发技术的逐渐成熟以及代码自动生成技术的出现，基于模型驱动的开发方法在软件开发领域被广泛应用。模型驱动开发使得开发人员可以更多地关注于系统逻辑设计，即在更加抽象的层次上进行开发而无需关注代码框架的设计，从而提升了开发效率。针对航天系统需要对高层功能行为建模的开发特性，本文提出了基于状态图和流程图相结合的层次化建模方法，并且针对状态图模型到代码的自动生成、流程图模型到代码的自动生成、以及层次化的模型到代码的自动生成三方面问题进行了分析和研究。针对状态图，研究并分析了最流行的嵌套switch语句的实现技术。针对流程图的代码自动生成，基于流程图结构分析与识别算法，对流程图做了半结构化到结构化的转换、循环的线性化以及各分支结构域的确定等处理，使得流程图由图结构转化为与代码对应的线性结构，从而实现流程图到C代码的自动生成工作。针对层次化建模，设计了自顶向下的层次化模型嵌套关系，同时加入了数据字典以控制对全局量的使用，并对流程图模型进行扩展，加入了详细的代码语义，设计并实现了符合编程规范的层次化模型的代码自动生成系统。实验表明在本文实现的以层次化建模中代码自动生成技术为基础的代码自动生成系统简单易操作，代码生成效率高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 嵌入式软件技术的发展

- 1.2.2 建模及自动化代码生成技术的发展和应用

- 1.3 研究问题

- 1.4 主要工作

- 1.5 论文的组织结构

- 第二章 模型驱动开发及代码自动生成技术的研究

- 2.1 模型驱动开发

- 2.1.1 模型驱动开发简介

- 2.1.2 MDA 简介

- 2.2 模型及代码自动生成技术研究

- 2.2.1 代码自动生成简介

- 2.2.2 层次化建模相关技术

- 2.2.3 状态图建模及代码生成相关技术

- 2.2.4 流程图建模及代码生成相关技术

- 2.3 本章小结

- 第三章 状态图建模及代码生成设计与实现

- 3.1 状态图模型语义及存储

- 3.1.1 状态图模型语义

- 3.1.2 状态图模型存储

- 3.2 状态图代码生成设计与实现

- 3.3 本章小结

- 第四章 流程图建模及代码生成设计与实现

- 4.1 流程图模型语义及存储

- 4.1.1 流程图模型语义

- 4.1.2 流程图模型存储

- 4.2 流程图代码生成算法框架设计

- 4.2.1 流程图数据结构设计

- 4.2.2 流程图代码生成算法框架

- 4.3 流程图代码生成算法设计与实现

- 4.3.1 流程图合法性判断

- 4.3.2 流程图半结构化到结构化的转化

- 4.3.3 流程图循环结构线性化

- 4.3.4 流程图分支结构域的确定

- 4.3.5 流程图代码生成

- 4.4 本章小结

- 第五章 层次化建模及代码生成设计与实现

- 5.1 层次化模型设计

- 5.2 层次化模型存储结构设计

- 5.3 层次化模型代码生成设计与实现

- 5.4 层次化代码生成系统实验

- 5.5 本章小结

- 第六章 结束语

- 6.1 本文工作总结

- 6.2 进一步研究方向

- 致谢

- 参考文献

- 作者在读期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].车站表自动生成技术研究[J]. 铁道勘测与设计 2016(02)

- [2].基于管理信息系统的代码自动生成技术分析[J]. 微型电脑应用 2017(02)

- [3].多项选择题自动生成技术综述[J]. 现代计算机(专业版) 2009(05)

- [4].智能起重机货物装卸顺序优化与自动生成技术[J]. 机械工程学报 2020(18)

- [5].基于代码自动生成技术的管理信息系统的实现[J]. 计算机与数字工程 2013(02)

- [6].基于代码自动生成技术的管理信息系统的实现[J]. 无线互联科技 2013(02)

- [7].地质符号库自动生成技术[J]. 科技展望 2015(27)

- [8].炮控系统故障诊断树自动生成技术研究[J]. 装甲兵工程学院学报 2014(05)

- [9].基于深度学习的文本自动生成技术研究综述[J]. 信息工程大学学报 2018(05)

- [10].铀矿山爆破绘图自动生成技术研究[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [11].全景图自动生成技术在地铁中的应用[J]. 城市轨道交通研究 2015(04)

- [12].电子江图河流边界随水位变化自动生成技术[J]. 计算机系统应用 2017(08)

- [13].实验室信息管理系统中动态报表自动生成技术[J]. 工业计量 2011(03)

- [14].日计划交流潮流自动生成技术综述[J]. 东北电力技术 2017(04)

- [15].域名解析文件自动生成技术研究[J]. 计算机技术与发展 2013(06)

- [16].基于状态机的手语动画自动生成技术[J]. 计算机与数字工程 2020(01)

- [17].基于代码自动生成技术的汽车电子实时控制软件开发[J]. 计算机辅助工程 2008(03)

- [18].FDM工艺中的支撑自动生成技术研究[J]. 机床与液压 2012(04)

- [19].指令集仿真器自动生成技术及其优化[J]. 电子设计工程 2013(02)

- [20].工程图纸智能化自动生成技术研究与实现[J]. 科技创新导报 2010(14)

- [21].大规模定制的图形自动生成技术[J]. 航空制造技术 2008(06)

- [22].基于XML的数据库接口自动生成技术设计与应用[J]. 计算机与数字工程 2015(08)

- [23].UML模型的代码自动生成技术研究[J]. 才智 2010(08)

- [24].故障树自动生成技术研究[J]. 广州航海高等专科学校学报 2012(03)

- [25].一种基于Velocity的代码自动生成技术研究[J]. 计算机应用与软件 2014(10)

- [26].捷联惯导解算算法嵌入式代码自动生成技术及应用[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [27].高性能ISS自动生成技术的探索[J]. 中国电力教育 2008(S1)

- [28].面向Web系统开发的代码自动生成技术研究[J]. 福建电脑 2011(12)

- [29].AADL模型代码自动生成技术研究[J]. 计算机应用研究 2008(12)

- [30].一种VxWorks BSP软件自动生成技术的设计与实现[J]. 航空电子技术 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c56f0f918e9a228aaae5e06.html