# 城市大面积荷载与地面沉降分析

### 论文摘要

关于地面沉降的话题已经讨论了一个多世纪。长期以来,“抽汲地下流体引发地面沉降”的观点被各方学者、研究人员所推崇。上个世纪八十年代以来,随着上海等大城市有意识的调整其地下采灌格局,由抽取地下水导致的地面沉降基本得到控制。然而,据上海市沉降监测结果统计,其地面沉降量不仅没有减弱,反而日趋增强。研究人员发现,这一时期的地面沉降速率与城市大规模的建设有关,并将其主要因素归结为工程性地面沉降。与此相仿,西安市地裂缝(与西安市地面沉降速率有关)的活动强度也没有完全随停止开采地下水而减弱,甚至个别地段有增强趋势。研究人员推测,这种现象可能与西安市迅猛的大规模城市建设引起的地面沉降有关。然而,目前对于城市大规模荷载作用的影响研究甚少,无法从理论上揭示城市建筑群荷载与地面沉降的关系。城市建筑群荷载的影响与普通的单个建筑物荷载不同,不能单纯以常规计算方法定量计算,因此,本文在参考和借鉴前人研究的基础上,重点对城市大面积荷载的特点及其对地面沉降的影响进行分析。首先,本文对城市大面积荷载的定义进行修正,认为大面积荷载与常规荷载的区别,不仅体现在荷载底面积的尺寸超过一般建筑物,更本质的体现在其荷载效应的影响范围远远大于一般建筑物荷载。然后,将等效影响荷载作为衡量地基内附加应力的一个指标,对附加应力的扩散程度进行度量,重点研究等效影响荷载的特点,进而更加形象的反应大面积荷载下附加应力的传递、扩散、衰减规律。本文将等效影响荷载的表达式更加具体化,尝试性阐明了建筑物高度和建筑物密度与地面沉降的关系。本文通过力学模型计算,揭示了离散建筑物组成的荷载群下等效影响荷载面的出现深度与建筑物间距的关系、等效影响荷载面的分布范围及其延伸特点。最后,本文通过模型计算,对比常规建筑物与大面积荷载(产生大面积荷载的荷载群)在同一地层内产生的沉降量,来揭示大面积荷载与常规荷载引起沉降的差异、以及实际计算中需要考虑的沉降计算深度,为城市建筑物的合理设计间距提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 地面沉降及其影响因素

- 1.3 地面沉降的国内外研究概况

- 1.3.1 国外研究概况

- 1.3.2 国内研究概况

- 1.3.3 城市建筑物荷载引起地面沉降的研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 大面积荷载的定义及基本特点

- 2.1 大面积荷载的理论来源

- 2.2 城市大面积荷载

- 2.2.1 城市大面积荷载的定义

- 2.2.2 城市大面积荷载的度量及其影响因素

- 2.2.3 城市大面积荷载的特点

- 本章小结

- 第三章 大面积荷载影响范围的确定

- 3.1 计算模型

- 3.2 荷载影响范围的确定

- 3.2.1 普通单体荷载影响范围的确定

- 3.2.2 大面积荷载下影响范围的确定

- 本章小结

- 第四章 城市大面积荷载与地面沉降关系分析

- 4.1 常规建筑物压缩层厚度确定方法探讨

- 4.2 大面积荷载下的沉降计算分析

- 4.2.1 计算模型

- 4.2.2 黄土区大面积荷载下的沉降计算

- 4.2.3 软土区大面积荷载下的沉降计算

- 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于模型试验的晃荡荷载统计分析对比研究[J]. 船舶力学 2020(03)

- [2].公路桥梁交通荷载研究现状及展望[J]. 绿色环保建材 2017(08)

- [3].某公共行政服务中心人员荷载调研[J]. 消防技术与产品信息 2014(12)

- [4].低温条件下城市供水管道冰冻荷载规律研究[J]. 给水排水 2020(11)

- [5].软土地基上交通荷载振动的处理方法探究[J]. 广东土木与建筑 2017(01)

- [6].不同取样部位对纸面石膏板断裂荷载性能影响试验研究[J]. 广东土木与建筑 2020(09)

- [7].交通荷载作用下饱和软粘土孔隙水压力模型探讨[J]. 中国水运(下半月) 2017(05)

- [8].基于荷载位置和边界条件的不同叠加法在梁的变形中的运用[J]. 新余学院学报 2017(05)

- [9].单人三向连续步行荷载相关性及建模研究[J]. 振动与冲击 2019(11)

- [10].深度学习对抗网络生成单人跳跃荷载[J]. 振动工程学报 2019(05)

- [11].ANSYS面荷载加载技术分析[J]. 煤矿机械 2010(09)

- [12].循环流化床锅炉荷载统计方法[J]. 区域供热 2009(02)

- [13].交通荷载作用下粉土路基变形特性分析[J]. 地下空间与工程学报 2009(05)

- [14].老码头改造后的荷载管控标准简析[J]. 港工技术 2016(S1)

- [15].快速维持荷载法在基桩检测中的应用[J]. 土工基础 2015(01)

- [16].不确定荷载下类桁架结构拓扑优化分析[J]. 力学季刊 2015(02)

- [17].双层荷载简支箱梁的剪力滞效应试验研究[J]. 湖南工业大学学报 2013(04)

- [18].铝蜂窝在压-剪组合荷载作用下的力学特性研究[J]. 振动与冲击 2020(12)

- [19].荷载缓和桁架对冲击荷载的缓冲效果研究[J]. 特种结构 2015(05)

- [20].采用荷载缓和体系的单向张弦梁结构静力性能研究[J]. 建筑结构 2014(04)

- [21].交通荷载特性及其模拟方法研究[J]. 水利与建筑工程学报 2014(04)

- [22].结构损伤与荷载共同识别的研究[J]. 工程力学 2012(12)

- [23].验证荷载法的推广及其验证效率分析[J]. 水运工程 2008(12)

- [24].石膏砌块断裂荷载测量结果不确定度的评定[J]. 砖瓦 2016(09)

- [25].维持荷载收敛法在工程桩验收检测中的应用[J]. 建筑技术开发 2015(10)

- [26].荷载教学的研究性和实践性探索[J]. 河北农业大学学报(农林教育版) 2011(03)

- [27].人员交通类场所人员荷载研究[J]. 武警学院学报 2009(08)

- [28].单索非线性分析的修正荷载迭代算法[J]. 山西建筑 2008(27)

- [29].基于实桥调查的交通荷载极限作用效应分析[J]. 结构工程师 2016(06)

- [30].冻土动荷载直剪仪的研制[J]. 岩土力学 2013(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c6665f0688df9bdc4ac202a.html