# 铝阳极在NaCl溶液中的缓蚀剂的研究

### 论文摘要

本文以铝空气（燃料）电池铝阳极作为研究对象,分别研究了铝阳极在含有稀土复配缓蚀剂与含稀土有机物复配缓蚀剂的3.5mass% NaCl溶液（质量浓度）中的耐蚀行为。在稀土复配缓蚀剂研究中,采用开路电位（OCP）曲线筛选出总剂量为500mg/L的稀土CeCl3与LaCl3复配作为铝阳极的缓蚀剂。利用电化学阻抗谱（EIS）研究了缓蚀剂的浓度配比、溶液的温度和pH值对铝阳极缓蚀作用的影响,确定了缓蚀剂对铝阳极在3.5mass% NaCl溶液中的缓蚀条件:总缓蚀剂浓度为500mg/L、CeCl3与LaCl3质量浓度比为3:2,温度为20℃30℃,pH值为56。采用阻抗随时间变化测试方法,确定了稀土复配缓蚀剂对铝阳极的缓蚀有效期为94h。放电曲线表明,铝阳极在含稀土复配缓蚀剂的3.5mass% NaCl溶液中的放电性能要远好于在3.5mass% NaCl溶液中的性能。稳态极化曲线表明稀土缓蚀剂为铝阳极的阴极型缓蚀剂,La3+和Ce3+的氢氧化物或者氧化物在铝阳极的微阴极区沉积成膜,通过抑制微阴极区的氧气还原反应达到缓蚀的目的。通过对铝阳极表面的扫描电子显微镜（SEM）图和能谱（EDS）图进行分析,结果证实了这种复配缓蚀剂对铝阳极有良好的缓蚀作用。XPS谱图表明稀土主要与腐蚀过程产生的OH-发生反应形成氢氧化膜或者氧化膜。在稀土与有机复配的缓蚀剂研究中,开路电位（OCP）选择了己二酸与CeCl3复配,这两者复配不仅能进一步降低铝阳极的腐蚀速率,而且对铝阳极的缓蚀作用持续的时间较长。采用EIS研究了这两种缓蚀剂的不同质量浓度配比,确定了400mg/LCeCl3与250mg/L己二酸复配对铝阳极在3.5mass% NaCl溶液中能起到良好的缓蚀效果。同时研究了稀土有机复配缓蚀剂溶液的温度对铝阳极缓蚀的影响,确定了缓蚀作用温度为22℃30℃。稳态极化曲线表明,己二酸为阴极型缓蚀剂。CeCl3与己二酸这两种阴极型缓蚀剂复配对铝阳极的微阴极区腐蚀有很好的缓蚀作用。阻抗—时间测试表明这种复配缓蚀剂对铝阳极的缓蚀有效期为88h。SEM测试表明,铝阳极在含稀土有机复配缓蚀剂的3.5mass% NaCl溶液中浸泡96h后的表面几乎无点蚀的发生。XPS谱图表明己二酸在铝阳极微阴极区的化学吸附形成的有机膜对抑制铝阳极的腐蚀起到了很大的作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的目的及意义

- 1.2 铝及其合金在NaCl溶液中的缓蚀剂的研究现状

- 1.2.1 铝及其合金的腐蚀机理的研究现状

- 1.2.2 国内外铝及其合金缓蚀剂的研究现状

- 1.3 铝阳极缓蚀剂研究存在的不足

- 1.4 主要研究内容

- 第2章 实验材料及方法

- 2.1 实验材料、化学试剂和实验仪器

- 2.1.1 实验材料、化学试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 铝阳极电化学行为研究方法

- 2.2.1 开路电位时间曲线

- 2.2.2 稳态极化曲线

- 2.2.3 电化学阻抗谱

- 2.2.4 浸泡试验

- 2.3 铝阳极腐蚀行为的研究方法

- 2.3.1 扫描电子显微镜

- 2.3.2 元素能谱分析

- 2.3.3 X-射线光电子能谱分析仪

- 第3章 稀土复配缓蚀剂的条件对铝阳极缓蚀的影响

- 3.1 铝阳极预处理工艺

- 3.2 稀土缓蚀剂的筛选

- 3.3 稀土复配缓蚀剂溶液的条件对铝阳极缓蚀的影响

- 3.3.1 铝阳极表面膜结构

- 3.3.2 稀土缓蚀剂浓度配比对铝阳极缓蚀的影响

- 3.3.3 稀土复配缓蚀剂溶液的温度对铝阳极缓蚀的影响

- 3.3.4 稀土复配缓蚀剂溶液的pH值对铝阳极缓蚀的影响

- 3.4 缓蚀效率正交实验

- 3.5 铝阳极充放电性能测试

- 3.6 本章小结

- 第4章 稀土复配缓蚀剂对铝阳极的缓蚀行为

- 4.1 稀土复配缓蚀剂缓蚀类型的确定

- 4.2 稀土复配缓蚀剂对铝阳极的缓蚀有效期及缓蚀机理

- 4.3 EIS图谱的解析

- 4.4 铝阳极在稀土复配缓蚀剂溶液中缓蚀行为的研究

- 4.5 本章小结

- 第5章 稀土与有机复配缓蚀剂对铝阳极的缓蚀行为

- 5.1 开路电位选择缓蚀剂

- 3与己二酸复配工艺条件对铝阳极缓蚀的影响'>5.2 CeCl3与己二酸复配工艺条件对铝阳极缓蚀的影响

- 5.2.1 稀土有机复配缓蚀剂的浓度对铝阳极缓蚀的影响

- 5.2.2 稀土有机复配缓蚀剂溶液的温度对铝阳极缓蚀的影响

- 5.2.3 铝阳极在稀土有机缓蚀剂中的放电性能测试

- 5.3 稀土有机复配缓蚀剂对铝阳极的缓蚀类型与缓蚀机理

- 5.4 稀土有机复配缓蚀剂对铝阳极的缓蚀有效期

- 5.5 铝阳极在稀土有机复配缓蚀剂溶液中的腐蚀行为

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].提高铝-空气电池铝阳极材料活性的研究进展[J]. 材料保护 2015(03)

- [2].硝酸浓度对中高压铝阳极箔比容的影响[J]. 电子元件与材料 2012(10)

- [3].六偏磷酸钠对高压用铝阳极箔增容过程的作用机制[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].碱性电解液中的添加剂对铝阳极行为的影响[J]. 电池 2008(01)

- [5].电解铝阳极保温覆盖料震荡输送撒布机的设计与研究[J]. 石河子科技 2019(05)

- [6].铝-空气电池的研究进展[J]. 电源技术 2018(09)

- [7].用旋转圆柱电极研究碱性溶液中添加剂对铝阳极电化学行为的影响[J]. 腐蚀与防护 2009(05)

- [8].玻璃与铝阳极键合中残余应力有限元分析[J]. 铝加工 2012(02)

- [9].不同退火不同轧制工艺铝阳极的组织和性能[J]. 腐蚀与防护 2010(03)

- [10].NaOH溶液中糠醛对铝阳极腐蚀行为及活化性能的影响[J]. 材料保护 2015(12)

- [11].热处理对铝阳极在KOH溶液中性能的影响[J]. 电池工业 2009(03)

- [12].铝阳极在NaOH-乙醇有机体系中的腐蚀与电化学行为[J]. 有色金属(冶炼部分) 2012(08)

- [13].电解铝阳极保温覆盖料震荡输送撒布机的电机控制系统研究[J]. 河南科技 2015(13)

- [14].合金元素对铝阳极电化学性能的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [15].热处理后的铝合金在KOH溶液中的性能[J]. 电池 2009(02)

- [16].一种新型热水器用铝合金牺牲阳极[J]. 全面腐蚀控制 2009(06)

- [17].轧制温度对铝阳极Al-Mg-Sn-Bi-Ga-In组织和性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2010(04)

- [18].铝空气电池的研究现状与发展趋势[J]. 世界有色金属 2016(22)

- [19].Al-Ga-Bi-Pb合金在碱性电解液中的电化学行为[J]. 电源技术 2009(05)

- [20].碱性体系中硅酸钠对铝阳极电化学性能的影响[J]. 化学世界 2009(11)

- [21].铝空气电池负极材料热处理的研究进展[J]. 功能材料信息 2008(Z1)

- [22].铝电池研究进展[J]. 船电技术 2008(05)

- [23].碱性铝-空气电池铝阳极材料的研究进展[J]. 有色金属工程 2020(04)

- [24].丙炔醇对铝阳极电化学性能的影响[J]. 宇航材料工艺 2011(03)

- [25].碱性有机体系中铝阳极的电化学行为[J]. 轻合金加工技术 2008(06)

- [26].Al-Sn-Ga-Bi-Pb-Cd合金电极低温海水电化学性能研究[J]. 电镀与精饰 2018(04)

- [27].电解液温度对铝阳极合金电化学性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

- [28].铝合金在碱性和中性溶液中电化学行为的研究[J]. 广东化工 2010(09)

- [29].炭素专利[J]. 炭素技术 2009(04)

- [30].Ga对Al-Zn-In-Mg-Ga-Sn合金阳极电化学性能的影响[J]. 电镀与精饰 2018(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c87b31d70b1f4fdfe833b95.html