# 压力机打击力检测研究

### 论文摘要

打击力是锻压生产中的重要工艺参数之一，打击力的测试，对研究锻压加工过程中的物理现象，制订合理的工艺规程，提高锻件的加工质量和经济效益，以及实现自动检测、自动控制都具有重要的作用。本文围绕对压力机打击力测试进行研究，结合应变测试技术与数值模拟方法，利用机身应变与打击力之间，以及机身应变与输出电压之间存在的线性关系，建立打击力与输出电压之间的线性关系，全文研究的内容主要分三部分：1.设计一个打击力测试系统装置。利用打击力与机身应变的线性关系，将机身看成一个测力传感器的弹性元件使用，在机身受力敏感部位贴应变片，选用型号为BX120-5AA的应变片组成全桥电路，根据全桥电路的工作原理，将打击过程中机身的应变通过输出电压的变化反映出来。机身的应变很小，设计了一个放大电路实现对微小信号的最大放大，选择NET1616型号的数据采集卡对信号进行A/D转换，通过LabVIEW软件编程，对信号进行滤波、放大增益等处理。2.打击力形成过程的数值模拟。利用DEFORM软件对圆环镦粗进行数值模拟，数值模拟过程中，圆环镦粗过程摩擦系数不确定，分别设置摩擦系数为0.08，0.1，0.2，0.3，0.4，0.5进行模拟，得出圆环镦粗在不同摩擦系数下圆环压下率和内外径变化率，建立圆环镦粗的标定曲线，并分析了不同摩擦系数对镦粗过程载荷-行程，圆环内外径鼓度，等效应变以及金属流动速度的影响。3.打击力实验标定。将实际的镦粗的数据与模拟标定曲线进行对比分析，确定圆环实际镦粗过程中的摩擦系数，并将此摩擦系数代入DEFORM中进行计算，得出比较精确的打击力的大小。通过多次的打击实验，得出打击力与电压之间的的标定系数，将标定系数代入LabVIEW程序中，信号经转换后得出打击力的波形图，并在界面上输出最大打击力的大小。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 常用打击力理论计算方法

- 1.3 常用打击力测量方法

- 1)冲量法

- 2)加速度法

- 3)测力传感器法

- 1.4 打击力测量的研究现状

- 1.5 本文研究的主要内容

- 第二章 压力机打击力与机身变形的关系

- 2.1 打击力的基本概念

- 2.2 打击力与机身变形的关系

- 2.3 本章小结

- 第三章 应变测量的相关原理

- 3.1 应变片的结构和工作原理

- 3.2 应变片测量原理

- 3.3 应变片粘结工艺

- 3.4 测量电桥的工作原理

- 3.5 本章小结

- 第四章 打击力测试系统的设计

- 4.1 引言

- 4.2 打击力测试系统的原理

- 4.3 打击力测试系统硬件构成

- 4.3.1 电阻应变片

- 4.3.2 全桥电路的选择

- 4.3.3 放大电路

- 4.3.4 数据采集卡

- 4.3.5 计算机

- 4.4 打击力测试系统软件设计

- 4.4.1 基于 LabVIEW 虚拟仪器的特点

- 4.4.2 前面板

- 4.4.3 数据采集程序框图

- 4.4.4 电桥平衡

- 4.4.5 信号滤波

- 4.5 本章总结

- 第五章 打击力形成过程数值模拟

- 5.1 体积成形 DEFORM 软件简介

- 5.1.1 DEFORM 软件的发展

- 5.1.2 DEFORM 的实用范围和对象

- 5.1.3 DEFORM 的价值

- 5.1.4 DEFORM 的功能模块

- 5.2 三维模型的建立

- 5.3 数值分析过程设置

- 5.3.1 前处理

- 5.3.2 有限元运算

- 5.3.3 后处理模拟结果分析

- 5.4 摩擦系数标定曲线的确定

- 5.5 本章小结

- 第六章 打击过程的实验标定

- 6.1 概述

- 6.2 圆环镦粗时金属流动的基本理论

- 6.3 圆环镦粗实验

- 6.4 实验数据处理

- 6.4.1 数值模拟标定曲线测摩擦系数

- 6.4.2 数值模拟圆环镦粗打击力的确定

- 6.4.3 打击力标定系数的确定

- 6.4.5 存储数据的调用

- 6.5 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.1.1 打击力测试系统设计的总结

- 7.1.2 打击力形成过程的数值模拟

- 7.1.3 圆环镦粗的实验标定

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高速精密压力机曲轴频率响应分析[J]. 林业机械与木工设备 2019(12)

- [2].基于ANSYS的大型压力机机身结构分析与改进设计[J]. 机械工程与自动化 2020(02)

- [3].一种离合器磨损检测系统在精密压力机上的运用[J]. 锻压装备与制造技术 2020(02)

- [4].宁波精达交付欧洲客户100t闭式单点精密压力机生产线[J]. 锻压装备与制造技术 2020(03)

- [5].高速精密压力机的现状与发展[J]. 锻造与冲压 2020(12)

- [6].压力机顶料杆智能化生产线的研发和应用[J]. 世界制造技术与装备市场 2020(03)

- [7].板坯定宽压力机工艺过程模拟[J]. 一重技术 2020(01)

- [8].肘杆压力机杆系数学模型[J]. 一重技术 2020(03)

- [9].闭式四点八连杆压力机同步误差原因分析[J]. 锻压装备与制造技术 2016(05)

- [10].八杆压力机的参数化设计研究[J]. 锻压装备与制造技术 2017(01)

- [11].压力机的受力零件裂纹修复[J]. 金属加工(冷加工) 2017(09)

- [12].压力机个性化服务案例[J]. 金属加工(冷加工) 2017(10)

- [13].冲压式台式压力机的维护保养与故障排除[J]. 产业与科技论坛 2017(09)

- [14].直线电机式压力机结构和关键技术研究[J]. 机床与液压 2016(11)

- [15].精冲压力机的现状及发展趋势[J]. 锻压技术 2016(08)

- [16].比较两种典型的定宽压力机结构形式[J]. 科技创新与应用 2015(32)

- [17].浅议多种监控系统在智能压力机上的应用[J]. 锻压装备与制造技术 2020(05)

- [18].一种四点压力机偏心齿轮的修复方法[J]. 锻造与冲压 2020(20)

- [19].橡皮囊压力机运行稳定性的研究与改进[J]. 金属加工(冷加工) 2019(09)

- [20].走停式定宽压力机运动学分析[J]. 重型机械 2016(06)

- [21].高压大流量液压压力机液压系统原理及常见故障分析[J]. 机床与液压 2017(02)

- [22].伺服转塔压力机常见故障分析[J]. 金属加工(冷加工) 2017(12)

- [23].下顶式压力机的模态分析[J]. 自动化与仪器仪表 2014(05)

- [24].研配压力机在汽车冲压中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2013(03)

- [25].下顶式压力机立柱的优化设计[J]. 机械研究与应用 2012(03)

- [26].一种智能温度检测系统在精密压力机上的应用[J]. 锻压装备与制造技术 2019(06)

- [27].煤矿立柱式压力机的设计及应用[J]. 山东煤炭科技 2018(12)

- [28].柔性伺服电子压力机系统设计与实现[J]. 农民致富之友 2017(13)

- [29].压力机液压控制系统设计与仿真[J]. 机床与液压 2016(10)

- [30].双伺服驱动的“完美压力机”[J]. 汽车与配件 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c8d827e380eda30b11d2fdf.html