# 办公建筑立面造型和细部设计方法

张艳军

奥意建筑工程设计有限公司广东深圳528000

摘要：本文主要针对办公建筑立面造型和细部设计方法展开了探讨，对立面设计的造型手法和立面细部设计的手法两方面作了详细的阐述，并结合具体实例对细部设计手法作了系统的分析，以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词：办公建筑；立面造型；细部设计

建筑立面设计是建筑功能、建筑构造和建筑美学的统一体，做好相应的立面设计对建筑施工来说有着一定程度的作用。虽然我国的建筑行业在近年来有着极大提高，但是在立面设计方面却存在着缺点，需要得到施工方的重视。基于此，本文就办公建筑立面造型和细部设计方法进行了探讨，相信对有关方面的需要能有帮助。

1立面设计的造型手法

建筑在进行立面设计时，应把握好几个原则：时代性原则、地域性原则、大众性原则、经济性原则；同时应注重统一变化、均衡稳定、比例尺度、对比协调、节奏韵律、重点突出的视觉形式美的原则，运用不同的设计手法，注入个人的情感和意愿来表达设计意图和内涵，从而达到功能与形式的和谐统一。

1.1加法

加法是常用的造型手法，它就将基本的几何形体进行各种组合，从而产生抽象而又丰富的外立面形式，采用加法的手法组织建筑形体时，是把建筑的局部看作首要的，而整个建筑就是把一定的单元或局部加在一起。

如建筑师理查德。迈耶乐于在建筑立面处理时用加法的手法，他擅长于化体为面的设计手法其概括为消解与重构即洋葱理论，其实是将面从体中抽离的一个过程，并且他在建筑转角、室外楼梯、阳台等处善于运用脊墙（片墙）。迈耶在“化体为面”上的手法很多，或面面交叉，或面体抽离，或平面（曲面）独立，或面与构架结合……凡此种种，展现了“面”作为一个独立的元素在建筑立面效果中的重要作用，如图1所示。建筑师赖特把建筑看作是一个有机的整体，他的设计（尤以住宅为主）追求连续性，包括平面的互叠，空间的连续，墙、楼面、屋顶各为自身又为另一方面的连续以及内外空间的连续。他从中心向四周上下伸展的方式展开设计。建筑体形如同有生命般，以水平横线和垂直穿插表达建筑与环境的共生，这也正是加法设计的艺术魅力。

图1当代艺术博物馆

1.2减法

采用基本的几何形体，运用减法法则对建筑进行切割运算，减法就是在基本形体上，按照形式构成规律进行削减，减去原型体的某些不足部分。采用减法做设计时，是以建筑的整体为主导的，是在建筑的整体中删去一些片断，它必须遵守从整体到局部的设计原则，原型的部分要占绝对的优势比例，减去的部分要遵循一定的规则，相对来说比例要小而集中。

建筑师马里奥?博塔的建筑创作则常用减法手段，其设计的建筑形体，在原形的基础上，经过了裁剪，产生出丰富多样的建筑形态。如他采用的减法手段有转角的挖切、屋顶的裁剪及墙面的镂空，暴露出“体”的特征与丰富变化是博塔在建筑形态塑造中的一贯手段。

1.3穿插

穿插是一种相交的形态，穿插可以是面与体穿插或是体与体穿插，也可以是虚实两部分的穿插；穿插因对象、部位、方向的不同可以形成千姿百态的变化，从而为建筑造型带来广泛的机遇。在安藤忠雄的近作立陶板名画庭中，如图2所示，我们可以体验到他对空间序列和游览方式的理解与诠释。

图2立陶板名画庭

2立面细部设计的手法

2.1重复与相似

重复是通过不同角度，以不同的组合方式表现同样的形状，通常表现形式：平接、咬接。平接时，连接关系明确，各单位具有相对性，这样的建筑形体表情明快、富有节奏；咬接是将同一或近似的单一体相互交错咬合，基特点是具有整体感，各部分关系明确，形象丰富，有机统一。相似是指物体的整体与整体、整体与局部、局部与局部之间存在着共通的因素，相似也是形成整体感的重要条件。某大厦外立面上开了极富个性的窗户，形状和大小都富有变化，通过不规则的窗户装饰构件分别赋予了木材、石材等材质，窗户的形状通过相似的手法取得了统一的效果，使整个建筑群充满了活力，如图4所示。

2.2错位与凹凸

错位是两个部分之间的相对移动，它具有多种造型功能，错位可以改变建筑的比例和尺度，改变建筑的平衡和稳定，错位可以形成阶梯式的轮廓线，增加建筑的层次，还可以制造多元的运动变化状态，从而使外立面的轮廓富于变化。在建筑设计时运用凹凸的设计手法来丰富建筑体形的变化，从而增强建筑物的体积感，凡是向外凸起或向内凹人的部分，在阳光的照射下，都会产生光影的虚实变化，这种变化在建筑外立面上构成美妙的图案。现代主义建筑大师桢文彦设计的螺旋大厦，将正方形、圆柱、圆锥、球体和网格等元素灵活地拼接在一起，通过空间的凹凸处理使外立面呈现出虚实的丰富变化。

2.3对比与微差

对比指的是建筑要素之间显著的差异，微差指的是细微的差异。对比可以借相互烘托陪衬求得变化，微差则借彼此之间的协调和连续性以求得调和。艾里克.欧文。莫斯设计的盒子房，由混凝土堆砌而成，在一条巨大的悬臂支撑下，被高高地挑立在20年代废弃的旧仓库屋顶。严重的倾斜角度产生了强烈不稳定的造势，粗暴地打破了传统建筑最基本的姿态和应有的稳定感，刻意使用旧材料或工业材料，夸张建筑的结构表现，强调工业化的颓废一面。同时设计中还体现了新现代主义的风格，这种双重特性被菲利普?约翰逊形容为“垃圾中的珠宝”。

3实例分析

在某大楼设计中可以应用上述建筑立面设计造型及细部处理手法来进行设计。大楼设计建筑造型采用体现时代感、富有文化气质的建筑风格和色彩。建筑主体以重复的长方格窗形成韵律感，再配以西侧现代感和力度感强烈的门式大框架，赋予了建筑特有的灵动个性，现代而又不失稳重的观感。

大楼位于基地南侧。西侧人流入口采用虚实对比的造型手法，左右两侧办公用房为实体，中间室外通廊为虚体，其中穿插一些活泼的玻璃盒元素，作为交流空间的室内部分，增加交流，并形成美观大气，多层次的大楼人口空间，为形成良好的氛围提供了场所及可能性。

南北向立面上采用1200×2300长窗单元，内凹的窗格既增强了建筑厚重感，又很好地遮挡强烈直射光进人办公空间，给办公带来了所需的柔和的漫射光。同时遮挡了挂的空调机，使整个立面较为干净统一。其上增加了一些玻璃盒子或突出或凹陷，活跃了整个建筑立面。南向立面通过打开一些视线及景观通廊，一方面给内廊带来了自然采光，另一方面打破了这一较长立面带来的沉闷感。

建筑群体临大道为大楼南立面，在灯光的映衬下，建筑简洁大气的体块感尤为突出，立面上灯光斑驳的长窗以及或突出、或凹陷、灯光晶莹的玻璃体，给城市带来了良好的沿街建筑景观体验。

从大道看建筑群体采用了虚实对比及明暗对比等手法。四栋建筑主体用内部中间廊道把每一栋侧立面分隔成虚实两片，借助其中一侧晶莹透光的楼梯玻璃盒，强调出整个建筑群体的序列感及空间感。用竖向线条处理结构实验室立面，竖向玻璃体光条，消弱了其巨大的体量感，使期良好的融入到整个群体中。

4结语

综上所述，建筑立面设计是建筑美感的集中体现，若能做好建筑立面设计工作将会给建筑带来极大的美感。因此，我们便需要在建筑的施工过程中，重视对建筑立面设计的工作，提髙专业水平，采用优秀的建筑立面设计方法进行作业，以让完工建筑充分体现出文化品味和深厚内涵。

参考文献：

[1]毕学成、毕学军.现代建筑立面造型细部设计探讨[J].小作家选刊（教学交流）.2011（08）.

[2]王晨、邓晨华.高层建筑造型和立面细部设计方法分析[J].城市建筑.2013（10）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c90816e9cd962601b5290c5.html