# UPFC控制策略研究及对电力系统的影响

### 论文摘要

柔性交流输电（FACTS）技术的发展和应用将有利推动现代电力系统技术革新,提高系统运行的经济性和安全稳定性能。统一潮流控制器（UPFC）是目前功能最为强大的FACTS控制器,它使得电力系统稳态性能和动态性能都能得到显著的提升。论文介绍了FACTS和UPFC研究和应用现状。论文介绍了含UPFC的潮流计算方法,建立了一个能与传统PQ潮流算法结合的UPFC潮流模型,并将UPFC的稳态模融入到型潮流计算中,分析了控制目标值与系统电气量的关系。在稳态条件下,研究了UPFC内部的控制关系,在串联侧潮流控制中,分析并优化了一种用中间控制变量代替直接控制方式的控制策略,通过仿真验证了其合理性。UPFC控制器的设计分成两步进行：第一步,从UPFC并联侧系统数学模型出发,设计了UPFC并联侧双环控制系统,其内环采用电流解耦控制器实现dq轴电流解耦,外环分别用d轴控制直流电容电压,q轴控制节点电压的PI控制方式,并且加入电流前馈控制环节和电流反馈控制环节,这样提高了系统控制精度和响应速度。仿真系统采用高电压等级,并使用标幺值方法分析和计算各类控制器的参数。第二步,在一般的UPFC系统中分析其功率传输能力,计算绘出了P-Q二维平面图,得出了可控潮流范围。UPFC串联侧控制器设计采用三环控制模型,对其中的电流环、电压环和功率环中的PI控制参数进行整定计算,并重点分析了功率环控制策略,通过小信号法和频率特性分析法得出功率控制的有效手段。将以上两步得到的并联侧和串联侧控制系统合成-体,仿真实验证明UPFC控制器是有效合理的。另外,对两种不同的潮流控制策略——功率耦合和功率解耦控制进行了比对仿真分析,从稳定性、快速性等角度比较了两者的优缺点。论文讨论了UPFC在电力系统中的影响。根据UPFC控制系统,建立了新的UPFC 11阶动态模型,并结合发电机和励磁机的动态模型构建了含UPFC的电力系统线性化模型。在一个多机系统中,采用了特征值分析法研究了该含UPFC的系统在各种稳态运行情况下的小干扰稳定性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 FACTS出现的背景和意义

- 1.3 FACTS研究的历史、现状、前景

- 1.4 统一潮流控制器（UPFC）的概念和应用现状

- 1.5 本文所做的工作

- 第二章 UPFC稳态性能分析

- 2.1 结构原理

- 2.2 工作原理

- 2.3 稳态模型

- 2.4 动态模型

- 2.5 含UPFC的潮流计算

- 2.6 稳态条件下UPFC控制关系的研究

- 2.7 本章小结

- 第三章 UPFC控制策略研究

- 3.1 引言

- 3.2 UPFC控制策略简述

- 3.3 电压空间矢量控制（SVPWM）

- 3.4 UPFC并联逆变器控制策略研究

- 3.5 UPFC串联逆变器控制策略研究

- 3.6 两种潮流控制策略的性能分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 含UPFC的电力系统小干扰稳定分析

- 4.1 引言

- 4.2 含UPFC的电力系统线性化模型

- 4.3 含UPFC电力系统小信号干扰分析

- 4.4 本章小结

- 总结

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研项目

### 相关论文文献

- [1].Evaluation of optimal UPFC allocation for improving transmission capacity[J]. Global Energy Interconnection 2020(03)

- [2].适用于新型UPFC拓扑的电力系统潮流计算方法[J]. 电网技术 2017(03)

- [3].UPFC抑制电网强迫振荡研究[J]. 电力工程技术 2017(02)

- [4].500kV统一潮流控制器(UPFC)原理及应用[J]. 电子世界 2017(19)

- [5].UPFC抑制系统区域间低频振荡研究[J]. 江苏电机工程 2016(01)

- [6].基于雅可比矩阵的UPFC电力系统抗差状态研究[J]. 电工技术 2020(07)

- [7].基于提升故障穿越能力的UPFC重启策略研究及应用[J]. 高压电器 2020(02)

- [8].一种基于UPFC的安全稳定在线预防控制方法[J]. 电网与清洁能源 2020(09)

- [9].利用UPFC提高电力系统稳定性的研究[J]. 电子质量 2016(06)

- [10].基于鱼群算法的UPFC定容研究[J]. 机电工程 2015(05)

- [11].新型统一潮流控制器(UPFC)的研究[J]. 科技资讯 2014(04)

- [12].面向配电网低损耗的UPFC潮流控制研究[J]. 计算技术与自动化 2020(02)

- [13].500kV UPFC适用场景的量化评估方法和选点方案[J]. 中国电力 2019(10)

- [14].UPFC对电网潮流及电压支撑能力的研究[J]. 电工电气 2017(03)

- [15].UPFC稳定控制器的研究及应用[J]. 电力自动化设备 2009(03)

- [16].UPFC暂态过电压研究[J]. 供用电 2017(08)

- [17].统一潮流控制器(UPFC)对次同步振荡的影响及抑制策略[J]. 电测与仪表 2016(15)

- [18].南京UPFC工程运行方式[J]. 江苏电机工程 2015(06)

- [19].基于灵敏度的UPFC选址研究[J]. 江苏电机工程 2016(01)

- [20].UPFC单机无穷大系统建模与控制策略研究[J]. 四川电力技术 2013(01)

- [21].基于网络等值的UPFC潮流计算研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2010(04)

- [22].苏南UPFC工程保护配合策略研究[J]. 电力工程技术 2019(01)

- [23].采用潮流转移分布因子的UPFC控制值整定[J]. 高压电器 2017(08)

- [24].南京UPFC工程控制保护系统架构与配置研究[J]. 江苏电机工程 2015(06)

- [25].江苏电力继续加强UPFC技术领域科技攻关[J]. 农村电气化 2018(05)

- [26].UPFC在微电网中的潮流控制作用研究[J]. 智能电网 2016(11)

- [27].计及UPFC的电力系统双线性抗差估计[J]. 电力建设 2019(07)

- [28].考虑UPFC实时控制策略的电网功率调节能力研究[J]. 电力工程技术 2018(01)

- [29].考虑发电计划的电网阻塞疏导UPFC配置研究[J]. 电气技术 2018(06)

- [30].500kV苏南UPFC控制功能研究及性能试验[J]. 电力工程技术 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1c92bdcd23a4b135a0a750f5.html