# 平流沉淀+絮凝沉淀工艺处理水电站砂石加工废水中试研究

### 论文摘要

水电工程的施工过程需要大量高质量的砂石骨料,骨料的生产过程会产生大量的砂石加工废水,此类废水悬浮物浓度很高,若不经处理直接排放将会对周围水环境造成不利影响。但是,目前国内基本没有处理该类废水的成熟工艺,许多已有工艺都因排泥系统堵塞而搁置。针对以上问题,课题组经过调查研究决定采用“平流沉淀+絮凝沉淀”工艺处理砂石加工废水,并在官地水电站进行了小试试验,结果表明,“平流沉淀+絮凝沉淀”工艺处理砂石加工废水效果较好。为了进一步证实该工艺处理砂石加工废水的有效性,以及解决系统污泥处理问题,需要对其进行中试研究,结果表明:①通过平流沉淀池泥斗中泥渣比阻值和粒径的测试分析得到,前段和后段泥斗之间泥渣比阻值会发生数量级变化,因此,将泥渣比阻值开始发生数量级变化的泥斗作为一、二级泥渣分界点,分界点之前泥渣统称为一级泥渣,分界点及之后泥渣统称为二级泥渣。同时发现,一级泥渣中含有粒径大于100μm的砂石颗粒,而二级泥渣中则不含有粒径大于100μm的砂石颗粒,因此,可以通过测试分析泥渣中是否含有大于100μm粒径的砂石颗粒来对泥渣进行分级。一、二级泥渣分界点的确定为解决系统污泥处理问题提供了理论依据,可为今后类似工程污泥处理提供借鉴。②选用絮凝剂PAC（5%）、PAM（2‰）、聚合氯化铝铁（5%）、工业片碱（1%）进行絮凝沉淀试验,通过正交试验得到最优絮凝剂搭配为PAC（5%）和工业片碱（1%）,其用量分别为500mg/L和25mg/L。③通过对比不同工况下平流沉淀池处理效率、一、二级泥渣比阻及含水率、絮凝反应所需絮凝剂种类及投加量、絮凝沉淀池中泥渣比阻及含水率、系统出水SS浓度,并且考虑泥渣脱水时间与排泥时间的匹配,试验确定最优工况如下:平流沉淀池HRT为60min ,进水流量为13m3/h ,絮凝剂搭配及用量为PAC（5%）500mg/L和工业片碱（1%）25mg/L,系统排泥周期为2.5h。在最优工况下,系统运行稳定,出水水质良好,达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求;系统未出现污泥板结现象,泥渣脱水效果较好。运行结果表明,“平流沉淀+絮凝沉淀”工艺对处理砂石加工废水确实是行之有效的。④根据小试模拟的参数及边界条件,进行了中试和生产性规模的模拟,结果表明,模拟试验所建立数值模型是合理的,模拟结果基本能反应出砂石颗粒在沉淀池中的沉降情况,所确定的较优工况参数可为类似工程提供借鉴。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 我国水电工程施工期砂石加工系统废水处理现状及存在问题

- 1.2.1 官地水电站竹子坝砂石加工系统废水处理工程

- 1.2.2 大岗山水电站砂石加工废水处理工程

- 1.2.3 龙滩水电站麻村砂石加工系统废水处理工程

- 1.2.4 向家坝水电站马延坡砂石加工系统废水处理工程

- 1.2.5 溪洛渡水电站黄桷堡砂石加工系统废水处理工程

- 1.2.6 目前砂石加工废水处理系统存在的问题

- 1.3 课题研究目的和主要内容

- 2 大岗山水电站砂石料岩性、生产工艺及砂石废水特性分析

- 2.1 砂石料岩性介绍

- 2.2 砂石料生产工艺分析

- 2.3 砂石加工废水水质特性分析

- 2.3.1 测试方法

- 2.3.2 水质测定结果

- 2.3.3 水质测定结果分析

- 2.4 本章小结

- 3 试验装置及分析方法

- 3.1 试验装置介绍

- 3.2 试验内容及考察参数

- 3.3 测试项目与方法

- 4 中试试验及结果分析

- 4.1 试验工况的选择

- 4.2 试验结果及分析

- 4.3 最优工况的确定

- 4.4 最优工况的运行稳定性

- 4.5 本章小结

- 5 最优工况的 Fluent 模拟及工程应用

- 5.1 fluent 软件简介

- 5.1.1 模拟条件的简化

- 5.1.2 数值模型的建立

- 5.1.3 物理模型的网格划分

- 5.1.4 边界条件及重要参数设置

- 5.2 模拟结果的验证

- 5.3 放大模拟及工程应用

- 5.4 本章小结

- 6 结论和建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].微藻对天然橡胶加工废水的处理效果[J]. 热带生物学报 2020(03)

- [2].分析序批式活性污泥法处理豆类加工废水[J]. 同行 2016(08)

- [3].微生物絮凝剂对大蒜加工废水的处理研究[J]. 节能与环保 2020(07)

- [4].水产加工废水蛋白质的回收及再利用研究进展[J]. 食品研究与开发 2018(23)

- [5].紫薯加工废水中花青素的快速分离方法[J]. 江苏师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [6].屠宰与肉类加工废水可持续处理工艺探讨[J]. 环境保护科学 2017(03)

- [7].山核桃加工废水的成分测定与分析[J]. 环境工程学报 2016(01)

- [8].水解酸化+接触氧化处理水产品加工废水[J]. 河南城建学院学报 2014(01)

- [9].松香深加工废水的探究及治理[J]. 化工管理 2017(13)

- [10].牛仔服加工废水中锰对微生物的影响与除锰技术研究[J]. 安徽农业科学 2013(27)

- [11].肉类加工废水的生产性试验研究[J]. 安徽建筑 2011(01)

- [12].豆类加工废水处理实践及运行[J]. 环境科技 2010(06)

- [13].熟食加工废水处理中生物膜的培养与驯化[J]. 清洗世界 2017(05)

- [14].屠宰及肉类加工废水除磷研究[J]. 河南科技 2017(15)

- [15].气浮+水解酸化+好氧处理机加工废水[J]. 科技创业家 2013(11)

- [16].水解酸化-生物接触氧化工艺处理禽类加工废水[J]. 水处理技术 2011(11)

- [17].一种从天然橡胶加工废水中回收残胶的方法[J]. 橡胶工业 2010(02)

- [18].农副食品加工废水的处理方法与研究进展[J]. 科技资讯 2008(27)

- [19].大蒜加工废水处理研究进展[J]. 山东化工 2019(23)

- [20].某炊具生产加工废水处理工程实例[J]. 水处理技术 2020(09)

- [21].海南省天然橡胶加工废水综合处理及利用技术分析[J]. 现代农业科技 2014(01)

- [22].“两级生物接触氧化法”在处理芦荟加工废水中的应用[J]. 中国高新技术企业 2014(12)

- [23].海南天然橡胶加工废水生态资源化利用探讨[J]. 安徽农业科学 2012(16)

- [24].钼加工废水资源化处理示范工程[J]. 中国给水排水 2010(14)

- [25].羽绒深加工废水达标处理技术研究[J]. 山东化工 2020(11)

- [26].松香深加工废水的探究及治理[J]. 现代化工 2017(03)

- [27].大蒜加工废水的活性污泥培养驯化研究[J]. 环境科学与管理 2016(08)

- [28].铝材加工废水的重金属污染控制技术研究[J]. 净水技术 2016(S1)

- [29].生物接触氧化法深度处理定西市马铃薯淀粉加工废水[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [30].砂石骨料加工废水电絮凝处理实验研究[J]. 人民长江 2015(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cb47d91200b5fe5314525ce.html