# 钢-聚丙烯纤维再生混凝土强度随龄期的演变规律研究

商丘工学院河南商丘476000

摘要：再生混凝土的研究在节约自然资源、保护生态环境方面效果显著，对建筑行业的低碳化发展具有重大意义。本次试验主要研究钢-聚丙烯混杂纤维再生混凝土随龄期增长的强度影响规律。研究表明：当混合纤维掺入量限定在0.7%的前提下，随龄期增长，再生混凝土抗压强度的提升在混杂纤维的体积比为1:3时较好。

关键词：再生混凝土;钢纤维;聚丙烯纤维

Abstract:theresearchofrecycledconcretehasaremarkableeffectonsavingnaturalresourcesandprotectingecologicalenvironment,whichisofgreatsignificancetothedevelopmentoflowcarbonationinconstructionindustry.Theeffectofsteel-polypropylenehybridfiberrecycledconcreteonthestrengthofsteel-polypropylenehybridfiberrecycledconcretewithagewasstudiedinthisexperiment.Theresultsshowthatwhentheamountofmixedfiberislimitedto0.7%,thecompressivestrengthofrecycledconcreteincreaseswithagewhenthevolumeratioofhybridfiberis1:3.

Keywords:recycledconcrete;steelfiber;polypropylenefiber

0引言

在中国经济实力的迅猛发展背景下，使得建筑行业进入了一个高速发展的时期，这给我们带来全新的社会面貌的同时，也带来了大量的建筑垃圾。产生的建筑垃圾除了很小一部分被当做建筑基础垫层以外，大部分建筑垃圾没有做任何处理被直接掩埋地底或倒在垃圾场，这么做不仅占用大量土地资源，而且会对环境造成严重的污染。再生混凝土的研究对于我们国家意义重大，随着国家大力倡导，国内众多学者相继投身于相关的研究之中，周明星[1]、徐晋[2]、左祥祥[3]和孔祥清[4]等学者研究表明在再生混凝土中加入纤维，再生混凝土的抗氯离子、抗压、抗剪、弹性模量以及抗折等性能相对于没有掺加任何纤维的再生混凝土来说，都会有不同幅度的提升。本次试验以C30混凝土的配合比作为基础重新计算试验配合比，以代替比率为50%的再生骨料代替常规的天然骨料，并在其中添加钢纤维和聚丙烯这两种不同比例的混杂纤维，通过对不同龄期的试件进行抗压强度测试，找出钢-聚丙烯混杂纤维再生混凝土随龄期增长的强度影响规律。

1试验材料及配合比

本次试验采用同力牌普通硅酸盐水泥，标号为42.5R；水使用的是商丘市的管道自来水；细骨料使用的是细度模数为2.94，颗粒级配连续的中砂；天然粗骨料采用的是商丘工学院试验室购买的级配连续，5～20mm的碎石，再生骨料使后用筛分机晒出5～20mm的碎砖骨料，级配连续，基本性能见表1；钢纤维使用的是河北省霸州市东升钢纤维厂生产的剪切波浪型钢纤维；聚丙烯纤维采用石家庄市永固纤维材料厂生产的聚丙烯纤维，两种纤维的性能见表2；配合比见表3。

表1粗骨料的基本力学性能

3试验方案及结果

本次试验利用拆除的废旧房屋遗留下来的废弃黏土砖，经过粉碎机粉碎后制成碎砖再生骨料，以50%的取代率替代天然碎石骨料制成再生混凝土，在其中添加钢-聚丙烯（占总混凝土体积的0.7%，钢-聚丙烯体积比为1∶2、1∶3、1∶4）混杂纤维，制作15组共45个100mm×100mm×100mm的试件，分别检测养护3d、7d、14d、28d、36d时的抗压强度。抗压试验的具体方法以及步骤参考《纤维混凝土试验方法标准》（CECS13:2009)和《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081)，结果见表4及图1。

表4钢-聚丙烯纤维再生混凝土抗压强度

4试验结果分析

通过分析比较可知，钢-聚丙烯混杂纤维再生混凝土在养护前期，抗压强度增长的幅度明显，当在养护28天以后，逐渐接近于峰值；纤维的掺入量并不是越多越好，抗压强度随着纤维体积比的变化而出现起伏式增长；随着龄期增长，当钢-聚丙烯纤维的掺入比例为1:3时抗压强度提升明显。

5结论

随着龄期的增长，钢-聚丙烯混杂纤维再生混凝土的抗压性能呈现出增长趋势，而且前期增长的幅度较大，当试件养护到28d时，抗压强度增长变得缓慢，与养护36d的试件相比差距不大。

当混杂纤维的体积掺量限定为0.7%时，随着龄期增长，钢纤维和聚丙烯纤维二者的掺入比例在1:3时对于抗压强度的提升较为显著。

参考文献：

[1]周明星.混杂纤维再生砖骨料混凝土抗氯离子侵蚀试验研究[D].郑州大学,2017.

[2]徐晋,王社良,付毅,张明明.纤维增强RAC性能影响试验研究[J].混凝土,2018(01):91-95.

[3]左祥祥.再生砖骨料混杂纤维混凝土剪切性能[D].郑州大学,2016.

[4]孔祥清,鲍成成,高化东,等.钢-聚丙烯混杂纤维再生混凝土力学性能试验研究[J].混凝土,2017(11):105-109.

[5]吴潮玮,郭红兵.建筑材料[M].北京，2018：65-105.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cc17011a0bd520d98cc9dbc.html