# 高层建筑给排水设计及施工技术要点汤立军

关键词：高层建筑；给排水设计；技术要点

引言

随着中国经济的快速发展，在现代化城市中高层建筑物越来越多，已经成了组成城市的重要部分。为了提升城市高层建筑的给排水的能力，进而提升人们的生活水平，需要在城市高层建筑的规划时，综合考虑建筑的给排水设计工程，这样能够提高高层建筑的给排水系统的工作效率。一般在高层建筑给排水的设计过程中，为了设计出一套更加科学与合理的方案，要求设计工作人员结合好高层建筑的实际情况与现代给排水的设计理念，并且对施工过程中的每个过程加以明确，保证高层建筑给排水施工的顺利完成。

1高层建筑给排水工程特点

（1）高层建筑出现火灾的几率更高，并且火势蔓延速度快，因此火灾危险更大一些，外部营救更加困难一些。这就对高层建筑给排水系统提出了更高的要求。特别是对于消防系统来说，由于高层建筑营救困难，因此建筑走廊都会设置消防栓，有些甚至设置自动喷淋等装置，将火灾掐灭在早期，也就是更加倾向于自救；

（2）高层建筑体积大、楼层多，这就导致排水量大、管道长、管道水压大。为了能够全面保障给排水系统的运行性能，确保管道压力的稳定性，避免水封被破坏，高层建筑给排水系统需要通过气管系统、新型单立管系统，并结合物理强度较强的管材，应用柔性接口等措施。

2高层建筑给排水设计要点

2.1高层建筑给水设计要点

在设计的过程中需要仔细的对水表位置进行考量，以方便抄表为注意要点，一般设计在室外或者是楼梯间位置。在高层建筑中由于其特殊情况可以选择对几个楼层的水表进行集中设计，如果有特殊情况不能安装水表可以选择电子水表等远程的数据传输方式。如果高层建筑中存在公共水表，则需要按照其公共性进行设计，在高层建筑群的给水系统设计中，可以选择将水表设计在一个单独的空间内，不同的用户进行单独的管理，如果用户有极特殊情况，考虑到实际的状态也可以将水表放在其室内进行设计。另外，在高层建筑的情况允许时也可以将水表设计在垫层里面，将水管和水表都隐藏起来保证其美观性。在具体的工作中也可以利用水表井的方法进行设计。然而，必须要保证给水系统设计的科学化合理化，在选择设计安装太阳能热水器时，需要对建筑所处的地理位置和气候进行考量，对高层建筑的建筑朝向加以分析，确定其最佳的采光方向，以高层建筑的平面设计作为基础，将太阳能热水系统和高层建筑的实际情况进行结合，从而保证热水系统供水的合理性和可靠性。通常情况下，高层建筑的采光时间较底层建筑的采光时间要长许多，在进行设计的过程中通常会选择阳台分体太阳能，把集热板设计在阳台部分。太阳能热水系统的集热板和水箱的循环方式是机械性的，想要保证太阳能热水系统真正的发挥自己的作用，可以将集热板安装在楼顶，分别通过集中供水和个别供水两种方法保证高层建筑的热水给水。在设计的过程中，还需要对太阳能热水系统的辅助加热进行设计，在天气情况和气象条件不允许太阳能集热的情况下可以利用其余的加热方法进行加热，保证业主的热水供应。

2.2高层建筑排水设计要点

相比于给水系统而言，排水系统的作用也是非常突出的，在众多高层建筑排水要点的研究中发现，由于住户所产生的生活污水是不一样的，所以要将废水的排放和污水的排放区分开来，使用不同的排水系统进行排泄，这样能够对废水有一个综合利用，例如，在生活当中所产生的废水主要是洗浴和洗菜，这两种废水相对而言水质还算干净，对环境的污染程度比较低。而对环境污染比较严重的则是由人体所排放出来的水等，所以将这两种排水系统分别安置，实现废水的综合重复再利用。值得注意的是排水方案要结合当地的居住居民生活习惯而设计，这样才能够将环保性和经济性的功能落实到实处。

3高层建筑给排水施工技术要点

3.1给水系统施工技术要点

3.1.1设备安装施工

（1）设备正式安装前，需要施工技术人员结合相关参数展开检查工作，避免设备出现损坏、生锈等问题。特别是对于需要转动的装备，不仅要保证这些转动部件在转动中没有阻碍，还要确保在转动中不会发出异响。

（2）在给水设备施工过程中，要保障安装工作严格按照设计标准开展工作，包括设备数量、型号、大小、量级等，并对水泵房空间进行科学划分，保证给水设备布置的科学性。

（3）管道之间需要留有一定的间隙，如在室内平行铺设污水进出管道，通常要保证给水管与污水管外壁之间的间隙大于1m。

3.1.2给水管道安装施工技术

（1）在施工之前需要对安装位置进行精准测量，同时也要确保管道支架符合设计标准。

（2）在管道施工过程中，要严格按照设计图纸标准进行管道安装，特别是法兰焊接、管道焊接以及连接件不得紧贴墙或管架，这样在管道后续使用中可以为维修、复查提供便利。

（3）在给水管安装过程中需要穿过楼板、墙壁、屋面时，需要增设套管增加防护，套管要求高出地面，并保证套管无接口。如果需要将给水管穿越屋面，则除了要采用上述措施外，还需要增设防水层、防水帽等措施，并在套管、管道之间填充一定量的阻燃物。

（4）在给水管道安装当中，如果因为意外情况需要间断，则必须要及时封闭管口。如果管道连接口部位产生了矛盾，例如尺寸不合适，不得采用强硬的拉拽方式进行对口，也不能采用加偏垫的形式解决错口、空隙偏差等问题。

3.2排水系统施工技术要点

（1）伸缩节安装。如果对伸缩节有明确的施工要求，则需要在排水管道安装时严格按照设计标准以及施工安装部位逐层设置伸缩节，如果没有提出指定的要求时，层高不足4m设置一个，层高超过4m设置两个。

（2）排水系统安装完成之后，需要对系统当中的水平管、主干管进行通球试验，通球球径不小于排水管道管的2/3，通球必须达到100％，并且在实际试验过程中如果通球受阻则需要反复试验，直到通球足够流畅为止。

（3）在排水系统立管安装过程中，需要保障立管上每隔一层设置一个检查口。检查口施工当中要距离地面1m左右，同时也要考虑后续检修工作。如果立管是隐蔽工程，则需要结合指定标准、规范安装检查门，同时也要关注排水通气管、烟道不得直接连接。金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，排水塑料管道支、吊架间距应符合规范的规定。

（4）在排水系统中，一层排水管宜单独设立，或满足规范接点距立管距离要求，要配合上三通、斜四通进行连接，保证立管、横管之间的角度在90°以上，并使用弯头将二者连接。还需要关注出户管坡度以及出户管和检查井不得直接连接。确保管道坡度设计能够满足相应的规范标准。室内排水管道安装的允许偏差应满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求。

结语

综上所述，在高层建筑的过程当中，需要给予给排水系统高度的重视，以提高给排水系统的质量水平，进而解决用户的正常供水和排水。

参考文献：

[1]吴志光.高层建筑给排水工程的施工要点[J].低碳世界，2018（7）：228-229.

[2]秦鹏华，楚钰典.高层建筑工程给排水施工技术要点分析[J].技术与市场，2018，25（9）：151-152.

[3]曹延慧.高层建筑给排水设计及施工要点分析[J].住宅与房地产，2018（25）：76-77.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cc34f20530f3aaace3c1e16.html