# 宽带侦收方法研究

### 论文摘要

随着电子战信号的日益密集,信号形式的日益复杂,开展对复杂未知环境下的信号侦察,寻求截获、估计、分选多信号的方法,已成为当前电子侦察领域紧迫而艰巨的任务之一。数字接收机技术及阵列信号处理技术的发展,使得灵活运用各种处理算法实现宽开侦收成为可能,论文研究了复杂电磁环境下宽开侦收的关键技术,主要包括数字信道化接收机的实现算法、及信道化输出信号的检测、编码技术,时空欠采样条件下的信号参数无模糊估计算法等内容。本文的目的是研究对雷达信号的时、频、空三维宽开侦收处理算法,论文具体内容包括:1在宽带接收中,研究了基于STFT（短时傅里叶变换）的数字信道化实现方法,在介绍了现有的加权叠接相加实现结构的基础上,分析其特点及其存在的问题,接着给出了一种基于多相分解的实现结构,该结构可以在相同的系统资源下实现更高的频率分辨率。考虑到各子带中心频率均匀分布的情况,给出了一种基于递归算法的STFT实现方法,通过与现有结构的比较,新结构具有高效灵活的特点。以射频脉冲信号为对象进行信号检测和主要特征参数测量,形成辐射源检测结果和PDW（辐射源脉冲描述字）的估计。2针对时域欠采样条件下的频率估计模糊问题,提出了基于双欠采样通道输出互谱插值的频率估计方法,考虑到同时多信号时,存在伪谱峰的问题,提出了在互谱峰值附近设置MUSIC（多重信号分类）谱搜索区间的方法,亦能解决MUSIC谱搜索对欠采样信号频率模糊区间定位的问题,同时在降低搜索量的情况下提高了频率估计精度,以上方法都是以两个欠采样通道为基础。在单欠采样通道并附加延时通道的条件下,提出了基于延时和ESPRIT （旋转不变子空间）算法的欠采样频率估计方法,欠采样所引入的频率模糊可以通过延迟相位差来加以消除,相比已有算法,本文算法在保持好的参数估计性能的同时降低了运算复杂度。3研究了空域欠采样条件下方向角无模糊估计问题,根据传统的相位干涉仪的数学模型,分析了比相法测向原理及其测量误差与哪些因素有关;利用环阵各阵元间的互功率谱相位实现信号的DOA（到达角）估计,提出了适合“无模糊测向”阵列配置条件,以上方法均利用相关相位测向,在多信号情况下,信号之间的互扰使测向性能欠佳,所以通常是结合信道化技术实现频域多信号分离后再利用相位法测向。针对多信号情况,利用线阵的时空DOA矩阵特点,提出了同时多个非相干信号无模糊测向算法。4针对多参量联合估计问题,研究了极化—相位干涉仪的信息构成,提出基于该阵列的信号的二维DOA与极化联合估计。分析了时空欠采样条件下宽带阵列信号模型,提出了基于延时自相关的宽带LFM信号的参数联合估计方法,针对多信号干扰情况,利用TRD （时间-调频斜率分布）良好的聚焦性,求各阵元输出信号的TRD变换,谱峰反映信号的调频斜率,取各阵元对应同一谱峰处的相位差为该谱峰对应的调频斜率与信号到达两阵元的时延的乘积,分析表明,将TRD变换和比相法结合实现了宽带信号的参数联合估计。综上所述,本文的研究内容主要集中在宽频段接收时参数无模糊估计方法,因此可以把本文的研究内容统称为宽带侦收方法研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文的研究背景和意义

- 1.2 现有主要宽开侦收方法评述

- 1.3 论文的研究内容及安排

- 参考文献

- 第二章 宽带数字信道化接收机及其实现

- 2.1 引言

- 2.2 宽带数字信道化接收机方案及性能分析

- 2.2.1 数字信道化接收机原理

- 2.2.2 基于WOLA的STFT滤波器组结构

- 2.2.3 基于多相分解的STFT滤波器组结构

- 2.2.4 基于递归算法的STFT滤波器组结构

- 2.3 数字信道化输出检测

- 2.3.1 存在的问题

- 2.3.2 门限的确定和选择

- 2.4 编码器的设计

- 2.4.1 单载频信号编码器的设计

- 2.4.2 线性调频信号编码器的设计

- 2.5 小结

- 参考文献

- 第三章 宽带数字测频算法

- 3.1 引言

- 3.2 基于频谱插值的欠采样频率估计

- 3.2.1 数据模型

- 3.2.2 欠采样频率估计方法

- 3.2.3 计算机仿真

- 3.3 基于MUSIC的搜索解模糊算法

- 3.3.1 算法原理

- 3.3.2 搜索频率区间的确定

- 3.3.3 计算机仿真

- 3.4 基于延时和ESPRIT算法的无模糊频率估计

- 3.4.1 数据模型

- 3.4.2 无模糊频率估计

- 3.4.3 计算机仿真

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 宽带数字测向算法

- 4.1 引言

- 4.2 比相法测向

- 4.2.1 测向原理

- 4.2.2 双基线无模糊测向

- 4.2.3 误差分析

- 4.2.4 计算机仿真

- 4.3 基于环形阵列的无模糊测向算法

- 4.3.1 数据模型

- 4.3.2 圆阵互功率谱相位测向算法

- 4.3.3 解相位模糊算法及条件分析

- 4.3.4 计算机仿真

- 4.4 时空矩阵法解方向角模糊

- 4.4.1 时空DOA矩阵的构造

- 4.4.2 无模糊测向原理

- 4.4.3 计算机仿真

- 4.5 小结

- 参考文献

- 第五章 时空欠采样条件下的参数联合估计

- 5.1 引言

- 5.2 基于宽频带L型非均匀阵的信号参数联合估计

- 5.2.1 数据模型

- 5.2.2 基于极化天线的参数联合估计

- 5.2.3 计算机仿真

- 5.3 基于延时自相关运算的LFM信号参数联合估计

- 5.3.1 数据模型

- 5.3.2 基于相关运算的调频斜率和DOA联合估计

- 5.3.3 直接解线调法估计初始频率

- 5.3.4 计算机仿真

- 5.4 基于TRD的LFM信号参数联合估计

- 5.4.1 数据模型

- 5.4.2 TRD-相位加权平均法估计方向角

- 5.4.3 Chirp-Z变换估计初始频率

- 5.5 小结

- 参考文献

- 第六章 结束语

- 6.1 全文内容总结

- 6.2 工作展望

- 附录

- 致谢

- 博士学习期间本人（合作）撰写的论文及科研情况

### 相关论文文献

- [1].多路径反射对舰载侦察设备侦收信号的影响[J]. 舰船电子对抗 2016(05)

- [2].基于侦收价值的短波协同侦收资源调度算法[J]. 探测与控制学报 2018(04)

- [3].基于蚁群算法的短波侦收资源调度方法研究[J]. 计算机应用研究 2017(12)

- [4].基于优先级的短波协同侦收资源调度方法[J]. 电子信息对抗技术 2018(03)

- [5].卫星通信上下行链路信号的侦收分析[J]. 舰船电子对抗 2017(05)

- [6].智能音频检索技术在侦收系统中的应用研究[J]. 通信技术 2016(10)

- [7].液晶显示器电磁泄漏信息侦收难度分析[J]. 信息安全与通信保密 2011(01)

- [8].一种改进的星载AIS信号侦收算法[J]. 电讯技术 2016(09)

- [9].基于Hopfield网络的短波协同侦收设备调度技术[J]. 火力与指挥控制 2017(12)

- [10].雷达系统抗干扰能力提高措施探究[J]. 中国新通信 2017(10)

- [11].基于相关特性消除的抗侦收OFDM波形设计[J]. 电子测量技术 2019(19)

- [12].雷达信号侦收自主处理结构分析[J]. 电子信息对抗技术 2016(05)

- [13].基于天线波束偏转的高轨卫星对雷达主瓣侦收方法[J]. 南京理工大学学报 2015(06)

- [14].电子战侦察系统中的信号侦收质量评估与优选[J]. 电子信息对抗技术 2017(01)

- [15].基于方向图匹配的单天线波束扫描测角方法[J]. 航天电子对抗 2017(04)

- [16].卫星通信网抗干扰反侦收技术综述和建设思考[J]. 移动通信 2019(07)

- [17].TD-LTE下行链路侦收中广播信道传输信息的获取[J]. 电子信息对抗技术 2018(05)

- [18].二战期间中国曾帮助英国破译日军密电[J]. 党史纵横 2010(10)

- [19].大带宽线性调频信号侦收系统的设计方法和处理流程[J]. 电子技术与软件工程 2019(17)

- [20].卫星通信网抗干扰反侦收技术分析[J]. 信息通信 2020(09)

- [21].TACAN信号侦收处理技术[J]. 电讯技术 2011(10)

- [22].枯木开花——圣严法师的军旅生涯[J]. 佛教文化 2010(01)

- [23].雷达对抗训练裁决评估方法研究[J]. 舰船电子工程 2020(06)

- [24].星载SAR地基侦察信号建模与仿真[J]. 舰船电子对抗 2012(05)

- [25].弱信号侦收探讨[J]. 通信对抗 2008(01)

- [26].低轨卫星TDMA信号侦收解调算法设计[J]. 无线电工程 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cc38b707c00f95106707fd9.html