# 非圆曲面孔用超磁致伸缩致动器多目标优化

### 论文摘要

非圆曲面孔的应用,可以较大限度地提高活塞承载能力,是高负荷活塞销孔发展的必然趋势。非圆曲面孔复杂的三维空间曲面结构,要求在镗削过程中,刀具径向位置随着主轴转角和其轴向位置的变化,做高频响的精密微位移补偿运动。这给生产加工带来了技术难题。本文研究了一种基于超磁致伸缩材料（Giant Magnetostrictive Material, GMM）驱动的新型刀具补偿装置（Giant Magnetostrictive Actuator, GMA）,以解决此加工难题。本文的研究成果在山东滨州渤海活塞有限公司得到了应用。首先,综述了国内外异形孔用刀具补偿装置现状,提出了利用GMM驱动,组合柔性铰链机构,实现刀杆平动来解决异形孔镗削问题的方案；综述了GMA优化现状,提出建立变形体显式模型,并结合遗传算法进行多目标优化的方案；研究了改进的非支配排序遗传算法（Modified Non-dominating Sorting Genetic Algorithm, NSGAⅡ）,（?）到了处理变量不等关系约束的两个途径,解决了优化方法问题。然后,设计了基于“直角杠杆+四连杆机构”的变形体,可实现“施力方向与刀具补偿位移方向相垂直”的运动,预压力的施加方式使GMA系统更加紧凑。第三,探讨了变形体模型建立的四种方案,根据四种方案的共同需求,建立了此变形体精确的有限元模型,用宏命令文件（MAC文件）实现了自动循环建模和计算。尝试了基于现有柔性铰链模型建立变形体数学模型的方法,最终采用的建模方案为：首先确定影响变形体性能的关键因素,用有限元方法和曲线拟合方法,结合杠杆原理、等效质量计算公式和模态计算公式等,得到变形体关键因素耦合的动静态模型。然后给出了等效质量的误差修正模型,并用NSGAⅡ对修正参数进了优化,保证了变形体动态方程的准确性最后,运用遗传算法NSGAⅡ对变形体进行了多目标优化分析。目标包括：考虑GMM棒弹性变形的输出位移、输出力、磁致伸缩系数、变形体输出位移和一阶固有频率,得到了综合多因素的最优解集。对优化后的GMA进行了试验,证明GMA定位精度和重复定位精度高,加工的销孔型线圆滑,能够满足销孔加工精度要求

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 非圆曲面孔的作用、特征及加工要求

- 1.2 异形孔用刀具补偿装置综述

- 1.2.1 国内外刀具补偿装置现状

- 1.2.2 刀具补偿装置现状总结

- 1.3 GMA优化研究现状

- 1.4 课题来源、意义和研究内容

- 1.4.1 课题来源及意义

- 1.4.2 研究内容和论文结构

- 第2章 多目标优化方法研究

- 2.1 多目标优化概念

- 2.2 多目标优化方法的比较和选择

- Ⅱ的研究'>2.3 NSGAⅡ的研究

- Ⅱ基本原理和过程'>2.3.1 NSGAⅡ基本原理和过程

- Ⅱ参数选择'>2.3.2 NSGAⅡ参数选择

- 2.3.3 变量不等关系约束处理方法

- 第3章 变形体设计及模型研究

- 3.1 GMA介绍及变形体设计思想验证

- 3.1.1 新型刀具补偿装置介绍

- 3.1.2 GMA设计基本要求

- 3.1.3 设计思想的有限元分析验证

- 3.2 变形体数学模型建立四种方案的探讨

- 3.3 有限元自动循环计算的实现和单因素分析

- 3.3.1 几何模型的简化

- 3.3.2 单元选择和网格划分

- 3.3.3 施加约束与求解

- 3.3.4 有限元计算结果

- 3.3.5 循环计算MAC文件的实现

- 3.3.6 变形体结构单因素分析

- 3.4 基于柔性铰链模型建立变形体模型的探讨（方案一）

- 3.4.1 柔性铰链机构的研究

- 3.4.2 变形体数学模型建立的尝试

- 3.5 关键因素耦合模型的建立（方案二）

- 3.5.1 关键因素的选择

- 3.5.2 耦合位移模型的建立

- 3.5.3 一阶模态方程建立

- 3.5.4 变形体输出输入位移模型的建立

- 3.6 单目标函数的三维图显示

- 第4章 GMA多目标优化

- 4.1 GMM棒输出力和位移研究

- 4.2 GMA系统多目标优化

- 第5章 实验研究

- 5.1 变形体平动验证实验

- 5.2 预应力施加方法

- 5.3 销孔镗削试验

- 第6章 结论与展望

- 6.1 全文总结和主要创新点

- 6.2 研究展望

- 附录一 GMA目标优化最优解集数据

- 附录二 吃刀稳定性试验数据

- 附录三 活塞销孔纵向型线测量结果

- 附录四 课题研究成果应用证明

- 附录五 高负荷异形孔发明专利证书

- 附录六 一种新型镗削刀具补偿装置专利受理通知书

- 参考文献

- 致谢

- 攻读顾士学位期间取得的科研成果及参加的科研项目

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].基于决策树的敏感词变形体识别算法研究及应用[J]. 计算机应用研究 2020(05)

- [2].两河口水电站高陡边坡大规模倾倒变形体开挖施工[J]. 四川水利 2016(06)

- [3].西部某电站发育一倾倒变形体成因机制分析[J]. 山西建筑 2017(17)

- [4].我国倾倒变形体发育规律研究[J]. 长江科学院院报 2017(08)

- [5].渔巴渡变形体失稳风险分析、预测及预警控制[J]. 地下空间与工程学报 2017(S2)

- [6].某水电站库区倾倒变形体稳定性研究[J]. 四川地质学报 2014(04)

- [7].嘎夏帕变形体稳定性分析及工程影响评价[J]. 水电站设计 2015(04)

- [8].新龙水电站库区倾倒变形体数值模拟分析[J]. 长江科学院院报 2014(11)

- [9].蓄水条件下倾倒变形体边坡稳定性分析[J]. 西南公路 2015(01)

- [10].翟寨子水库右岸变形体处理设计[J]. 甘肃水利水电技术 2010(06)

- [11].美国变形体飞机研究进展[J]. 航空制造技术 2010(12)

- [12].俄米水电站某倾倒变形体应力场分析[J]. 甘肃水利水电技术 2014(10)

- [13].U型河段三面临空变形体稳定性分析[J]. 西北水电 2010(02)

- [14].预应力锚索抗滑桩在边坡变形体治理中的应用[J]. 山西水利 2008(04)

- [15].溪洛渡水电站上游近坝库段桥湾变形体滑落影响分析及应急处置措施探讨[J]. 水电与新能源 2020(06)

- [16].雅砻江两河口水电站庆大河左岸边坡某变形体变形机制分析与稳定性预测[J]. 工程地质学报 2017(01)

- [17].下尔呷水电站阿觉利倾倒变形体稳定分析[J]. 水电站设计 2015(04)

- [18].新龙水电站库区倾倒变形体稳定性分析及加固方案研究[J]. 水电站设计 2015(02)

- [19].西南某水电站库区倾倒变形体成因分析[J]. 甘肃水利水电技术 2020(03)

- [20].库水位变动速率对某水电站坝前倾倒变形体稳定性的影响[J]. 水电能源科学 2017(02)

- [21].澜沧江上游某倾倒变形体蓄水作用下演化机制分析及稳定性评价[J]. 科学技术与工程 2016(25)

- [22].云阳爱国村变形体滑坡稳定性分析[J]. 山西建筑 2010(29)

- [23].二古溪变形体致灾机理及公路重建方案研究[J]. 四川建筑 2020(03)

- [24].面向中文敏感词变形体的识别方法研究[J]. 计算机应用研究 2019(04)

- [25].瀑布沟水电站库首右岸拉裂变形体成因机制与稳定性分析[J]. 中国地质灾害与防治学报 2016(04)

- [26].松散堆积变形体钢筋锚固桩施工技术[J]. 人民长江 2009(12)

- [27].大岗山水电站库区郑家坪变形体应急处置[J]. 四川水力发电 2019(02)

- [28].五强溪电厂1#变形体稳定性计算及评价[J]. 水利信息化 2019(04)

- [29].UG变形体的设计与应用[J]. 科技创新与应用 2018(34)

- [30].砂壤土夹层对库区深厚覆盖层变形体稳定性影响研究[J]. 西藏科技 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cc9bac3a3b7d8ed024b5c9a.html