# 熔法纺高强高模聚乙烯醇纤维结构与性能的研究

### 论文摘要

聚乙烯醇（PVA）是一种性能优良、用途广泛的多羟基聚合物,可从天然气制备,在目前石油资源日渐匮乏的形势下日显重要。PVA高强高模纤维具有强度高、热性能好,耐腐蚀性、耐气候性优异和与基材界面良好的粘结性,在国民经济和高技术领域有广泛用途,市场潜力极大。但PVA的多羟基强氢键特性使其熔点与分解温度接近,难以热塑加工。传统PVA纤维一般采用湿法纺丝,其双向传质过程形成的初生纤维截面呈腰子形,有明显皮芯结构,只能拉伸6-7倍,强度仅5-8cN/dtex,且工序复杂,污染严重,限制了PVA纤维的应用。实现PVA熔融纺丝将是PVA高强高模纤维生产方法的重要突破,具有十分重要的科学意义和巨大的经济效益。本文根据超分子科学原理,通过分子复合和增塑,破坏PVA分子间氢键,形成新的分子间复合,在分子水平上控制PVA的聚集态结构,限制其结晶,降低其熔点,解决多羟基强氢键PVA因熔点与分解温度接近难以热塑加工的难题,并利用改性剂与PVA间氢键作用,增高水的沸点,增宽其沸程,解决PVA熔纺时水产生气泡的难题,成功实现了PVA的稳定熔融纺丝,获得截面为圆形,结构均匀,可拉伸性好的初生纤维,是PVA纤维生产方法的重要突破。研究了改性体系的氢键复合结构,改性体系中水的蒸发行为,改性剂对PVA热性能、结晶结构及非等温结晶性能的影响,PVA熔纺初生纤维的结构与性能及纤维拉伸过程中的结构形成,为在加工过程中控

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 高强高模纤维

- 1.3 PVA 纤维

- 1.4 超分子科学与分子复合

- 1.5 本论文研究目的、意义和创新

- 第二章 实验部分

- 2.1 主要原料及试剂

- 2.2 实验设备

- 2.3 样品制备

- 2.4 测试与表征

- 第三章 通过分子复合实现PVA 的熔融纺丝

- 3.1 改性体系

- 3.2 PVA 改性体系热塑加工机理

- 3.3 PVA 改性体系非等温结晶过程研究

- 3.4 PVA 的熔融纺丝

- 3.5 小结

- 第四章 PVA 熔纺初生纤维的结构与性能

- 4.1 PVA 熔纺初生纤维断面结构

- 4.2 PVA 熔纺初生纤维的结晶结构

- 4.3 PVA 熔纺初生纤维的热性能

- 4.4 PVA 熔纺初生纤维的拉伸行为

- 4.5 小结

- 第五章 PVA 纤维拉伸过程中的结构与性能变化

- 5.1 PVA 熔纺纤维拉伸过程中结构与性能变化

- 5.2 PVA 熔纺纤维结构与性能影响因素

- 5.3 PVA 熔纺纤维与其它纺丝方法所得纤维力学性能比较

- 5.4 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表和待发表学术论文、申请专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水溶性聚乙烯醇纤维的结构与性能研究[J]. 化纤与纺织技术 2020(01)

- [2].差别化聚乙烯醇纤维市场空间广阔[J]. 乙醛醋酸化工 2015(12)

- [3].电纺壳聚糖与聚乙烯醇纤维膜的生物相容性研究[J]. 海南医学 2015(12)

- [4].我国聚乙烯醇纤维行业发展概况[J]. 合成纤维工业 2014(01)

- [5].聚乙烯醇纤维水刺非织造布的加工特性及应用前景[J]. 非织造布 2012(03)

- [6].水溶性聚乙烯醇纤维生产浅述[J]. 合成技术及应用 2009(03)

- [7].水泥混凝土用聚乙烯醇纤维的耐碱性能研究[J]. 混凝土 2019(01)

- [8].聚乙烯醇纤维混凝土耐久性能试验研究[J]. 混凝土 2019(06)

- [9].金属过滤器在聚乙烯醇纤维生产中的应用[J]. 安徽化工 2016(04)

- [10].聚乙烯醇纤维混凝土的长期力学性能研究[J]. 混凝土 2019(04)

- [11].苯代三聚氰胺改性三聚氰胺甲醛/聚乙烯醇纤维的结构与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(02)

- [12].高强高模聚乙烯醇纤维在建筑工程中的应用[J]. 建材世界 2015(04)

- [13].聚乙烯醇纤维水泥基复合材料水压渗透模型与分析[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [14].高温后聚乙烯醇纤维混凝土受压破坏声发射特性研究[J]. 混凝土 2019(01)

- [15].添加聚乙烯醇纤维水泥复合材料的硬化拉伸性能（英文）[J]. Journal of Central South University 2018(01)

- [16].聚乙烯醇纤维混凝土早期抗裂抗渗性能试验[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [17].聚乙烯醇纤维在软土地基加固中的应用研究[J]. 山西建筑 2018(32)

- [18].聚乙烯醇纤维金属配合物的改性及应用[J]. 中国金属通报 2018(09)

- [19].聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料力学性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2013(11)

- [20].冻融循环作用下聚乙烯醇纤维增强快硬混凝土的力学性能[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [21].微波法合成八羧基酞菁铁及其对聚乙烯醇纤维的改性[J]. 合成纤维 2009(10)

- [22].丙纶丝束过滤器在高强高模聚乙烯醇纤维生产中的应用[J]. 安徽化工 2018(01)

- [23].钢—聚乙烯醇纤维混凝土与锈蚀钢筋粘结性能研究[J]. 水电能源科学 2017(06)

- [24].聚乙烯醇纤维水泥砂浆加固技术的研究[J]. 四川建筑 2016(04)

- [25].高强高模聚乙烯醇纤维研究进展[J]. 化工时刊 2013(08)

- [26].聚乙烯醇纤维水泥钢筋网加固RC结构试验研究[J]. 中国建材科技 2014(04)

- [27].聚乙烯醇纤维增强水泥基套筒灌浆料的性能研究[J]. 新型建筑材料 2018(10)

- [28].石墨烯复合高性能聚乙烯醇纤维的制备方法[J]. 安徽科技 2019(02)

- [29].聚乙烯醇纤维及聚氯乙烯纤维[J]. 化纤文摘 2009(01)

- [30].C50聚乙烯醇纤维混凝土力学性能与工程应用研究[J]. 建筑技术 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cd470dbf390ae68e31810aa.html