# 一种新型三自由度并联微动机构的分析与设计研究

### 论文摘要

随着科技的发展,实现精细操作的微动机构正受到人们的日益关注,并将具有广阔的应用前景和巨大的发展潜力,为此设计分析满足特定要求的新型微动机构就显得尤为重要。本文基于3-5R并联机构设计分析了一种新型的由压电陶瓷驱动的微动机构。作为研究微动机构的基础,论文分析了微动机构运动学的若干问题。在充分考虑微动机构的特点,利用D-H法,经过合理的抽象简化,得出机构的反解;通过对微动机构微动特性的分析,建立了一阶影响系数矩阵,并进一步对机构进行了速度分析。针对利用柔性铰链的弹性变性来实现微动的机构来讲,机构的静刚度对其动态特性及其承载状态下的定位精度有着重要的影响。因此,本文通过柔性矩阵得到了机构末端的静刚度矩阵,并得到刚度性能与机构尺寸的关系,为优化微动机构的结构尺寸设计提供了理论依据。对该微动机构的模型参数进行了详细的设计与分析。在阐述微动机构柔性铰链的基础上,对机构材料、加工方法进行选择;设计机构参数,确定机构的最佳模型;利用有限元软件对机构进行安全校核,验证了机构设计的可行性。最后设计了该并联微动机构的控制器。采用单片机对机构进行运动控制,对控制器中的各部分元件进行了选择,设计了控制器的硬件系统及部分的软件系统。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微动机器人系统的应用

- 1.2.1 微动机器人在微机电行业中的应用

- 1.2.2 微动机器人在生物工程及医疗中的应用

- 1.2.3 微动机器人在航天领域和光纤对接中的应用

- 1.3 微机器人应具有的机能

- 1.4 微机器人的研究现状

- 1.4.1 微机器人相关技术的发展

- 1.4.2 微机器人发展概况

- 1.5 并联机器人的研究现状

- 1.6 并联微动机器人研究现状及选题意义

- 1.7 本文研究的内容

- 第2章 3-5R 并联微动机构的运动学分析

- 2.1 引言

- 2.2 3-5R 并联微动机构模型的提出

- 2.3 3-5R 并联微动机构的运动反解

- 2.3.1 坐标系的建立

- 2.3.2 位置反解方程的建立

- 2.3.3 位置反解的数值验证

- 2.4 3-5R 并联微动机构的速度分析

- 2.4.1 支链的一阶影响系数矩阵

- 2.4.2 机构的一阶影响系数矩阵

- 2.4.3 机构速度分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 3-5R 并联微动机构静刚度研究

- 3.1 引言

- 3.2 静刚度分析的柔度矩阵法

- 3.2.1 局部坐标系下的单元变形矩阵

- 3.2.2 参考坐标系下的单元变形矩阵

- 3.2.3 3-5R 并联微动机构静刚度模型

- 3.3 静刚度特性的研究

- 3.4 静刚度优化

- 3.5 本章小结

- 第4章 3-5R 并联微动机构的设计

- 4.1 引言

- 4.2 柔性铰链

- 4.2.1 柔性铰链的研究现状

- 4.2.2 柔性铰链的应用领域

- 4.2.3 柔性铰链的材料

- 4.2.4 柔性铰链的加工方法

- 4.3 柔性铰链的几何模型

- 4.3.1 柔性转动副（R）

- 4.3.2 柔性移动副（P）

- 4.3.3 柔性球铰（S）与虎克铰（U）

- 4.4 机构的参数设计

- 4.4.1 柔性转动副刚度计算

- 4.4.2 机构参数选择

- 4.5 机构有限元分析

- 4.5.1 有限元概述

- 4.5.2 微动机构有限元建模

- 4.5.3 微动机构静态分析

- 4.5.4 微动机构模态分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 3-5R 并联微动机构控制器设计

- 5.1 压电陶瓷驱动器

- 5.2 控制方式的选择

- 5.3 控制系统的硬件设计

- 5.3.1 微机的选择

- 5.3.2 检测元件的选择

- 5.3.3 各控制模块的的设计

- 5.4 控制系统的软件设计

- 5.4.1 键盘处理程序

- 5.4.2 主程序流程设计

- 5.5 本章小结

- 结论

- 附录 反解参数值

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].春天,向暖(外二章)[J]. 散文诗 2017(18)

- [2].信息碎片化时代下湖南微动漫创作的发展对策[J]. 湖南大众传媒职业技术学院学报 2013(02)

- [3].典型复杂微动目标的建模和检测[J]. 电讯技术 2016(11)

- [4].组网雷达下的弹道目标三维微动识别[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2017(02)

- [5].湖南微动漫创作发展的理论体系研究[J]. 山西青年 2013(02)

- [6].扭转复合微动模拟及其试验研究[J]. 机械工程学报 2011(15)

- [7].微动电机驱动上架平移机构设计与应用优化[J]. 港口装卸 2019(04)

- [8].基于动态字典的卡车目标微动参数估计方法[J]. 电子学报 2016(11)

- [9].节约才是王道 自己动手给鼠标换微动[J]. 移动信息 2013(12)

- [10].微动信号的数据处理与岩土频谱特性分析[J]. 岩土力学 2008(03)

- [11].叉车电子微动控制系统程序设计[J]. 叉车技术 2015(04)

- [12].海面运动舰船微动特征分析与参数估计方法[J]. 西安电子科技大学学报 2015(05)

- [13].过度微动对即刻负载种植体骨结合的影响及控制方法[J]. 医学研究生学报 2013(04)

- [14].六自由度磁浮微动台电磁场建模与计算[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2010(12)

- [15].一维压电陶瓷微动台的系统设计[J]. 河北工程技术高等专科学校学报 2014(01)

- [16].微动[J]. 设计 2014(08)

- [17].微动阀耐久性试验台和试验方法[J]. 工程与试验 2016(02)

- [18].于细微处见真功夫 给鼠标更换微动[J]. 大众硬件 2008(04)

- [19].微动勘探方法技术研究及其应用[J]. 安徽地质 2019(01)

- [20].骨科植入物的微动摩擦学研究现状及进展[J]. 摩擦学学报 2012(01)

- [21].综合微动技术在昆明地铁勘探中适用性的量化研究[J]. 工程地球物理学报 2019(05)

- [22].圆形路径载荷下35CrMoA钢的微动疲劳失效特性[J]. 上海金属 2015(02)

- [23].音乐在微动漫中的作用[J]. 当代电影 2014(10)

- [24].Ti6Al4V钛合金扭转复合微动特性研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2018(08)

- [25].六自由度微动台热特性分析与散热设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(03)

- [26].微动在郴州某地勘查的应用[J]. 中国金属通报 2018(10)

- [27].微动勘测技术在土木工程领域的应用分析[J]. 山西建筑 2016(04)

- [28].遗传算法在微动反演中的应用与研究[J]. 科技视界 2015(18)

- [29].新媒体环境下网络微动画的现状与对策研究[J]. 新媒体研究 2018(07)

- [30].扭动微动的模拟及其试验研究[J]. 摩擦学学报 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cdc5a7879062c463296b462.html