# 银锌渣制备超细氧化铋及其基础理论研究

### 论文摘要

我国铋资源相当丰富,铋储量和产量均居世界第一位,但铋工业落后,尤其是铋深加工产品市场竞争力仍然较低。为将我国铋资源优势转化成产业优势,本文以某公司富含铋、锌、金、银的银锌渣为原料,提取并综合回收了其中有价金属,研究了银锌渣浸出液化学沉淀法制备高纯超细氧化铋的工艺,并在制备过程中控制粉体粒径,同时还探索了水热法制备超细氧化铋工艺。采用HCl+NaClO3+NaCl体系浸出银锌渣,考察了浸出温度、浸出时间、液固比以及浸出液中各成分用量对铋浸出率的影响。浸出的适宜条件为液固比10:1,NaClO3用量15g,NaCl用量60g,浓盐酸用量120mL,浸出温度80℃,浸出时间5h。在此条件下Bi的浸出率接近100%。为了还原浸出液中的少量银,可用新的银锌渣还原浸出液。在上述条件下浸出银锌渣,渣率为12%-16%,渣中银含量可达70%左右,金含量为1%。采用氨水浸银,水合肼还原制取海绵银,浸银渣再用氯酸钠加硫酸浸金,适宜条件下银、金的回收率均可达95%左右。从各金属的Me-Cl--H2O体系热力学计算,得到了Me-Cl--H2O系E-pH图,由此可以得出,对铋而言,控制溶液电位在0-1.4V的较宽范围内,当体系酸度较高（pH＜3）时,BiOCl将溶解;pH=3-11时,BiOCl有相当大的稳定区域。对于Ag和As,只要控制电位在一定范围内,pH值从-2到12范围内Ag和As均以离子形式存在,但Cl-浓度太高,则Ag会以AgCl形式沉淀。对于Pb,在pH＜6,E＜1.4V的整个区域内,Pb均以PbCl2形式存在,PbO2-的溶解要求很高的碱液浓度,在实践中难以实现。对于Fe,在没有氧化剂存在时,只要体系E＜0.6V,Fe以Fe2+形式存在,当pH＞6时才发生水解沉淀。当E为0.6-1.3V,控制pH＜1.4时,Fe可呈Fe3+形式从水解液中排出。对于Sb,当体系E＜0.8V,HCl浓度较高时,Sb呈SbCl3形式存在,随着pH值升高,生成Sb（OH）3,甚至生成Sb2O4,均为固相。提出银锌渣浸出液制备高纯三氧化二铋的工艺路线为“净化—水解—转化”。浸出液的净化工序为首先采用银锌渣除铅,控制初始pH值为0.3-0.4,银锌渣用量为100g/L,还原时间为15min,可使Pb降到3-10mg/L,过滤后在滤液中加少许NaI进一步除Ag,使Ag降到1mg/L左右后过滤得到净化后液。净化后浸出液水解制取BiOCl的适宜条件为体积比为8-10:1,中和剂为40%Na2CO3溶液或稀氨水,水解pH值为0.8,水解时间为20-30分钟。所得BiOCl用1 mol/L H2SO4溶液洗涤,再用蒸馏水或去离子水洗涤除Fe、Zn、Cu等杂质。BiOCl浓碱转化法制备三氧化二铋的适宜条件为液固比5:1,碱液浓度4mol/L,转化温度95℃,反应时间1h。所得Bi2O3用1mol/L NaOH溶液洗涤,再用去离子水洗涤,除去SO42-和Cl-等杂质离子,烘干即可得到高纯Bi2O3产品,在该条件下制备得到外形为四面体形或纺锤形的α-Bi2O3产品,产品粒径约为20μm,杂质含量很低,达到高纯三氧化二铋要求。Cu、As、Sb、Si含量都在十万分之几,Ag、Pb、Zn、Fe等金属杂质的含量都只有百万分之几。以上述方法得到的高纯粗颗粒氧化铋为原料,采用硝酸溶解,然后用氨水作沉淀剂,用化学沉淀法通过反滴加方式制备得到超细三氧化二铋粉体,其适宜工艺条件为硝酸铋浓度0.3mol/L,滴加速度2.5mL/min,氨水浓度1:10（体积比）,终点pH值9,搅拌速度600r/min。该条件下称取500g氧化铋进行放大实验,反应结束后过滤洗涤,在105℃干燥2h得到前驱体粉末,在马弗炉中于600℃下保温2h得到球状Bi2O3,计算表明其晶粒尺寸为28.6nm,SEM结果表明颗粒呈球形,颗粒大小比较均匀,平均粒径约为0.2μm。产品外观为橙黄色,色泽鲜艳,存在较为严重的团聚现象。从理论和实验上对氧化铋粉体的粒径进行了分析和控制,在成核初期采取变速滴加的方式可以产生爆发性形核,将形核过程控制在较短的时间内,实现形核和长大过程的分离,可获得较细的一次粒子。加入表面活性剂聚乙烯醇-124、油酸钠及十二烷基苯磺酸钠均可抑制颗粒团聚现象,其合适的用量分别为4×10-3mol/L、0.8×10-3mol/L、6g/L,该条件下分别加入三种表面活性剂,均可得到粒度分布较窄、分散性好的粒子,平均粒径分别约为0.05μm、0.07μm、0.123μm。聚乙烯醇分散剂控制团聚的作用机理为空间位阻作用,油酸钠和十二烷基磺酸钠控制团聚的机理为双电层（静电）稳定作用。分析了前驱体粉末干燥过程中产生团聚的原因,通过乙醇洗涤或正丁醇共沸蒸馏可有效地脱除湿粉末中残余水分子,阻止干燥过程中团聚的发生,获得了分散性较好、平均粒径分别为0.118μm和0.116μm的超细氧化铋粒子。分析和探索了水热法制备超细氧化铋粉体理论及工艺,研究了反应温度、时间、溶液填充度、溶液pH值以及反应介质种类等因素对晶体粒度和形貌的影响。温度越高,平均粒度越大,粒度分布越宽;反应时间较长,晶粒较粗,平均粒径较大;晶粒平均粒径随着溶液填充度的增大而减小;随着pH值增大,晶粒粒径变小;反应介质对晶粒尺寸的影响并不明显。水热法制备Bi2O3的适宜条件为反应温度为120℃,时间为2h,填充度为90%,溶液pH值为大于11。在适宜条件下所得Bi2O3的平均粒径大约为80nm,同时还发现改变反应体系pH值和反应介质可得到不同形貌和晶型的产品。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 概论

- 1.1 铋的性质与用途

- 1.2 铋的分布与生产概况

- 1.2.1 铋资源的储量与分布

- 1.2.2 铋的生产及工业概况

- 1.3 氧化铋的性质及其用途

- 1.3.1 铋的主要化工产品及其用途

- 1.3.2 氧化铋的性质

- 1.3.3 氧化铋的用途

- 1.4 超细氧化铋的制备方法

- 1.4.1 化学沉淀法

- 1.4.2 溶胶-凝胶法

- 1.4.3 微乳液法

- 1.4.4 固相法

- 1.4.5 水热合成法

- 1.4.6 喷雾-燃烧法

- 1.4.7 等离子体法

- 1.5 银锌渣提铋研究进展

- 1.5.1 银锌渣的浸出

- 1.5.2 银锌渣中金银的回收

- 1.5.3 银锌渣浸出液杂质的行为及去除

- 1.5.4 铋的提取

- 1.6 本课题研究的内容和意义

- 第二章 银锌渣中铋的浸出工艺研究

- 2.1 银锌渣的组成及浸出原理

- 2.1.1 银锌渣的组成

- 2.1.2 银锌渣浸出原理

- 2.2 实验

- 2.2.1 实验所用仪器及试剂

- 2.2.2 实验步骤

- 2.3 实验结果与讨论

- 2.3.1 银锌渣浸出铋的条件研究

- 2.3.2 金银的富集及回收

- 2.3.3 银锌渣浸出液制取海绵铋工艺条件研究

- 2.4 本章小结

- 第三章 银锌渣浸出液净化除杂热力学分析

- 2O体系热力学分析'>3.1 Me-Cl-H2O体系热力学分析

- 2O体系热力学分析'>3.1.1 Bi-Cl-H2O体系热力学分析

- 2O体系热力学分析'>3.1.2 Ag-Cl-H2O体系热力学分析

- 2O体系热力学分析'>3.1.3 Pb-Cl-H2O体系热力学分析

- 2O体系热力学分析'>3.1.4 Fe（Zn、Cu）-Cl-H2O体系热力学分析

- 2O体系热力学分析'>3.1.5 As-Cl-H2O体系热力学分析

- 2O体系热力学分析'>3.1.6 Sb-Cl-H2O体系热力学分析

- 3.2 本章小结

- 第四章 银锌渣浸出液制备高纯氧化铋工艺研究

- 4.1 实验方法

- 4.1.1 试验原料与试剂

- 4.1.2 仪器设备

- 4.1.3 实验流程

- 4.2 浸出液净化结果与讨论

- 4.2.1 Pb的去除

- 4.2.2 Ag的深度去除

- 4.2.3 Fe、Zn、Cu的去除

- -的去除'>4.2.4 Cl-的去除

- 4.3 氯化铋溶液水解过程分析

- 3水解率的影响'>4.3.1 水解温度及中和剂对BiCl3水解率的影响

- 3水解率及BiOCl杂质含量的影响'>4.3.2 终点pH值对BiCl3水解率及BiOCl杂质含量的影响

- 4.4 制备氧化铋反应条件的影响

- 4.4.1 碱液浓度对氧化铋质量影响

- 4.4.2 反应温度对氧化铋质量影响

- 4.4.3 氧化铋晶型控制

- 4.5 本章小结

- 第五章 化学沉淀法制备超细氧化铋工艺研究

- 5.1 沉淀过程及其物理化学机理

- 5.1.1 沉淀结晶的主要过程

- 5.2 实验

- 5.2.1 实验原料

- 5.2.2 工艺流程和试验方法

- 5.3 氧化铋制备热力学

- 5.3.1 反应平衡方程式

- 5.3.2 计算的数学模型

- 5.3.3 前驱体热重分析

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 加料方式的选择

- 3）3浓度对氧化铋粒径的影响'>5.4.2 Bi（NO3）3浓度对氧化铋粒径的影响

- 3）3溶液滴加速度对氧化铋粒径的影响'>5.4.3 Bi（NO3）3溶液滴加速度对氧化铋粒径的影响

- 5.4.4 氨水浓度对氧化铋粒径的影响

- 5.4.5 终点pH值对氧化铋粒径的影响

- 5.4.6 pH值对氧化铋颗粒Zeta电位的影响

- 5.4.7 反应温度对氧化铋粒径的影响

- 5.4.8 搅拌速度对氧化铋粒径的影响

- 5.4.9 实验室放大试验结果

- 5.5 本章小结

- 第六章 化学沉淀法制备超细氧化铋粒径控制

- 6.1 晶核生成初期颗粒粒径控制

- 6.1.1 晶核生成初期颗粒控制理论

- 6.1.2 晶核生成初期颗粒控制实验

- 6.2 晶核成长时期团聚的控制

- 6.2.1 团聚及其产生的原因

- 6.2.2 分散剂控制颗粒团聚的作用机理

- 6.2.3 晶核成长时期团聚的控制实验

- 6.3 干燥阶段颗粒团聚的控制

- 6.3.1 硬团聚产生的原因

- 6.3.2 干燥阶段颗粒硬团聚的控制实验

- 6.4 本章小结

- 第七章 水热法制备超细氧化铋工艺

- 7.1 水热法制备超细粉体理论探讨

- 7.1.1 水热法的概念及其特点

- 7.1.2 水热法原理和装置

- 7.2 水热法制备超细氧化铋工艺探索

- 7.2.1 实验原料与方法

- 7.2.2 实验结果与讨论

- 7.3 本章小结

- 第八章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].热镀锌锌渣缺陷的控制[J]. 梅山科技 2009(04)

- [2].热镀铝锌锌渣缺陷的形成及控制[J]. 梅山科技 2012(04)

- [3].四川某浸锌渣稳定化处理与无尾综合利用研究[J]. 现代矿业 2020(03)

- [4].银锌渣综合利用工艺研究[J]. 铜业工程 2013(02)

- [5].从银锌渣真空蒸馏回收银和铋的研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [6].浸锌渣综合利用现状及发展趋势[J]. 天津化工 2010(03)

- [7].机械活化过程中粒度对硬锌渣浸铟反应活化能的影响[J]. 矿产综合利用 2009(05)

- [8].用废锌渣制备氯化锌实验方法的探讨[J]. 科技创新导报 2015(01)

- [9].从浸锌渣中回收锌和锗的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(05)

- [10].从锌渣中直接热力回收金属锌的工艺研究[J]. 云南冶金 2018(04)

- [11].“中色股份在印度”系列报道之三:在中印国际产能合作的天空飞翔——中色股份承建的印度锌渣项目纪实[J]. 中国有色金属 2018(22)

- [12].中高温熔炼锌渣进行热镀锌的研究[J]. 科技资讯 2009(28)

- [13].含铟锌渣氧粉加压氧化浸铟的工艺研究[J]. 金属矿山 2009(11)

- [14].减少热镀铝锌锌渣的产生[J]. 梅山科技 2011(05)

- [15].圆锅流场中锌渣的物理模拟研究[J]. 表面技术 2018(12)

- [16].锌渣回收再利用系统的应用[J]. 天津冶金 2018(03)

- [17].浸锌渣中锗的综合回收基础分析[J]. 世界有色金属 2020(16)

- [18].从硬锌渣中提取锌铟的工艺研究[J]. 矿产保护与利用 2009(05)

- [19].从含铟锌渣氧粉中提取铟的试验研究[J]. 矿产保护与利用 2015(06)

- [20].硬锌渣常压浸取锌铟锗[J]. 有色金属 2010(04)

- [21].酸浸法处理湿法炼锌高钴锌渣回收锌和钴[J]. 桂林工学院学报 2008(01)

- [22].热镀锌板隐形锌渣缺陷的典型特征及控制措施[J]. 机械工程材料 2019(01)

- [23].热镀锌带钢表面锌渣缺陷形成分析及改进措施[J]. 冶金与材料 2019(01)

- [24].连续热镀锌汽车面板锌渣缺陷产生原因及改善[J]. 金属世界 2017(06)

- [25].从锌渣中提取铟的工艺研究[J]. 中国金属通报 2013(21)

- [26].焦作铅锌渣用做混合材料对水泥性能的影响[J]. 广东建材 2009(10)

- [27].锌锅区域控制锌灰锌渣[J]. 山西冶金 2019(02)

- [28].锌渣氧粉加压氧化浸铟工艺中氧化剂的应用研究[J]. 现代矿业 2010(08)

- [29].机械活化强化锌渣氧粉铟浸出的工艺研究[J]. 稀有金属 2008(06)

- [30].一种新型排渣炉鼻子技术[J]. 金属世界 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1ce0668bbfdbb16a959ee877.html