# 沙尘气溶胶瞬时谱演变特征及拟合研究

### 论文摘要

利用美制APS-3310A型激光空气动力学气溶胶粒子谱仪在巴音浩特、盐池、银川等地获得了具有代表性的背景大气、浮尘、扬沙、沙尘暴天气的沙尘气溶胶资料。统计分析了不同天气沙尘气溶胶的浓度变化,粒子谱的瞬时演变特征,并用非线性最小二乘法对粒子谱进行拟合,并做了误差分析。 1、不同天气,沙尘气溶胶的浓度（数浓度、表面积浓度和质量浓度）的变化特征。背景、浮尘、扬沙、沙尘暴天气沙尘气溶胶浓度依次增大。背景大气沙尘气溶胶数浓度、表面积浓度和质量浓度分别为25-29个/cm3、223～255μm2/cm3、0.32～0.4mgm3;浮尘天气分别为28～45个/cm3、249～412μm2/cm3和0.25～0.43mg/m3;扬沙天气分别为56～156个/cm3、405～1419μm2/cm3和0.43～1.89mg/m3;沙尘暴天气分别为209～359个/cm3、1337～2533μm/cm3和1.42～2.95mg/m3。浮尘期间,粒子数浓度主要集中在1.0～2.0μm范围内;扬沙期间,粒子数浓度主要分布在0.1～1.0μm、1.0～2.0μm之间;沙尘暴天气,粒子数浓度集中在小于2.0μm范围内,且在0.1～1.0μm范围内的比重略大,达0.5以上。沙尘天气,表面积浓度在小于等于2.0μm和大于2.0μm范围内的比重相接近,分别在0.45和0.55附近;质量浓度在大于2.0μm范围内的比重超过小于等于2.0μm范围内的比重,达0.7以上。 2、分析不同沙尘天气气溶胶瞬时谱（浓度谱、质量谱、表面积谱）的演变特征。不同等级的沙尘天气,数浓度谱、表面积谱和质量谱的谱型之间存在差异。同一天气条件下,三种浓度谱的峰值浓度存在明显变化,变化趋势与总浓度保持一致。浮尘三种浓度谱的谱型较窄,对应的峰值直径主要在1.036～1.286μm、2.128～2.287μm和2.287～3.050μm之间,浮尘结束时峰值粒径范围略有减小。扬沙浓度谱的谱型较宽。数浓度谱的峰值浓度在前30min内由5个/cm3增至8个/cm3左右,之后不断下降,结束时仅为3个/cm3;峰值直径主要在0.835～0.897μm和0.897～0.964μm两个粒径档中变动。表面积谱的峰值浓度随时间由36μm2/cm3增至56μm2/cm3,再减少到20μm2/cm3左右;峰值直径范

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文的主要内容

- 1.3.1 沙尘气溶胶浓度特征

- 1.3.2 沙尘气溶胶瞬时谱分析及拟合

- 参考文献

- 第二章 沙尘气溶胶的浓度特征

- 2.1 引言

- 2.2 资料来源和仪器介绍

- 2.3 不同天气条件下沙尘气溶胶浓度分布特征

- 2.3.1 不同天气条件下沙尘气溶胶浓度变化

- 2.3.2 不同天气条件不同粒径沙尘气溶胶浓度分布

- 2.4 结论

- 参考文献

- 第三章 沙尘气溶胶瞬时谱分析及拟合

- 3.1 引言

- 3.2 资料与仪器

- 3.3 沙尘气溶胶瞬时粒子谱的特征分析

- 3.3.1 谱分布的平均量

- 3.3.2 瞬时粒子谱的分布特征

- 3.4 沙尘气溶胶的粒谱拟合

- 3.4.1 常用的拟合函数式

- 3.4.2 实测资料的拟合

- 3.5 结论

- 参考文献

- 第四章 主要结论及创新点

- 4.1 主要结论

- 4.2 创新点

- 4.3 存在的问题

- 参加科研项目、发表论文及参加学术活动情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].固定源排放数浓度颗粒物采样方法的研究进展[J]. 资源节约与环保 2019(12)

- [2].哈尔滨市采暖期颗粒物数浓度变化特征[J]. 黑龙江大学工程学报 2016(02)

- [3].我国大气尘计数浓度的特点[J]. 暖通空调 2008(05)

- [4].山西云凝结核时空分布特征观测[J]. 中国环境科学 2015(08)

- [5].杭州市超细微粒数浓度和粒径分布特征[J]. 环境科学研究 2012(03)

- [6].天气条件及气团来源对青岛春季大气颗粒物数浓度谱分布的影响[J]. 中国环境科学 2012(08)

- [7].2008年1月广州颗粒物数浓度污染特征[J]. 中国环境监测 2009(02)

- [8].封闭式博物馆室内展厅秋季颗粒物数浓度变化特征[J]. 文物保护与考古科学 2013(04)

- [9].东北地区夏季大气颗粒物数浓度与粒径分布特征的航测研究[J]. 地球化学 2020(03)

- [10].钢铁行业排放颗粒物粒数浓度排放特征研究[J]. 中国资源综合利用 2018(12)

- [11].一次霾天气条件下石家庄上空大气气溶胶数浓度的飞行探测与特征分析[J]. 气象与环境科学 2015(01)

- [12].黄山顶夏季气溶胶数浓度特征及其输送潜在源区[J]. 中国环境科学 2014(04)

- [13].模拟烹饪油烟的粒径分布与扩散[J]. 环境科学 2017(01)

- [14].2014年武汉市大气颗粒物数浓度与呼吸系统疾病日门诊量的时间序列研究[J]. 环境与职业医学 2016(10)

- [15].四川乡村点新粒子生成特征及其对云凝结核数浓度的贡献[J]. 中国环境科学 2014(11)

- [16].云滴数浓度影响混合型层状云降水的数值模拟[J]. 大气科学学报 2012(03)

- [17].吉林省靖宇、白城云凝结核浓度观测分析[J]. 气象灾害防御 2020(01)

- [18].江苏北部不同等级雾的微物理结构及个例分析[J]. 气象学报 2020(04)

- [19].轻型汽油车颗粒物数浓度排放特征研究[J]. 环境污染与防治 2020(05)

- [20].华东高海拔地区夏季气溶胶数浓度及谱分布特征[J]. 大气科学学报 2017(03)

- [21].煤燃烧亚微米颗粒数浓度特性实验研究和理论分析[J]. 工程热物理学报 2011(02)

- [22].人为活动对室内空气质量的影响[J]. 中国粉体技术 2013(05)

- [23].北京冬季大气颗粒物数浓度的粒径分布特征及来源[J]. 环境科学研究 2009(10)

- [24].我国大气尘计数浓度水平[J]. 暖通空调 2008(07)

- [25].西安市两次雾霾期间气象要素和气溶胶特性分析[J]. 中国环境科学 2015(08)

- [26].华北地区气溶胶数浓度和尺度分布的航测研究——以石家庄为例[J]. 中国环境科学 2012(10)

- [27].某居住小区雾霾分析[J]. 低碳世界 2017(06)

- [28].福州市东郊大气气溶胶物理特性及其来源分析[J]. 环境污染与防治 2015(11)

- [29].气象要素对太原颗粒物数浓度分布的影响[J]. 干旱区资源与环境 2018(03)

- [30].废旧电路板加热拆解过程中颗粒物的排放及其在人体呼吸系统的沉积特征[J]. 环境污染与防治 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1ce7417033d0b7f3304606c4.html