# 金属离子强化基于嗜热菌的污泥减量化技术的研究

### 论文摘要

城市污水和工业废水处理率不断提高,相应产生大量的污泥,污泥的处理处置是废水处理中必不可少的环节。用于污泥处理的费用可占污水处理厂总费用的50%之高。因此,降低污泥处理费用,以及污泥的资源化处理的研究成为当前备受关注的问题。污泥厌氧消化是指污泥中的有机物在无氧条件下被厌氧菌群分解成甲烷和二氧化碳的过程,它是目前国际上最为常用的污泥生物处理技术,同时也是大型污水处理厂最为经济的污泥处理方法。由于污泥水解缓慢,导致污泥消化通常需要很长时间,使得消化池占地面积大,保温消耗能量高,因此不经济。良好的预处理可以在较短时间内将污泥水解,从而极大缩短污泥消化时间。基于嗜热菌的嗜热酶溶解（S-TE）污泥预处理技术是在高温水解下依靠嗜热菌分泌的胞外酶来加快污泥絮体结构的溶解和微生物细胞膜及细胞壁的破解,减少污泥体积和有机质,其过程中包含热水解和嗜热酶溶解的共同作用。相比热水解、外加酶、超声波、臭氧氧化、机械破碎等预处理方法,S-TE技术更加安全、经济高效、能耗低且易于管理运行。本研究利用从土壤中采集分离出来的嗜热菌进行嗜热酶溶解（S-TE）污泥稳定化处理,同时添加五种金属离子,考察各离子对剩余污泥的高温热水解效果的影响。实验结果表明,在一定浓度范围内,五种金属离子均能强化污泥酶促反应,反应5h左右时蛋白酶和淀粉酶活力达到最大值。反应过程中,200μmol/L K+对蛋白酶活性的促进作用最为明显,5h时蛋白酶活力最高可达2.20U/mL,相比空白组提高了48.6%。K+对淀粉酶活的促进作用也最显著,实验范围内K+浓度越高促进作用越明显,400μmol/L K+情况下淀粉酶活力最大可达3.64U/mL。TSS、VSS降解相比空白组有所加强,添加400μmol/L的Ca2+,VSS去除率可达68.13%。污泥中SCOD在酶促反应前期增加明显,后期增长趋于平缓,添加Mg2+后SCOD最高可达到4590.73mg/L,相比空白组提高了12.6%。氨氮和溶解性磷酸盐的溶出受金属离子的促进作用不明显。研究表明金属离子作为嗜热菌酶催化反应中酶活性的影响因子,在一定范围内能够强化嗜热菌分泌的胞外酶活性,进而促进污泥的絮体结构和有机物质的溶解,达到强化污泥水解效果的作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 国内外污泥产量及处理概况

- 1.1.1 国外剩余污泥产量及处理概况

- 1.1.2 国内剩余污泥产量及处理概况

- 1.2 污泥的产生与性质

- 1.2.1 污泥的产生

- 1.2.2 污泥的理化性质

- 1.3 污泥的特性

- 1.4 污泥的处理与处置

- 1.4.1 污泥处理与处置的必要性

- 1.4.2 污泥处理原则及流程

- 1.4.3 污泥浓缩

- 1.4.4 污泥稳定化处理

- 1.4.5 污泥脱水

- 1.4.6 污泥的最终处置

- 1.5 S-TE污泥溶解技术的研究

- 1.5.1 污泥溶解预处理方法

- 1.5.2 S-TE溶解技术的研究

- 1.5.3 S-TE污泥溶解的发展趋势

- 1.6 金属离子在生化反应中的作用

- 1.6.1 细胞组织中的金属离子作用

- 1.6.2 金属离子在物质运输和新陈代谢中的作用

- 1.6.3 金属离子在电子传递过程中的作用

- 1.6.4 金属离子在酶反应系统中的作用

- 1.6.5 金属离子应用于污泥减量技术的研究

- 1.7 本章小结

- 第2章 金属离子强化S-TE溶解过程研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验装置和主要仪器

- 2.2.1 主要实验仪器

- 2.2.2 主要实验设备和分析仪器

- 2.3 实验方法

- 2.4 实验材料

- 2.4.1 实验污泥

- 2.4.2 金属离子

- 2.4.3 嗜热菌的培养与复壮

- 2.5 分析项目与方法

- 2.5.1 分析项目

- 2.5.2 分析方法

- 2.6 金属离子对污泥主要物质溶解变化影响

- 2.6.1 金属离子对TSS、VSS及其去除率的影响

- 2.6.2 金属离子对SCOD的影响

- 2.6.3 金属离子对氨氮的影响

- 2.6.4 金属离子对溶解性磷酸盐的影响

- 2.7 本章小结

- 第3章 金属离子对嗜热菌胞外酶活性的影响研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验装置和主要仪器

- 3.2.1 主要实验仪器

- 3.2.2 主要实验设备和分析仪器

- 3.3 实验方法

- 3.4 实验材料

- 3.4.1 实验污泥

- 3.4.2 金属离子

- 3.4.3 嗜热菌的培养与复壮

- 3.5 分析项目与方法

- 3.5.1 分析项目

- 3.5.2 分析方法

- 3.6 金属离子对蛋白酶活的影响

- 3.7 金属离子对淀粉酶活的影响

- 3.8 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].含有毒有害组分有机污泥的湿式氧化减量技术[J]. 净水技术 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cf8ce91ea8844d238d02199.html