# 2300带钢热连轧层流冷却控制系统研究

### 论文摘要

热轧带钢卷取温度是影响热轧带钢产品质量的关键因素,其控制精度直接影响带钢的组织性能和力学性能。当实际卷取温度超出要求范围时,钢卷的产品质量会严重下降,因此,提高卷取温度的控制精度有着重要意义。本文以2300带钢热连轧为背景,以层流冷却系统为研究对象,对该系统的工艺过程和控制系统进行了研究。本文的主要工作有:(1)分析了传热机理和目前应用的带钢温降数学模型。针对对流换热系数是影响卷取温度控制精度的重要参数这一问题,给出了对流换热系数的传统数学求法,指出其存在简化缺陷。(2)对2300带钢热连轧层流冷却系统进行了消化吸收。该控制系统采用带钢分段控制的基本控制策略,对带钢进行预设定、前馈和反馈控制,分别由过程自动化和基础自动化来设定和执行,并通过自动、半自动和手动三种模式实现。(3)对2300带钢热连轧层流冷却控制系统进行优化研究。针对卷取温度控制系统预设定部分要求终轧温度预测值与实测值相符,且因对流换热系数受诸多因素影响一直没有统一的计算公式,使得终轧温度的计算结果与实测值存在较大偏差。本文采用RBF神经网络对对流换热系数进行优化,弥补传统计算公式的不足,使终轧温度计算值逼近实测值,提高预设定精度。仿真结果表明终轧温度计算值精度得到了有效改善。针对层流冷却系统的时变性和大滞后性,本文分析了2300层流冷却反馈控制系统Smith预估模型和对象模型不匹配的情况,利用ITAE二次优化原理对反馈控制系统进行时滞优化。当时滞因子及受控对象参数变化时,系统均具有较好的性能指标,鲁棒性强,带钢卷取温度基本控制在±20℃范围内,满足工程需要,可以应用于工程实际中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 层流冷却简介

- 1.3 国内外控制冷却技术的发展

- 1.4 层流冷却存在的问题及发展趋势

- 1.5 本文的研究目的及内容

- 第2章 热轧带钢层流冷却数学模型

- 2.1 数学模型基础理论

- 2.1.1 对流换热

- 2.1.2 辐射换热和热传导

- 2.2 层流冷却数学模型

- 2.2.1 ANSALDO公司的冷却数学模型

- 2.2.2 西门子公司的冷却数学模型

- 2.2.3 GE公司的冷却数学模型

- 2.2.4 新日铁公司的冷却数学模型

- 2.2.5 三菱电机公司的冷却数学模型

- 2.3 2300带钢热连轧使用的冷却数学模型

- 2.3.1 对流冷却公式

- 2.3.2 热辐射公式和热传导有限差分模型

- 2.4 层流冷却对流换热系数的数学求法

- 2.4.1 换热系数的理论求法

- 2.4.2 换热系数的回归求法

- 2.5 本章小结

- 第3章 层流冷却控制系统优化基础理论

- 3.1 人工神经网络简介

- 3.2 RBF神经网络

- 3.2.1 RBF人工神经网络简介

- 3.2.2 RBF函数网络模型

- 3.2.3 RBF网络映射机理分析

- 3.2.4 RBF同 BP网络的比较

- 3.3 时滞系统优化控制

- 3.3.1 ITAE最佳调节律

- 3.3.2 单容纯时滞系统二次优化控制器设计

- 3.3.3 鲁棒性研究

- 3.4 本章小结

- 第4章 2300带钢热连轧层流冷却控制系统

- 4.1 层流冷却设备布置

- 4.2 层流冷却PLC配置

- 4.3 层流冷却系统的控制过程

- 4.3.1 基本控制策略

- 4.3.2 前馈控制

- 4.3.3 反馈控制

- 4.4 层流冷却控制系统实现方式

- 4.4.1 层流冷却系统的控制方式

- 4.4.2 基础自动化

- 4.4.3 过程自动化

- 4.5 本章小结

- 第5章 2300热连轧层流冷却控制系统优化研究

- 5.1 带钢终轧温度预测

- 5.1.1 影响对流换热系数的因素

- 5.1.2 利用 RBF神经网络预报对流换热系数

- 5.1.3 带钢终轧温度计算值与实测值的比较

- 5.2 反馈控制系统时滞优化

- 5.2.1 2300现场层流冷却反馈控制系统

- 5.2.2 二次优化反馈控制器设计

- 5.2.3 鲁棒性分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].冷轧304不锈带钢边鳞缺陷的成因分析及其改进措施[J]. 轧钢 2020(04)

- [2].带钢副框铝合金门窗防水工艺[J]. 江西建材 2017(05)

- [3].《带钢车间》[J]. 山花 2012(11)

- [4].带钢上表擦伤性铁皮灰缺陷的识别与判定[J]. 梅山科技 2019(04)

- [5].带钢表面在线检测与质量控制技术分析[J]. 中国新技术新产品 2020(18)

- [6].带钢折叠尾部自动剪切的功能应用[J]. 机电信息 2020(15)

- [7].双面悬浮打磨带钢检查站[J]. 一重技术 2019(01)

- [8].连续退火过程带钢跑偏模型及其影响因素[J]. 塑性工程学报 2016(02)

- [9].宽幅超薄精密不锈带钢工艺技术及系列产品开发[J]. 中国冶金 2020(01)

- [10].带钢表面锌渣产生的机理及控制措施[J]. 冶金管理 2020(15)

- [11].高速高精度带钢表面检测系统的设计与实现[J]. 哈尔滨理工大学学报 2016(06)

- [12].带钢层流冷却过程中冲击穿透深度的数值模拟[J]. 中国冶金 2017(05)

- [13].带钢剪切生产线上卷小车液压系统改造[J]. 液压与气动 2015(11)

- [14].转向辊升速过程带钢打滑行为力学建模及应用[J]. 中国冶金 2015(11)

- [15].带钢冷连轧厚头轧制过程控制应用研究[J]. 鞍钢技术 2016(05)

- [16].带钢黑退火隧道式炉的设计[J]. 工业炉 2016(01)

- [17].带钢边界跟随装置的设计与应用[J]. 武钢技术 2015(05)

- [18].不同入射角度下带钢清洗流场特性仿真研究[J]. 液压气动与密封 2015(11)

- [19].带钢垂度控制在酸洗线上的研究应用[J]. 北方钒钛 2020(03)

- [20].550L板坯升级轧制600L牌号带钢试验研究[J]. 轧钢 2020(05)

- [21].热轧高强带钢纵切后侧弯缺陷及其内应力重分布[J]. 机械工程学报 2020(18)

- [22].带钢镀后喷射冷却过程传热特性的数值研究[J]. 现代制造工程 2012(10)

- [23].高强度不锈钢精密带钢发展概述[J]. 冶金管理 2009(10)

- [24].新式环境友好型带钢表面清洁法[J]. 轧钢 2008(01)

- [25].热镀锌连退过程带钢横向拉窄量控制技术的研究[J]. 机械工程与自动化 2020(03)

- [26].“手撕钢”为什么能这样薄?[J]. 企业文明 2020(07)

- [27].连退机组炉内带钢褶皱缺陷控制[J]. 鞍钢技术 2017(04)

- [28].冷轧用带钢质量分析及冷轧前工艺优化[J]. 金属世界 2015(05)

- [29].带钢纠偏设计和伺服系统性能分析[J]. 液压与气动 2013(08)

- [30].热镀锌过程挡板对带钢边部流场和压力场的影响[J]. 材料与冶金学报 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d13375b118731a21558ae94.html