# 硅基梯形微通道内水蒸汽凝结换热特性及等温同向喷射流研究

### 论文摘要

随着各种热力系统尺寸日益减小的趋势,微通道越来越广泛的应用于微换热器以及微型燃料电池等器件中。微通道内的流动凝结机理研究,对于这些高新技术产业具有重要的应用前景和学术价值。对微通道流动凝结换热的传热机理和特性认识尚处于起步阶段,有限的研究表明,微通道内流动凝结的主要流型是弥散流、环状流、喷射流和塞/泡状流。表面张力取代重力在微通道中起到主要作用,常规通道中因重力作用而导致的分层流不再出现。几何形状、表面粗糙度以及润湿性等表面特性,在微通道流动冷凝中显得尤为突出。常规通道与微通道在重力、表面张力和剪切力的相对量级上有重大差异,导致微通道内的两相流机理和流型转变与传统管道有很大不同;未考虑表面张力的常规尺度冷凝模型已不能完整描述微通道内的流动凝结过程。而将大直径圆管的结论外推到小直径非圆形管道,会造成压降和换热系数预测的极大误差。本文以揭示微通道内流动凝结换热的机理为目标,以流型、压降和换热特性为研究重点,对微通道内蒸汽流动凝结特性进行实验研究和理论分析。本论文首先利用高速CCD可视化成像系统,对微通道内水蒸汽凝结相变过程的流型和喷射流出现频率进行可视化实验。研究结果表明:微通道内存在bubbling和jetting两种形式的凝结喷射流模式。随着水蒸汽的质量流量增大,以及微通道横截面宽高比、冷凝速率和微通道水力直径的减小,凝结喷射流的发生频率会增大;喷射流发生位置作为微通道内环状流和塞状流区域的分界点,随着质量流量增大或冷凝速率减小而向微通道的下游移动,发生点的蒸汽干度也减小。意味着微通道内的环状流区域增大,塞状流区域减小;反之则情形相反。其次,对去离子水在不同横截面宽高比光滑梯形硅微通道中的层流压降进行实验研究和数值模拟,将实验结果与文献中的单相流压降关联式以及理论解进行对比;而后对水蒸气凝结相变压降进行了测量,发现凝结压降随着微通道水力直径的减小、质量流量和干度的增大而增大;Chisholm常数C随着微通道水力直径的减小而减小;现有的小通道和常规通道的压降关联式往往高估了本文的实验数据;基于无量纲分析方法,合理选择了Chisholm常数C的控制参数,通过大量的实验数据,修正了Lockhart-Martinelli的两相流压降模型,给出了Chisholm常数C的新实验关联式。基于MEMS加工技术,在两根具有相同横截面宽高比的微通道内制作集成Pt热电阻直接测量微通道内壁面温度,有效减小了水蒸气凝结换热系数的实验误差。实验结果表明:凝结换热系数随着微通道的水力直径减小、质量流量和干度的增大而增大;基于湍流边界层分析建立了剪切力驱动的环状流凝结换热半理论模型,该模型与本文实验结果吻合较好;理论分析了因为常规通道压降实验关联式高估了微通道的凝结压降数据,导致了其相应的换热系数关联式必然高估微通道换热系数的原因。这个结论可以用来检验微通道的凝结摩擦压降和换热系数实验结果的一致性和正确性。最后为了深入地研究微通道内的凝结喷射流现象,借助高速CCD对无相变微气泡在梯形截面硅微通道中的产生进行可视化实验研究。分析了梯形横截面几何形状,水和空气流量对气泡喷射频率的影响特性以及两相流型的转变曲线及区域划分。发现了bubbling及jetting两种不同的均匀气泡形成模式,针对不同的模式根据实验结果得到了各自的气泡频率和长度的拟合公式。观察气泡在下游T型通道处的分离行为,发现了断裂（breaking）及不断裂（non-breaking）两种气泡分离模式,得到了两种模式的区域划分,且与理论吻合理想。本文的研究不仅有利于提高对微通道内蒸汽凝结换热特性及机理的理解,还有助于微冷凝器的开发以及优化设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 课题意义

- 1.2 国内外研究现状综述

- 1.2.1 微通道的定义

- 1.2.2 微通道内凝结相变流型种类

- 1.2.3 微通道内摩擦压降

- 1.2.4 微通道内流动凝结换热系数

- 1.2.5 对微通道凝结认识的不足之处

- 1.3 研究目标及内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容

- 参考文献

- 第二章 微通道内凝结换热实验装置及方法

- 2.1 实验装置

- 2.1.1 单相流压降实验装置系统

- 2.1.2 凝结流动与传热实验装置系统

- 2.2 实验段

- 2.2.1 微通道加工工艺流程

- 2.2.2 实验段加工过程中KOH 关键工艺研究

- 2.3 测量元件、方法和数据采集

- 2.3.1 微通道尺寸确定

- 2.3.2 测量元件

- 2.3.3 数据采集器

- 2.4 实验数据处理

- 2.4.1 凝结流型及喷射流频率

- 2.4.2 单相流压降

- 2.4.3 两相凝结压降

- 2.4.4 两相凝结换热系数

- 2.5 误差分析

- 2.6 本章小结

- 参考文献

- 第三章 冷凝流型及喷射流频率的实验研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验结果及讨论

- 3.2.1 可视化结果

- 3.2.2 流型图，转变曲线及模型分析

- 3.2.3 喷射流断点位置

- 3.2.4 光滑环状流区喷射流频率

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 第四章 冷凝两相流压降实验研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验结果及讨论

- 4.2.1 单相层流压降实验及数值模拟

- 4.2.2 两相流压降实验

- 4.2.3 压降数据与均相流模型（HFM）比较

- 4.2.4 压降数据与分相流模型（SFM）比较

- 4.2.5 Chisholm 常数C 的形式和拟合结果

- 4.3 本章小结

- 第五章 冷凝两相流换热系数的实验及理论研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验结果及分析

- 5.2.1 蒸汽流量及干度对换热系数的影响

- 5.2.2 通道水力直径对换热系数的影响

- 5.3 环状流换热系数的半理论模型

- 5.3.1 半理论模型计算

- 5.3.2 半理论模型与经验关联式的比较

- 5.4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 微通道内无相变气液喷射流研究

- 6.1 引言

- 6.1.1 同向流动结构

- 6.1.2 T 型微通道结构

- 6.1.3 流动聚焦结构

- 6.2 实验系统及试验段

- 6.3 实验结果及讨论

- 6.3.1 喷射流及气泡形成过程

- 6.3.2 气液体积流量对主通道两相流型的影响

- 6.3.3 定常气泡喷射流区域微通道压降

- 6.3.4 气液流速对气泡频率的影响

- 6.3.5 气泡形成过程中前端速度的变化

- 6.3.6 膨胀周期te 及坍塌周期tc

- 6.3.7 无量纲参数对气泡形成的影响

- 6.3.8 气泡无量纲频率和长度

- 6.4 微气泡产生及在T 型入口处的分裂

- 6.4.1 实验系统及实验段

- 6.4.2 实验结果和理论分析

- 6.5 本章小结

- 参考文献

- 第七章 总结与展望

- 7.1 工作总结

- 7.2 研究的创新点

- 7.3 工作的不足与展望

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d1f0bfa4c416f9a67983973.html