# 分布式微型LTCC微波滤波器的研究与设计

### 论文摘要

现代无线通信技术的不断发展对射频模块的性能要求越来越高,高性能、低成本和小型化已经成为当前微波／射频领域的重要发展方向。航空、航天、单兵电子智能武器、机载和弹载的无线系统等均对小型化微波系统有迫切需求。微波滤波器是微波系统中必不可少的组成部分。因此,微波滤波器小型化的研究具有非常重要的意义。在众多新技术中,采用低温共烧陶瓷(LTCC)技术设计无源器件具有许多其它技术无法比拟的优势。本文采用LTCC技术对微波／射频领域中最常用的无源器件——带通滤波器的设计进行了研究,特别对分布式微型LTCC带通滤波器进行了较深入的分析和讨论,并采用所讨论的方法研制了用于不同微波系统的四款LTCC带通滤波器。这几款LTCC滤波器具有很小的尺寸和优异的电性能,而且这些是国家自然科学基金项目(基金号：60671038)“基于封装的数字波束形成射频系统基础研究”的重要内容。本文研究设计的四款滤波器涵盖Ku波段、X波段和L波段,中心频率分别为16.25GHz、9.0GHz、1.42GHz和1.68GHz。由于时间原因暂时只加工出了两款中心频率分别为1.42GHz和1.68GHz的滤波器,此滤波器具有超小型和高性能的优点,指标和结构完全符合工程应用要求,并已大批量生产和应用。16.25GHz带通滤波器的带宽为300MHz,相对带宽约1.8%,属窄带滤波器,体积为4.2mm×3.2mm×0.8mm,优化设计结果为：插入损耗小于2.3dB,驻波比小于1.5,通带波动小于0.3dB,15GHz处的阻带衰减大于26.5dB,14GHz处的阻带衰减大于36.5dB。9.0GHz带通滤波器的带宽为1GHz,体积为3.2mm×2.5mm×1.5mm,优化设计结果为：插入损耗小于1.9dB,驻波比小于1.9,通带波动小于0.4dB,下边带的阻带衰减大于43dB,上边带的阻带衰减大于33dB。1.42GHz带通滤波器的带宽为60MHz,相对带宽约4.2%,体积为4.5mm×3.2mm×1.5mm,测试结果为：插入损耗小于2.8dB,驻波比小于1.7,通带波动小于0.3dB,下边带的阻带衰减大于51dB,上边带的阻带衰减大于32dB,测试与设计结果吻合。1.68GHz带通滤波器的带宽为60MHz,相对带宽约3.6%,体积为4.5mm×3.2mm×1.5mm,测试结果为：插入损耗小于2.1dB,驻波比小于1.4,通带波动小于0.2dB,下边带的阻带衰减大于53dB,上边带的阻带衰减大于32dB,测试与设计结果吻合。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微波毫米波技术的特点及发展趋势

- 1.3 课题研究背景及意义

- 1.4 本文研究内容及结构体系

- 2 低温共烧陶瓷（LTCC）技术

- 2.1 引言

- 2.2 LTCC技术简介

- 2.2.1 LTCC工艺流程

- 2.2.2 LTCC基板材料特性介绍

- 2.3 LTCC技术的优点及存在的问题

- 2.3.1 LTCC技术的优点

- 2.3.2 LTCC技术存在的问题

- 2.4 LTCC技术未来的发展趋势

- 2.5 LTCC微波滤波器简介

- 2.5.1 引言

- 2.5.2 LTCC微波滤波器概况

- 2.5.3 LTCC微波滤波器设计方法及步骤

- 3 滤波器设计理论

- 3.1 滤波器概述

- 3.1.1 滤波器的分类

- 3.1.2 滤波器的技术指标

- 3.2 传输零点的产生

- 3.2.1 集总结构传输零点

- 3.2.2 分布结构传输零点

- 3.3 带状线

- 3.3.1 横电磁波传输线的一般性质

- 3.3.2 带状线的特性

- 3.4 平行耦合带状线

- 3.4.1 平行耦合带状线的弱耦合特性

- 3.4.2 平行耦合带状线的强耦合特性

- 3.5 模拟仿真软件介绍

- 4 LTCC带通滤波器设计

- 4.1 发射机用单层LTCC带通滤波器设计

- 4.1.1 技术指标及综合考虑

- 4.1.2 LTCC滤波器的实现

- 4.1.3 模型的改进

- 4.2 X波段滤波器设计

- 4.2.1 滤波器指标要求及综合考虑

- 4.2.2 滤波器的初步实现

- 4.2.3 滤波器最终实现

- 4.3 L波段滤波器设计

- 4.3.1 1.42GHz滤波器的研制

- 4.3.2 1.68GHz滤波器的研制

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].低损耗高抑制LTCC双工器设计与实现[J]. 压电与声光 2019(06)

- [2].一种5G通信用LTCC带通滤波器的设计与实现[J]. 电子元件与材料 2020(10)

- [3].基于LTCC技术的低通滤波器研制[J]. 电子与封装 2017(01)

- [4].新型结构LTCC小型化6~18GHz均衡器仿真设计[J]. 微波学报 2016(S2)

- [5].一种LTCC小型化增益均衡器设计[J]. 微波学报 2016(S2)

- [6].基于LTCC的一体化频率源研制[J]. 压电与声光 2017(03)

- [7].LTCC带通滤波器切换网络设计[J]. 无线通信技术 2017(01)

- [8].基于LTCC小功率分配器设计与实现[J]. 现代电子技术 2017(14)

- [9].LTCC环行器的设计[J]. 通讯世界 2017(15)

- [10].扫描干涉表征铝硅合金和LTCC焊接翘曲度研究[J]. 电子工艺技术 2017(04)

- [11].LTCC微波组件的有限元分析与验证[J]. 机械研究与应用 2016(01)

- [12].基于LTCC技术的宽带功率分配器的研究[J]. 功能材料与器件学报 2015(06)

- [13].基于LTCC的微流道制作技术研究[J]. 机械 2016(06)

- [14].基于LTCC工艺的通讯用表贴环行器研究[J]. 通讯世界 2014(19)

- [15].LTCC微波元件的结构模型研究与设计[J]. 电子测试 2020(05)

- [16].甚高频频段LTCC低通滤波器设计[J]. 电子与封装 2020(06)

- [17].基于LTCC技术的S波段双工器的设计[J]. 舰船电子对抗 2015(02)

- [18].一种新型LTCC小型化定向耦合器设计[J]. 微波学报 2014(S1)

- [19].基于LTCC的三维功分器设计[J]. 空间电子技术 2015(02)

- [20].基于LTCC的基片集成波导巴伦研究[J]. 现代电子技术 2013(05)

- [21].基于LTCC技术的均衡器设计[J]. 无线电工程 2013(07)

- [22].一种微型化LTCC三路功分器设计[J]. 磁性材料及器件 2012(01)

- [23].微型化低温共烧陶瓷(LTCC)双工器设计[J]. 磁性材料及器件 2012(02)

- [24].基于LTCC技术的耦合电感[J]. 电工技术学报 2012(04)

- [25].一种紧凑结构的LTCC三路功分器[J]. 磁性材料及器件 2011(05)

- [26].LTCC微波介质陶瓷的研究进展[J]. 材料导报 2011(21)

- [27].低温共烧陶瓷技术(LTCC)与低介电常数微波介质陶瓷[J]. 材料导报 2010(05)

- [28].双传输零点LTCC带通滤波器的设计与制作[J]. 电子元件与材料 2009(03)

- [29].CaO-B_2O_3-SiO_2系LTCC流延生料带研制[J]. 电子元件与材料 2009(09)

- [30].高抗弯强度微波介电LTCC基板材料的研究[J]. 电子元件与材料 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d24e44980a93c5fc8a0396c.html