# 管道缺陷接触式磁致伸缩扭转导波检测方法

### 论文摘要

导波具有单点激励即可实现长距离快速检测的优点,近年来受到了广泛而深入的研究。接触式磁致伸缩扭转导波不仅具有上述优点,而且能量耦合效率高,适于远距离检测和长期监测。本学位论文结合“十一五”科技支撑计划项目“带保温层管道腐蚀电磁导波检测技术研究与设备研制”,对接触式磁致伸缩扭转导波管道检测方法进行了深入研究。首先,在论述磁致伸缩扭转导波传感原理的基础上,分析了磁致伸缩材料、磁化和耦合方式对接触式扭转导波检测的影响,给出了基于声波多层平面反射与透射模型的传声材料选取方法。通过实验研究了粘结和干耦合两种接触式扭转导波的信号特性,结果表明,环氧胶粘结方法耦合效率高,干耦合方法中材料可重复使用。其次,根据扭转导波非频散特性,论述了基于时空变换技术的磁致伸缩导波单方向激励和接收原理,给出了其具体实现方法。分析了线圈宽度和匝数对检测的影响,得到了适于单方向检测的传感器布置方式。实验结果表明,该方法不仅可实现单方向检测,而且信号信噪比是双向检测时的3.8倍。最后,通过实验室和现场实验研究了接触式磁致伸缩导波检测方法在管道缺陷检测中的应用。实验室样管检测结果表明,该检测方法能检测出截面损失3.7%的人工刻槽缺陷,而非接触式方法不能检测出该刻槽缺陷。现场实验结果表明,粘结传感方式具有远距离缺陷检测能力,对于截面损失6%的盲孔和刻槽缺陷,检测距离超过50m;干耦合扭转导波传感方式不仅可检测铁磁性管道缺陷,还可用于非铁磁性管道的缺陷检测。接触式和非接触式磁致伸缩导波的管道缺陷检测对比实验表明,接触式磁致伸缩导波耦合效率高于非接触式,检测灵敏度高,具有广阔的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题概述

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 论文主要工作

- 2 接触式磁致伸缩扭转导波传感方法研究

- 2.1 磁致伸缩扭转导波传感原理

- 2.2 接触式磁致伸缩扭转导波传感方法研究要素

- 2.3 粘结式磁致伸缩传感方法研究

- 2.4 干耦合式磁致伸缩传感方法研究

- 2.5 本章小结

- 3 磁致伸缩导波单方向检测方法研究

- 3.1 单方向检测原理

- 3.2 单方向检测实现方法

- 3.3 单方向导波检测实验验证

- 3.4 本章小结

- 4 管道缺陷检测应用

- 4.1 实验室管道缺陷检测实验研究

- 4.2 现场管道缺陷检测实验研究

- 4.3 接触式与非接触式磁致伸缩导波管道缺陷检测比较

- 4.4 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].管道中T(0,1)模态导波检测技术的发展与应用现状[J]. 声学技术 2019(06)

- [2].导波雷达液位计测量技术研究[J]. 仪器仪表用户 2017(03)

- [3].高压管汇磁致伸缩导波缺陷检测模拟研究[J]. 中国安全生产科学技术 2020(03)

- [4].管道周向导波检测技术研究进展及展望[J]. 北京工业大学学报 2018(05)

- [5].复合管道轴对称导波改进半解析有限元建模[J]. 浙江大学学报(工学版) 2015(01)

- [6].储罐底板的在役超声高频导波检测[J]. 无损检测 2013(12)

- [7].基于导波技术的输配电设备全寿命周期管理系统[J]. 农村电气化 2017(06)

- [8].非轴对称多元载荷条件下管道中纵向模态导波激励[J]. 振动与冲击 2015(04)

- [9].同向与反向切变载荷条件下管道中扭转模态导波激励分析[J]. 声学学报 2014(01)

- [10].一种导波雷达液位计的设计与实现[J]. 自动化与仪表 2009(11)

- [11].基于半解析有限元法的钢轨导波适用模态研究[J]. 铁道工程学报 2020(01)

- [12].以聚焦能量为导向管道导波小缺陷检测研究[J]. 计算机仿真 2020(05)

- [13].管道导波振动模态分析及缺陷周向定位研究[J]. 船舶力学 2018(10)

- [14].圆管结构中的非线性周向导波[J]. 应用声学 2018(05)

- [15].管道弯头对低频纵向导波传播特性影响分析[J]. 声学学报 2017(01)

- [16].非浸入式超声导波液位测量方法研究[J]. 仪器仪表学报 2017(05)

- [17].T(0,1)模态导波在弯管上传播的仿真与实验[J]. 声学技术 2017(05)

- [18].干耦合式磁致伸缩导波管道检测系统[J]. 无损检测 2016(09)

- [19].含左手材料光波导承载导波和表面波的模式研究[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [20].沿均匀无限介质中固体杆传播的导波特性研究[J]. 声学学报 2010(04)

- [21].基于导波技术的螺柱轴力无损检测[J]. 计算力学学报 2009(04)

- [22].电站锅炉受热面管内壁缺陷的导波检测技术研究[J]. 无损探伤 2020(06)

- [23].缺陷方向对磁致伸缩导波检测敏感性影响分析[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [24].高频导波快速检测管道腐蚀技术研究[J]. 科技创新导报 2019(20)

- [25].基于导波频散特征的超声导波模态识别方法[J]. 机械工程学报 2017(18)

- [26].波源对纵向模态导波在管道中传播的影响研究[J]. 机械工程学报 2015(12)

- [27].圆管结构中周向导波非线性效应的模式展开分析[J]. 物理学报 2015(18)

- [28].空心圆管中导波频散特性与检测频率选择[J]. 机械工程学报 2014(20)

- [29].谱有限元模拟正交各向异性黏弹性材料中导波传播特性[J]. 声学学报 2013(03)

- [30].多频微波信号对导波光脉冲的磁光衍射研究[J]. 磁性材料及器件 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d276aca029d3d7b1674c4e8.html