# 磁控溅射法制备氧化锌铝薄膜及其性能研究

### 论文摘要

目前应用最广泛的透明导电膜是铟锡氧化物薄膜(ITO),其制备技术是成熟的,但由于InSn等材料有自然储量少、制备工艺复杂、有毒、稳定性差等缺点。因此,急需一种替代产品来满足人们的需要。ZAO(氧化锌铝)薄膜不仅具有与ITO可比拟的电学和光学特性,而且有储量丰富、易于制造、成本较低、无毒、热稳定性好等优点。ZAO薄膜是最佳的ITO膜替代品。本文研究了ZAO靶材的制备、性能及利用磁控溅射法制备ZAO透明导电薄膜的光电性能、结构和形貌。在磁控溅射镀膜实验中ZAO靶材的选择和制备很重要,靶材直接影响镀膜的质量。本研究采用普通的常压法烧结ZAO靶材,研究了烧结工艺对靶材微观结构和性能的影响。研究表明：靶材应选择合适的成型压力,本实验选用使靶材密度最大,气孔率相对较小的成型压强为96MPa。在1100℃～1300℃范围内,靶材的密度随烧结温度的上升而明显上升；上升趋势在1150℃后变缓；在1300℃烧结温度下,靶材密度达到最大,保持1300℃烧结温度不变,改变烧结时间,在6h烧结时间可制得相对密度达94%的ZAO靶材,气孔率是1.06%。可用于磁控溅射的ZAO陶瓷靶材。本研究所制备的ZAO薄膜作为透明导电减反射膜应用在太阳能电池上,要求在低溅射功率和低衬底温度下,制备出较好的ZAO透明导电薄膜。衬底温度对ZAO薄膜的性能影响很大,随着衬底温度的升高薄膜电阻呈下降趋势,衬底温度为200℃时薄膜的方块电阻最小是3.67×106Ω/(?)。平均透过率都在85%以上。随溅射时间增加,方块电阻随膜厚的增加而下降,但是透光性也同时变差,在实际制备太阳能电池时根据需要制定膜的厚度。ZAO薄膜经过退火以后,薄膜上的粒子获得能量,进行迁移、团聚。晶体结构重组,薄膜的结构性能提高。方块电阻随退火温度的升高降低,退火对可见光范围的透过率影响不大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 太阳能电池

- 1.1.1 太阳能电池的工作原理

- 1.1.2 薄膜太阳能电池的发展

- 1.2 透明导电膜的概述

- 1.3 氧化物透明导电膜的分类、性质和制备

- 1.4 ZnO透明导电薄膜及其掺杂体系ZAO膜的性质

- 1.4.1 ZnO的晶体结构

- 1.4.2 ZnO的能带结构

- 1.4.3 ZnO材料的光电性能

- 1.4.4 ZAO透明导电薄膜

- 1.4.5 ZAO薄膜的性质

- 1.5 ZAO磁控溅射靶材

- 1.6 ZAO薄膜的制备方法及国内外的研究现状

- 1.6.1 溶胶-凝胶法

- 1.6.2 化学气相沉积法

- 1.6.3 脉冲激光沉积法

- 1.6.4 热喷涂沉积法

- 1.6.5 磁控溅射法

- 1.7 本研究的目的和意义

- 1.8 本论文的主要工作

- 第二章 实验原理与设备

- 2.1 ZAO靶材实验原料及设备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验设备

- 2O3的掺入量'>2.2 ZAO靶材中Al2O3的掺入量

- 2.3 靶材的成型与制作过程

- 2.4 ZAO靶材性能表征

- 2.4.1 激光扫描共焦显微镜分析

- 2.4.2 ZAO靶材密度和气孔率的测试

- 2.4.3 ZAO靶材电阻率的测试

- 2.5 磁控溅射ZAO薄膜实验原理

- 2.5.1 磁控溅射工作原理

- 2.5.2 磁控溅射的温升原因及低温原理

- 2.6 实验设备及原料

- 2.6.1 实验仪器

- 2.6.2 实验原料

- 2.7 衬底的清洗

- 2.8 ZAO薄膜制备

- 2.8.1 溅射工艺参数的选择

- 2.8.2 实验过程

- 2.9 ZAO薄膜的性能表征

- 2.9.1 ZAO薄膜厚度测试方法

- 2.9.2 X射线衍射（XRD）分析

- 2.9.3 薄膜的紫外-可见光谱测试

- 2.9.4 扫描电镜（SEM）分析

- 2.9.5 薄膜电学性能测试

- 第三章 ZAO靶材的制备及其结果分析

- 3.1 烧结工艺对ZAO靶材结构的影响

- 3.2 烧结工艺对ZAO靶材密度的影响

- 3.3 烧结工艺对ZAO靶材电学性能影响

- 3.4 不同成型压力的影响

- 3.5 本章小结

- 第四章 ZAO薄膜制备及其性能研究

- 4.1 衬底温度对薄膜性能的影响

- 4.1.1 衬底温度对薄膜结构的影响

- 4.1.2 衬底温度对薄膜电学性能的影响

- 4.1.3 衬底温度对薄膜光学性能的影响

- 4.2 薄膜厚度对ZAO薄膜性能的影响

- 4.3 退火温度及退火时间对薄膜性能的影响

- 4.3.1 退火温度对薄膜结构的影响

- 4.3.2 退火温度对薄膜光电性能的影响

- 4.3.3 退火时间对薄膜光电性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d41389ee2972db4b6ae4b65.html