# 香豆素和蒽衍生物的设计、合成与光物理研究

### 论文摘要

光诱导电子转移（PET）是一种化学物理现象,利用PET原理设计合成的功能性荧光分子在分子、超分子光物理、聚合物物理、生物、能源和分子组装等领域广泛研究。然而,这个体系的研究大部分都是在纯的有机体系中,带有金属的配合物研究很少。将有机荧光分子引入到含有金属框架结构中,能够为设计和合成新的具有优异性质的材料提供新的可行性的方法。我们在此设计、合成了三种新的荧光传感器,并且研究了其光物理性质。首先,我们设计、合成了一系列的香豆素修饰的铼化合物将有机分子与过渡金属连接,实现分子内的能量转移。并且研究了它们的荧光性质及其分子内的荧光共振能量转移效率。结果发现含有香豆素修饰的联吡啶铼化合物与Li+、Na+、Mg2+、Ca2+、Ba2+结合,其能量转移效率是不同的,这就实现了它们对金属离子的选择性识别作用:其次我们设计、合成了含有冠醚的蒽化合物,将其与Au纳米粒子复合,将分子检测的方法引入到纳米尺寸中。结果发现含有冠醚的蒽化合物与H+、K+离子结合后,其荧光强度改变是不同的,这就实现在纳米尺寸的对H+和K+离子检测;第三,随着科学研究的不断深入,纳米晶传感器也越来越受到科学家们的关注。在此,我们将纳米晶与蒽衍生物进行复合,制备出不同发光的对酸有响应能力的复合材料。研究发现蒽与纳米晶之间有一定的能量转移,能量转移的效率与纳米晶的尺寸有关,通过调节纳米晶与蒽的比例和纳米晶的尺寸制备不同的发光材料。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 文献综述

- 第一节 以香豆素、蒽和纳米晶为荧光团的荧光传感器研究

- 1.1.1 连有香豆素荧光团的荧光传感器研究进展

- 1.1.2 带有蒽荧光团的荧光传感器

- 1.1.3 纳米晶荧光分子传感器

- 第二节 荧光传感器的基本原理和理论

- 1.2.1 光诱导电子转移体系

- 1.2.2 荧光共振能量转移（FRET）的基本原理

- 1.2.3 荧光分子的平均寿命

- F）'>1.2.4 荧光量子产率（φF）

- 第三节 本论文的选题思路

- 参考文献:

- 第二章 用香豆素修饰的联吡啶铼化合物的合成、表征及其荧光性质的研究

- 第一节 引言

- 第二节 实验部分

- 2.2.1 香豆素衍生物的合成路线

- 2.2.2 实验试剂

- 2.2.3 测试仪器及测量方法

- 2.2.4 离子结合稳定常数的测定

- 2.2.5 香豆素修饰的联吡啶铼化合物的合成方法

- 2.2.6 香豆素修饰的联吡啶铼化合物与金属离子结合

- 第三节 结果与讨论

- 2.3.1 合成与性质

- 2.3.2 化合物的晶体结构

- 2.3.3 光物理性质

- 2.3.4 紫外-可见吸收光谱的研究

- 2.3.5 荧光光谱的研究

- 2.3.6 核磁共振的研究

- 第四节 本章小结

- 参考文献

- 第三章 含有冠醚的蒽衍生物与金纳米粒子的复合及荧光性质的研究

- 第一节 引言

- 第二节 含有冠醚的蒽化合物的合成

- 3.2.1 合成路线

- 3.2.2 实验部分

- 第三节 Au纳米粒子复合物的制备

- 3.3.1 实验试剂

- 3.3.2 测试仪器

- 3.3.3 金纳米粒子的合成与表征

- 3.3.4 含有冠醚的蒽化合物与金纳米粒子复合物的制备

- 第四节 结果与讨论

- 3.4.1 AnCAD的光谱和结构性质

- 3.4.2 AnCAD的光物理性质

- 3.4.3 Au-CD的表征

- 3.4.4 Au-CD与AnCAD复合物表征

- 第五节 本章小结

- 参考文献

- 第四章 蒽的衍生物与纳米晶的复合及其荧光性质的研究

- 第一节 引言

- 第二节 蒽的衍生物的合成

- 4.2.1 合成路线

- 4.2.2 实验部分

- 第三节 半导体纳米晶的制备

- 4.3.1 实验试剂

- 4.3.2 测试仪器

- 4.3.3 CdTe纳米晶的制备

- 第四节 蒽的衍生物与半导体纳米晶复合物

- 4.4.1 测试仪器

- 4.4.2 CdTe纳米晶与蒽化合物复合物的制备

- 第五节 结果与讨论

- 4.5.1 AnNSH的光物理性质

- 4.5.2 AnNSH与O-CdTe纳米晶混合体系的光物理研究

- 4.5.3 酸对AnNSH溶液的影响

- 4.5.4 巯基丙酸对AnNSH与纳米晶复合体系的影响

- 4.5.5 不同的蒽衍生物与纳米晶复合

- 4.5.6 纳米晶的尺寸对体系能量转移的影响

- 4.5.7 寿命的测量

- 第六节 本章小结

- 参考文献

- 第五章 结论

- 作者简历

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].一种基于卟啉的可比率检测次氯酸根的聚合物荧光传感器、制备方法及应用[J]. 传感器世界 2019(10)

- [2].硫酸软骨素荧光传感器的构建新策略[J]. 生物技术进展 2020(02)

- [3].比率型碳点荧光传感器检测机理与应用研究进展[J]. 发光学报 2020(05)

- [4].基于香豆素的比率荧光传感器对同型半胱氨酸/半胱氨酸的检测及生物成像（英文）[J]. 有机化学 2019(10)

- [5].铜离子荧光传感器研究进展[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [6].喹啉衍生物锌离子荧光传感器[J]. 化学进展 2008(12)

- [7].纳米荧光传感器的研究进展及在生物与环境中的应用[J]. 当代化工研究 2019(17)

- [8].聚集诱导激基缔合物荧光传感器(英文)[J]. 化学通报 2014(04)

- [9].镉离子荧光传感器的研究进展[J]. 化工新型材料 2013(08)

- [10].基于环糊精的荧光传感器[J]. 化学进展 2008(12)

- [11].荧光传感器及其分子识别作用的研究进展[J]. 应用化工 2014(04)

- [12].共轭聚合物荧光传感器的研究进展[J]. 化学通报 2009(04)

- [13].香豆素类荧光传感器检测金属离子的研究进展[J]. 化工进展 2014(12)

- [14].汞离子荧光传感器研究新进展[J]. 河南化工 2012(21)

- [15].基于碳点的适配体荧光传感器检测农药乐果[J]. 分析化学 2020(01)

- [16].荧光传感器在稀土检测方面的研究进展[J]. 福建分析测试 2017(06)

- [17].激发态分子内质子转移:一种新型的传感机制及其在荧光传感器中的应用[J]. 材料导报 2015(13)

- [18].中科院在便携传感平台构筑和可视化定量分析方面取得系列进展[J]. 安徽科技 2020(10)

- [19].快速检测细菌总数的便携式生物荧光传感器[J]. 分析化学 2009(02)

- [20].新型葡萄糖荧光传感器研究进展[J]. 广东化工 2017(24)

- [21].电合成芳香聚合物在荧光传感器领域的应用[J]. 江西科技师范大学学报 2018(06)

- [22].抗生素快速可视化检测获得进展[J]. 新农村 2020(08)

- [23].镝(Ⅲ)离子比色/荧光传感器:杯芳席夫碱的设计与合成[J]. 有机化学 2010(11)

- [24].槲皮素包裹修饰硅包银纳米颗粒作为荧光传感器对铜离子的识别作用（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2018(08)

- [25].具有荧光传感器性能的稀土配合物制备和性能研究[J]. 光谱学与光谱分析 2012(09)

- [26].ATP荧光传感器在食品中的应用[J]. 食品研究与开发 2011(05)

- [27].一种具有硫离子、铜离子和pH值多重检测功能的荧光传感器制备方法及应用[J]. 传感器世界 2016(06)

- [28].新型分子印迹荧光传感器的构建与应用[J]. 中国科学:化学 2017(03)

- [29].Hg~(2+)荧光传感器的设计及合成(英文)[J]. 化学研究 2014(03)

- [30].基于UIO-66-NH2构建的Turn-On型荧光传感器在检测硫化钠中的应用研究[J]. 福建分析测试 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d51d58a2e9bc417a83465ea.html