# 薄层特细砂瓷砖粘结砂浆的配制与性能研究

### 论文摘要

瓷砖是建筑业中重要的覆面材料之一。它不仅提供美学趣味的装饰性表面,还具有功能优势如耐水、坚硬、卫生和易于清洗的特点。通常饰面砖粘贴采用现场混合的厚层砂浆,这种方法施工效率低下,材料用量大,而且施工质量难以保证,瓷砖脱落常有发生。而采用新型薄层瓷砖粘贴技术可以克服上述问题,施工效率及质量大大提高。这种技术需要粘结砂浆具有良好的保水能力,长晾置时间和良好的抗滑移性等的施工性能和良好的粘结强度和柔性等。以往研究对特细砂水泥砂浆关注很少,重庆等地砂资源主要为细度模数小于1.0的特细砂,工程中95%以上的砂浆为特细砂水泥砂浆。特细砂粘结砂浆保水性、施工性差,脆性大,韧性低,耐久性差,存在瓷砖脱落的安全隐患。由于抗滑移性差、可晾置时间短,只能采用厚层粘贴施工工艺,效率低,浪费大。本文研究了集料的细度模数、灰砂比、含泥量和水泥标号对配制特细砂瓷砖粘结砂浆的影响;重点研究分析了胶粉种类、掺量对粘结砂浆粘结性能等的影响,纤维素醚种类、掺量,淀粉醚、早强剂对粘结砂浆薄层施工性能等的影响;以及聚丙烯纤维长度和掺量对粘结砂浆韧性、干缩率和抗塑性收缩开裂性能等的影响。系统研究了综合改性后的特细砂粘结砂浆的薄层施工性、粘结性、抗裂性和耐候性等的性能。研究表明:(1)灰砂比为1:1.2,含泥量在5%以内,采用P.O42.5R水泥,特细砂粘结砂浆的性能较好;醋酸乙烯/乙烯聚合物胶粉可以显著提高特细砂水泥砂浆粘结性、施工性和柔性,其适宜掺量为1.5～2.0%;羟丙基甲基纤维素醚显著提高砂浆保水性、抗滑移性和晾置时间,其适宜掺量为2～2.5kg/m~3;淀粉醚显著提高砂浆的抗滑移性和晾置时间,其适宜掺量为0.03～0.05%;早强剂能提高砂浆的抗滑移性和早期粘结强度,其适宜掺量为5～7kg/m~3;聚丙烯纤维可以降低砂浆收缩率,显著提高砂浆的韧性和抗裂性,其适宜掺量约1kg/m~3,适宜长度12～15mm。(2)采用粘结剂、保水剂、淀粉醚、早强剂和聚丙烯纤维综合改性,可配制出施工性、粘结性、耐候性和柔性良好的特细砂瓷砖粘结砂浆。它的抗滑移性好,滑移量在0.5mm以内,有较充分的晾置时间,晾置20min的粘结强度大于0.5MPa,可满足瓷砖粘贴薄层施工的要求。其综合性能大大优于普通水泥砂浆。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 瓷砖的应用

- 1.1.2 瓷砖粘贴的现状及问题

- 1.1.3 瓷砖粘贴的发展趋势

- 1.2 国内外瓷砖粘结砂浆的现状及趋势

- 1.2.1 国外瓷砖粘结砂浆现状及趋势

- 1.2.2 国内瓷砖粘结砂浆现状及趋势

- 1.3 薄层技术和聚合物砂浆

- 1.3.1 薄层技术的性能要求

- 1.3.2 聚合物对砂浆的改性

- 1.3.3 瓷砖粘结砂浆的相关标准

- 1.4 国内薄层瓷砖粘结砂浆应用存在的问题

- 1.5 特细砂及在粘结砂浆中的应用

- 1.6 研究内容与目标

- 1.6.1 研究内容

- 1.6.2 研究目标

- 2 原材料与试验方法

- 2.1 主要原材料

- 2.1.1 水泥

- 2.1.2 砂

- 2.1.3 外加剂

- 2.1.4 水

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 砂浆稠度、分层度、湿容重试验

- 2.2.2 砂浆抗压强度和抗折强度试验

- 2.2.3 砂浆粘结强度试验

- 2.2.4 砂浆干燥收缩试验

- 2.2.5 砂浆泌水率试验

- 2.2.6 砂浆的抗滑移试验

- 2.2.7 砂浆的抗裂性试验

- 2.3 试件的养护和测试

- 3 集料和水泥对粘结砂浆性能的影响

- 3.1 砂的细度模数对粘结砂浆性能的影响

- 3.2 灰砂比对粘结砂浆性能的影响

- 3.3 特细砂含泥量对粘结砂浆性能的影响

- 3.4 不同强度等级水泥对粘结砂浆性能的影响

- 3.5 本章小结

- 4 外加剂对粘结砂浆性能的影响

- 4.1 胶粉对粘结砂浆性能的影响

- 4.1.1 胶粉种类对粘结砂浆性能的影响

- 4.1.2 胶粉掺量对粘结砂浆性能的影响

- 4.2 保水剂对粘结砂浆性能的影响

- 4.3 淀粉醚对粘结砂浆性能的影响

- 4.4 早强剂对粘结砂浆性能的影响

- 4.5 聚丙烯纤维对粘结砂浆性能的影响

- 4.5.1 聚丙烯纤维长度对粘结砂浆性能的影响

- 4.5.2 聚丙烯纤维掺量对粘结砂浆性能的影响

- 4.6 本章小结

- 5 薄层粘结砂浆的综合性能研究

- 5.1 粘结砂浆的工作性

- 5.2 粘结砂浆的粘结性

- 5.3 粘结砂浆的抗裂性

- 5.4 粘结砂浆的耐候性

- 5.5 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].集料碱活性快速砂浆棒法自动测试仪的应用研究[J]. 山西建筑 2020(01)

- [2].乳液对水性环氧树脂砂浆力学性能的影响[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].长期荷载作用下水泥乳化沥青砂浆的徐变特性[J]. 建筑材料学报 2020(02)

- [4].饰面砂浆艺术[J]. 砖瓦 2020(05)

- [5].特种砂浆技术服务体系及对市场营销的价值[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [6].水泥乳化沥青砂浆峰值应变的试验研究[J]. 硅酸盐通报 2020(07)

- [7].外加剂与再生砂浆的适应性研究[J]. 住宅与房地产 2020(17)

- [8].吸附砂浆对再生混凝土抗氯离子渗透的影响[J]. 混凝土 2020(07)

- [9].墨泰股份：重塑产业格局 做高品质绿色砂浆领导者[J]. 建设机械技术与管理 2020(04)

- [10].一种砂浆阻热宝的保温性能探讨[J]. 福建建材 2019(11)

- [11].聚合物封边砂浆的研制与应用[J]. 新型建筑材料 2019(11)

- [12].创新的砂浆革命产品[J]. 砖瓦 2018(03)

- [13].浅谈水泥与砂浆王适应性试验成效[J]. 四川水泥 2018(05)

- [14].基于流变特性的CA砂浆工作性控制指标研究[J]. 新型建筑材料 2018(03)

- [15].硬化砂浆中水泥含量试验制样方法探讨[J]. 中国测试 2016(11)

- [16].相变储能砂浆相变性能研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2017(02)

- [17].正交试验在修补砂浆中的应用研究[J]. 广东建材 2017(07)

- [18].基于不同激发机理再生微粉活性激发制备砂浆应用性能对比研究[J]. 硅酸盐通报 2017(08)

- [19].移动式砂浆一体车的探讨[J]. 科技与企业 2016(09)

- [20].我的砂浆情[J]. 散装水泥 2016(02)

- [21].砂浆抗渗性和抗压强度影响因素分析[J]. 门窗 2015(01)

- [22].砂浆泵在内墙一般抹灰中的应用[J]. 山西建筑 2015(06)

- [23].墙体饰面砂浆的研究进展[J]. 上海建材 2015(04)

- [24].装饰砂浆表面防护体系应用研究[J]. 四川建材 2020(10)

- [25].水泥乳化沥青砂浆弹性极限的试验研究[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [26].机制砂颗粒形状对砂浆流变性能的影响研究[J]. 混凝土与水泥制品 2020(05)

- [27].自保温体系用薄层砂浆配方的实验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2016(12)

- [28].水工混凝土低塑性砂浆抗冻性改善方法[J]. 水利规划与设计 2017(06)

- [29].低温下砂浆的抗压强度试验研究[J]. 科技创新与应用 2017(15)

- [30].混凝土破损快速修复砂浆的研制与应用[J]. 住宅产业 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d5bdfb82a0600db47b81c0d.html