# 细长结构几何非线性稳定性分析

### 论文摘要

细长结构广泛应用于工程实际中,如各种起重机臂架,高空作业车等。失稳成为这类结构主要的失效形式之一,是设计过程中必须要考虑的问题。由于计算效率较高,特征值屈曲分析是目前分析结构稳定性的主要方法。但是,特征值屈曲分析是建立在应力与载荷的线性关系基础上的,而实际工程中有很多细长结构在屈曲前已发生明显的变形,忽略几何非线性效应会使分析结果与实际有较大的偏差。本文在综合现有结构稳定性研究成果的基础上,结合起重机臂架实例,对细长结构的稳定性进行了研究。采用共旋单元法考虑了结构几何非线性效应；建立了相应的非线性平衡方程,并且该方程的求解不需单元切线刚度阵,从而简化了稳定性的建模；推导了与单元类型无关的平衡方程雅克比矩阵,较大程度上提高了求解效率；通过将子结构内部自由度凝聚到边界自由度上,大幅度地缩减了求解规模。基于上述理论,开发了可考虑几何非线性效应的细长结构稳定性分析软件。应用该软件分析了起重机臂架的稳定性及其极限载荷,分析结果验证了本文所提方法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景与意义

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 结构稳定性的研究方法

- 1.2.2 几何非线性方法的研究现状

- 1.3 论文的主要工作

- 2 结构稳定性理论

- 2.1 结构稳定性的定义

- 2.2 结构稳定性问题的分类

- 2.3 结构稳定性问题的判断准则及相应的方法

- 2.3.1 静力准则和静力法

- 2.3.2 能量准则和能量

- 2.3.3 动力法和动力准则

- 2.3.4 有限单元法

- 2.4 特征值屈曲理论

- 2.4.1 线性特征值屈曲的基本原理

- 2.4.2 非线性特征值屈曲分析

- 2.5 平衡路径跟踪法的计算方法

- 3 细长结构几何非线性分析

- 3.1 引言

- 3.2 空间转动的数学描述与计算

- 3.3 细长结构几何非线性分析方法

- 3.3.1 子结构的划分

- 3.3.2 子结构的单元坐标系

- 3.3.3 自由度的凝聚和外力的离散

- 3.3.4 单元坐标系下的变形

- 3.3.5 单元坐标系下的单元节点内力和载荷列阵

- 3.4 平衡方程雅克比矩阵的推导

- 4 细长结构稳定性的计算方法

- 4.1 引言

- 4.2 非线性方程的求解方法

- 4.3 平衡路径跟踪法

- 4.3.1 载荷控制法

- 4.3.2 基于弧长法的细长结构稳定性分析

- 4.3.3 初始缺陷的考虑

- 5 数值分析与算例

- 5.1 左端固定的空间桁架结构几何非线性变形分析

- 5.2 两端简支空间桁架结构几何非线性稳定性分析

- 5.3 履带式起重机臂架稳定性分析

- 结论和展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].预应力混凝土斜拉桥非线性稳定性分析[J]. 西部交通科技 2017(09)

- [2].斜拉桥悬臂施工中的非线性稳定性分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2008(02)

- [3].斜拉桥施工过程非线性稳定性研究进展[J]. 交通科技 2017(04)

- [4].斜腿刚构桥非线性稳定性分析[J]. 公路工程 2014(01)

- [5].苏通长江大桥结构非线性稳定性研究[J]. 土木工程学报 2013(01)

- [6].高墩大跨连续刚构桥非线性稳定性分析[J]. 铁道勘测与设计 2010(02)

- [7].非线性稳定性理论及其在重力坝分析中的应用[J]. 水力发电学报 2010(05)

- [8].基于弧长法的桁架臂结构全过程非线性稳定性分析[J]. 中国工程机械学报 2015(06)

- [9].鄂东长江大桥施工过程非线性稳定性分析[J]. 西南交通大学学报 2012(05)

- [10].南京长江五桥主桥结构非线性稳定性研究[J]. 桥梁建设 2019(04)

- [11].云桂铁路南盘江特大桥主拱圈非线性稳定性评估[J]. 铁道建筑 2019(09)

- [12].大跨度铁路钢桁梁柔性拱桥非线性稳定性研究[J]. 钢结构 2019(01)

- [13].Poiseuille流在大Reynolds数管道中的非线性稳定性[J]. 中国科学:数学 2016(07)

- [14].液膜喷射色散关系式的非线性稳定性推导[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [15].纤维增强聚合物加固木柱的非线性稳定性分析[J]. 应用数学和力学 2011(07)

- [16].起重机桁架臂非线性稳定性分析[J]. 起重运输机械 2017(10)

- [17].转向架失稳的非线性计算方法研究[J]. 铁道机车车辆 2011(04)

- [18].超声速非平行边界层的非线性稳定性研究(英文)[J]. Chinese Journal of Aeronautics 2010(03)

- [19].局部减薄储罐拱顶非线性稳定性分析[J]. 机械强度 2009(01)

- [20].非线性热方程解的大时间行为[J]. 吉林大学学报(理学版) 2016(02)

- [21].某型保险阀非线性稳定性及参数影响特性研究[J]. 液压气动与密封 2017(02)

- [22].钢桁结合梁斜拉桥非线性稳定性分析[J]. 城市道桥与防洪 2011(09)

- [23].钢筋混凝土材料对薄壁高墩结构非线性稳定性的影响[J]. 公路工程 2014(03)

- [24].中承式钢管混凝土拱桥非线性稳定性分析[J]. 交通信息与安全 2009(05)

- [25].大跨度钢管桁架结构非线性稳定性研究[J]. 企业导报 2011(17)

- [26].射流表面波理论的研究进展[J]. 新能源进展 2014(03)

- [27].沪昆高铁北盘江特大桥主拱圈施工全过程非线性稳定性评估[J]. 铁道标准设计 2020(02)

- [28].斜拉拱桥平面内非线性稳定性研究[J]. 四川建筑科学研究 2013(06)

- [29].考虑初始缺陷的加劲板的非线性稳定性[J]. 北京科技大学学报 2011(12)

- [30].高阶交通流模型的非线性稳定性分析[J]. 泉州师范学院学报 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d8c45cc2b9e52fed2f284f4.html