# 建筑电气工程接地装置施工技术

大唐集团新能源股份有限公司试验研究院内蒙古赤峰市024000

摘要：随着我国科技的发展和经济的进步，建筑电气工程也逐渐被人们所认可，得到人们的支持和广泛的使用，随着我们生活水平的提高，家居电气设备的种类也越来越多，面对多种多样的电气设备，其安全性则变得尤为重要，电气工程接地装置施工技术不仅能够保证电气设备正常稳定的运行，还能防止雷击和静电，避免电气设备给我们的身体带来危害，本文通过对当前建筑电气工程接地装置的作用以及施工技术特点和质量问题进行简要的说明，希望能对今后建筑电气工程接地装置施工技术的应用提供一些帮助和建议。

关键词：建筑电气工程；接地装置；施工技术

引言

现代建筑内部对电气设备的应用已经十分广泛且功能齐备，电气设备工程施工主要包括照明、动力、计算机管理系统、监控系统、消防、网络、电梯、电话以及自动化控制系统等的供电方式和电力传输系统。而电气工程接地装置主要是对家居电气设备进行有效的接地作用，避免由于电力泄漏或电力传输线路故障而引发的设备和人身安全问题，在当前的家居生活中有着十分重要的意义和作用。

一、电气工程接地装置施工技术原则

为了保障人们在使用电气设备时的安全性，各种电气设备都应该按照国家所发行的《系统接地的型式及安全技术要求》进行有效的电气接地保护措施，不同功能和不同作用的电气设备都可以采用一个电气接地装置来进行保护，只要在连接时按照等电位连接要求来进行操作即可，电气接地装置总接地体不适宜设置在建筑内部，接地装置电阻大小应该满足各种接地装置中最小接地电阻要求，在进行特殊场地的接地装置安装过程中，应该按照有关专项规定执行。

二、采用框架主体结构实现电气工程接地装置施工技术

2.1利用柱内主筋结构实现接地装置接地线的安装

在进行高层建筑的施工中，多数施工单位利用框架剪力墙结构来实现高层建筑的基底支撑，采用框架柱内主筋结构实现接地装置接地线的安装，并将其包含的两根主筋此作为引下线，这样的操作体系不仅有助于断接螺栓从主筋的引出，还对柱内主筋结构日后的拆除和进阶使用有一定的帮助作用，在安装过程中，还应该考虑到屋顶上部凸起部位与避雷装置的连接问题，不要让接地装置系统影响到避雷装置的工作。

2.2混凝土中钢筋构件和接地装置的连接

在高层建筑通过利用混凝土来对接地装置进行安装时，应该注意以下几点问题：

（1）钢筋和底板之间的连接不可以使用电气焊将钢筋直接连接在一起，必须在两个钢筋之间采用连接结构件，连接结构件可以采用和底板、钢筋相同组成材料的钢筋结构件，这不仅可以避免由于不同材质而导致的电流流动不通顺问题，还可以很好的防止连接结构件对原有钢筋结构的伤害。

（2）柱内主筋和梁内主筋之间的连接结构件也应该和以上钢筋地板之间的连接模式相同，但连接结构件的材质不一定要用和主筋材料一致的钢筋混凝土结构，关于其结构的选择，我们也可以使用扁钢进行柱内主筋和梁内主筋之间的连接。

（3）关于柱内主筋和梁内避雷装置的连接，无论是用扁钢还是圆钢材料构件，都应该采取扁钢或者圆钢搭接背焊的方式来制作连接结构件。

2.3柱内主筋引出点的安装方法

（1）柱内主筋引出点的安装方法主要是为了保证主筋在进行接地装置施工过程中不会受到严重的损坏，柱内主筋和避雷装置或者断接螺栓的连接时，不管是对于扁钢结构还是圆钢结构都应该将其弯成直角进行焊接工作，而不能将结构直接以T字型进行焊接。

（2）柱内主筋在屋顶引出部分高度应该提起注意，应该将其标高和避雷装置的高度进行搭配，尽量使其保持一致并按照规定与避雷网连接在一起，这样不仅美观方便，而且在屋顶柱内主筋引出部分预埋的钢板有助于后期的连接工作。

三、建筑电气设备等电位装置连接接地安装技术

3.1建筑电气等电位连接接地安装技术的施工方式

建筑中电气设备的使用必须要有一定的接地装置才可以投入到生活中进行使用，在没有进行接地连接之前，电气设备的安全性和稳定性都不能得到保证，这时候，很容易由于设备漏电或者电力过大而导致的设备故障例如内部电路熔断或电流不稳定导致的设备无法承载电压而发生断路，严重的甚至会给人身安全带来一定的隐患。

等电位连接装置接地安装技术是通过等电位体的安装来实现电流的流动，将等电位体作为导体来对电流产生一个引导的过程，通过此来防止由于电气设备电压过大而造成的电力无故流失的现象，它对于生活中用电安全、防雷措施以及电子设备的正常工作和安全使用都有着非常重要的意义和作用，很多电气设备发生的事故大多数都是由电位差过大而导致的，等电位体的应用可以实现导体和设备之间的电流流动，有助于电流往地下流动，等电位导体的设置间接的实现了电气设备接地，这对于建筑电气设备的使用和发展无疑是一项非常重要的研究成果。

总等电位连接技术是通过设置通知接地母线的方式来实现电源进线配电在实用中情况中的稳定性，将不同的导线利用等电位连接技术进行相互连接，使其组合在一起，互相导通，主要线路包括进线配电柜的PE线、各种金属管道线路、金属框架和接地引下线。建筑结构中每一个电源接入口都应该做好总电位的连接工作，这不仅关系到整个建筑电气设备系统的稳定运行，还可以消除建筑物外部电气线路和不同金属管道所带来的不同电位差而引发的故障电位，降低建筑内部由于接触电压和不同金属构件之间的电位差，为居住提供更加安全的保障。

3.2建筑电气等电位连接装置接地安装技术的特点

等电位结构安装技术施工难度相对较大，工程量复杂。其作为电气设备的连接路径要包括建筑内各个功能性房间如卫生间、厨房、客厅以及卧室等都是需要做相应的其联结的场所，局部等电位连接法的难点主要是在于连接点位置的选择和连接方式以及连接线的摆设等方面，在点、线箱做法上要做好美观、成套。

四、建筑电气设备接地装置施工技术常见质量问题以及预防措施

4.1建筑电气设备接地装置施工技术常见质量问题

再建筑电气设备投入使用之前，通常会进行接地装置的安装，并通过接地装置和电气设备的连接来实现电流流入地下的过程，避免由于电流过大而对电气设备以及人身安全造成威胁，在进行电气设备接地装置施工技术的应用中，经常会出现一系列的质量问题，其主要包括引下线、均压环、避雷装置连接处存在少量的夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、避雷带焊接部位没有涂刷防锈漆、焊接倍数不能满足工程需要、焊接面单一、接地体和接地母线连接长度不够以及施工后期没有按照要求进行一系列的防腐处理等。

4.2预防措施

接地装置和避雷装置的金属焊接部位都应该任用焊接技术相对较高的焊工，避雷网连接支撑结构要有稳定的固定件进行加固，固定件的长度不能少于6D，并根据其连接方式实施双面焊接。引下线断接螺栓的连接孔要选择使用电钻进行打孔，接地母线与接地装置焊接过程中应该要选择大于扁钢宽度的钢件，且焊接边数不能小于三边。

五、结论

总而言之，在进行建筑电气工程设备接地施工时，应该注意接地装置的安放位置和施工技术流程，严格对施工步骤中重要的环节进行监控，避免由于接地装置和电气设备连接不当而导致的设备损坏等一系列问题，在施工技术人员的选择上，要对技术人员有关工作经验和技术掌握程度有一个深的了解，尽量选用经验丰富，技术掌握较好的工作人员。

参考文献：

[1]史鹏程.建筑电气工程中防雷接地系统的施工技术分析[J].企业技术开发，2014-06-16.

[2]潘辉明.浅谈建筑电气安装工程施工方法及其技术措施[J].四川水泥，2015-06-15.

[3]廖拥君.建筑电气安装工程施工方法及技术措施研究[J].科技创新与应用，2015-07-08.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1db621f9f44a99b54048ed7c.html