# 多核网络处理器中定制控制处理器关键技术研究

### 论文摘要

随着近年来因特网的迅猛发展和更多网络应用的迅速推广,人们越来不满足于传统网络设备的处理能力。因此,专门用于处理网络数据的专用网络处理器应运而生。网络处理器是一种可编程的多核芯片,兼具了ASIC的高性能与通用处理器的灵活性。因此,如何根据所需要的功能对网络处理器进行初始化配置,使其硬件性能得到充分的发挥并且符合人们对其功能的期望就显得非常重要。本文主要说明了XDNP网络处理器的基本硬件结构及特点,阐述了与网络处理器初始化配置有关的状态寄存器的相关信息。重点研究了XDNP网络处理器的初始化配置机制,详细分析了片内各个子模块的初始化配置过程与结果、多线程包处理引擎的微代码加载过程、缺省路由表的建立、以及片外MAC设备的初始化配置。另外,本文还提出了一种专门用于XDNP网络处理器初始化配置工作的定制控制处理器模块,并且基于网络处理器初始化的具体配置情况来设计该模块的结构和配置控制方式,最终通过该模块对XDNP网络处理器进行初始化参数配置。最后,用Xilinx Virtex-4 FPGA子板与Fids12mc2母板搭建了基于FPGA的XDNP网络处理器的初始化配置验证平台,并且通过该验证平台进行了XDNP系统中各子模块的验证工作,验证结果表明控制模块能够有效工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 网络处理器概述

- 1.2 网络处理器的发展

- 1.3 本论文的主要工作与成果

- 1.4 本论文的结构安排

- 第二章 XDNP 网络处理器的组成结构与状态寄存器说明

- 2.1 多核共享网络处理器的基本结构与功能模块描述

- 2.1.1 多线程包处理引擎

- 2.1.3 存储控制模块

- 2.1.4 FBI 模块

- 2.1.5 片外双以太网络接口模块

- 2.2 子模块的状态寄存器说明

- 2.2.1 多线程包处理引擎的状态寄存器

- 2.2.2 FBI 单元模块功能的状态寄存器

- 2.2.3 存储控制模块的状态寄存器

- 2.2.4 片外双以太网络接口设备的状态寄存器

- 2.3 本章小结

- 第三章 XDNP 的初始化配置研究与定制控制处理器的设计

- 3.1 多核共享网络处理器配置的详细过程

- 3.1.1 多线程包处理引擎的初始化配置

- 3.1.1.1 多线程包处理引擎的初始化配置

- 3.1.1.2 多线程包处理引擎的微码加载

- 3.1.2 缺省路由表的配置

- 3.1.2.1 缺省路由表的算法基础

- 3.1.2.2 缺省路由表的建立过程详解

- 3.1.3 数据接口模块的初始化配置

- 3.1.3.1 片内FBI 模块的初始化配置

- 3.1.3.2 片外双以太接口设备的初始化配置

- 3.1.4 存储控制模块的初始化配置

- 3.1.4.1 SRAM 控制器的初始化配置

- 3.1.4.2 SDRAM 控制器的初始化配置

- 3.1.5 XDNP 初始化配置总结

- 3.2 参数配置控制单元设计

- 3.2.1 定制控制处理器模块的设计思想

- 3.2.2 定制控制处理器模块对各子模块状态寄存器的配置

- 3.2.3 定制控制处理器模块对缺省路由表的建立

- 3.2.4 定制控制处理器模块对微码的加载

- 3.2.5 定制控制处理器的工作过程

- 3.3 本章小结

- 第四章 FPGA 验证平台的搭建与初始化配置验证

- 4.1 开发环境与仿真验证工具

- 4.1.1 FPGA 概述

- 4.1.2 Xilinx 的Virtex-4 FPGA 平台

- 4.1.3 方案验证工具

- 4.2 XDNP 子模块在FPGA 平台上的初始化验证

- 4.2.1 SRAM 控制器初始化的FPGA 验证

- 4.2.2 SDRAM 控制器初始化的FPGA 验证

- 4.2.3 MAC 设备初始化的FPGA 验证

- 4.3 XDNP 系统在FPGA 平台上的验证

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1db7651a30483086b9f03b47.html