# 环氧改性丙烯酸酯复合乳液的合成及应用研究

### 论文摘要

环氧改性丙烯酸酯复合乳液综合了环氧树脂和丙烯酸树脂的优势,同时以水为分散介质,挥发性有机化合物（VOC）含量低,减少了环境污染,在涂层材料、胶黏剂及结构材料等领域具有广阔的应用前景。本文通过水分散法和乳液聚合法两种方法分别制备了环氧丙烯酸酯水分散体和环氧丙烯酸酯复合乳液,并对乳液及其涂膜性能进行了研究。采用水分散法制备环氧丙烯酸酯水分散体。环氧树脂与丙烯酸酯类单体在引发剂BPO作用下接枝共聚,使得环氧树脂长链上引入了亲水性的羧基,使用胺类试剂中和成盐,再加水分散即得环氧丙烯酸酯水分散体。探讨了环氧树脂的种类、丙烯酸、溶剂、引发剂、中和试剂等因素对水分散体的影响。结果表明：环氧树脂选用EP828；丙烯酸用量占总量的14.5%；溶剂选用2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯；引发剂用量占单体总量的5%；采用三乙醇胺为中和试剂,中和度为80%；反应温度为·110℃时,环氧丙烯酸酯水分散体的综合性能较好。通过羧基含量的测定,并结合红外光谱分析确定了反应机理为自由基接枝共聚机理。采用激光粒径分布仪对所制备的水分散体进行了表征,平均粒径为180nm左右。使用磷酸对环氧树脂进行了部分酯化,再与其它丙烯酸酯类单体进行乳液聚合,制备了环氧丙烯酸酯复合乳液。探讨了磷酸酯化过程中磷酸的用量、溶剂的种类；乳液聚合过程中乳化剂、环氧树脂、引发剂等对乳液及其涂膜性能的影响,结果表明：磷酸用量为环氧树脂用量的6%,选用2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯和正丁醇为混合溶剂,乳化剂配比为m（Ms-1）：m（OP-10）=2：1,引发剂用量为0.6%,环氧树脂用量占单体总量的10%,软硬单体配比为1：2,反应温度为85℃时,所制备的乳液各项性能最佳。通过酯化产物的红外表征,研究酯化反应的机理；对抽提产物进行红外光谱分析和透射电镜（TEM）测试,结果表明环氧树脂与丙烯酸酯发生了接枝共聚反应。研究了不同固化温度对涂膜耐水性、吸水率及交联程度的影响。结果表明：当固化温度为140℃时,涂膜交联基本达到完全；进一步研究固化交联程度随固化时间的变化,确定固化时间为2.5h。研究丙烯酸酯乳液、环氧丙烯酸酯水分散体及环氧丙烯酸酯复合乳液的各项性能,结果表明：环氧树脂的引入提高了丙烯酸乳液涂膜的耐盐性、耐酸碱性等；环氧丙烯酸酯复合乳液稳定性最佳,储存时间可达到12个月,涂膜吸水率、耐酸碱性、耐盐性能较优。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 环氧丙烯酸酯复合乳液的概况及特点

- 1.2 环氧丙烯酸酯复合乳液的制备方法

- 1.2.1 反应机理研究

- 1.2.2 反应工艺研究

- 1.3 环氧丙烯酸酯复合乳液的固化机理

- 1.4 复合乳液在涂料行业的应用

- 1.4.1 建筑涂料

- 1.4.2 汽车及船舶涂料

- 1.4.3 地坪涂料

- 1.5 本论文研究的意义和主要内容

- 第2章 环氧丙烯酸酯水分散体的合成研究

- 2.1 实验原料和设备

- 2.2 实验工艺和表征

- 2.2.1 环氧丙烯酸酯水分散体的合成

- 2.2.2 主要检测及表征方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 环氧树脂的种类对水分散体的影响

- 2.3.2 丙烯酸用量对水分散体的影响

- 2.3.3 溶剂的选择

- 2.3.4 引发剂用量的影响

- 2.3.5 中和试剂的种类及中和度的影响

- 2.3.6 反应温度的影响

- 2.3.7 水分散体反应机理初步探讨

- 2.3.8 红外光谱分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 环氧丙烯酸酯复合乳液的合成研究

- 3.1 实验原料和设备

- 3.2 实验工艺和表征

- 3.2.1 环氧丙烯酸酯复合乳液的合成

- 3.2.2 磷酸部分酯化的环氧丙烯酸酯复合乳液的合成

- 3.2.3 主要检测及表征方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 乳液稳定性影响因素

- 3.3.2 磷酸对乳液稳定性的影响

- 3.3.3 酯化反应溶剂的选择

- 3.3.4 环氧磷酸酯红外光谱分析

- 3.3.5 乳化剂用量对复合乳液的影响

- 3.3.6 引发剂用量对复合乳液的影响

- 3.3.7 环氧树脂用量对乳液性能的影响

- 3.3.8 单体的选择对乳液和涂膜性能的影响

- 3.3.9 反应温度对乳液的影响

- 3.3.10 乳液的红外光谱分析

- 3.3.11 乳液的透射电镜分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 复合乳液固化行为及涂膜性能研究

- 4.1 实验原料和设备

- 4.2 实验工艺和表征

- 4.2.1 涂膜的制备

- 4.2.2 涂层性能测试及表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 固化温度的选择

- 4.3.2 固化时间的确定

- 4.3.3 涂膜固化前后红外光谱分析与表征

- 4.3.4 几种乳液及涂膜性能对比

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士期间所发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1dc1007a8abf27d49702d9c1.html