# 一种10W半导体大功率乙类输出级的设计

### 论文摘要

半导体功率器件是电子信息产品的基础元器件，用来输出各种变化的功率信号以便推动负载工作。但是功率集成电路的功耗较大，管子消耗的功率越大，基片温度就越高，散热是这种电路发展的主要障碍，因此良好的热设计对保证电路的各项性能指标非常重要。本课题设计的半导体大功率输出级，不仅能获得大功率输出，而且电路能自检测基片温度，当温度达到一定程度时，启动功率疏导以降低基片温度，实现自保护。本文研究的功率输出级的模块，采用5μm双极型常规工艺，依次做了电路设计、电路仿真、版图设计、版图验证及工艺制造参数计算等工作。在电路结构上设计冗余辅模块，当电路功耗增大，温度升高时对功率输出级的主电路模块进行热疏导，让芯片正常工作。仿真结果表明，各项技术指标都满足设计要求，输出功率的典型值达到了10W，属于国内先进水平。根据元器件在电路中的作用确定了器件单元版图结构，采用热对称布局布线的原则，完成了整个版图的设计，并对版图进行了DRC、LVS验证，DRC验证证明该版图设计符合工艺规则，LVS验证表明版图与电路图一致。并对留片工艺制造的参数进行了计算。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 功率集成运放国内外研究概况

- 1.2 本课题的研究背景及意义

- 1.3 本课题的主要研究内容

- 第二章 功率输出级电路结构设计理论

- 2.1 功率集成运放电路结构

- 2.2 功率集成运放输出模块的输出管结构

- 2.3 功率模块的热检测

- 2.4 功率模块的热保护

- 2.5 本章小结

- 第三章 10W大功率输出级电路方案

- 3.1 热疏导电路的设计思想

- 3.2 功率输出级工作原理

- 3.3 电路结构设计

- 3.3.1 功率输出级热疏导电路设计

- 3.3.1.1 正半周的主、辅电路模块

- 3.3.1.2 负半周的主、辅电路模块

- 3.3.2 电压偏置电路设计

- 3.3.3 小功率晶体管并联结构

- 3.4 功率输出级整体性能分析

- 3.4.1 功率输出级电路的性能分析

- 3.4.2 功率输出级偏置电路的参数分析

- 第四章 大功率输出级电路的仿真分析

- 4.1 功率输出级的仿真模型

- 4.2 功率集成运放输出级仿真分析

- 4.2.1 正半周的主、辅电路模块仿真分析

- 4.2.2 负半周的主、辅电路模块仿真分析

- 4.2.3 电路的瞬态分析

- 4.2.4 静态功耗分析

- 4.3 仿真小结

- 第五章 大功率输出级版图设计及验证

- 5.1 模拟集成电路版图设计主要内容

- 5.2 工艺规则

- 5.3 基本器件的版图单元结构

- 5.3.1 NPN管的版图结构

- 5.3.2 横向PNP管的版图结构

- 5.3.3 电阻版图结构

- 5.3.4 连线

- 5.4 功率输出级版图设计

- 5.4.1 模拟集成电路版图设计一般原则

- 5.4.2 功率输出级的版图单元结构

- 5.4.3 运放版图的布局布线

- 5.5 版图验证

- 第六章 大功率输出级的制造工艺

- 6.1 主要工艺原理

- 6.2 功率输出级工艺流程

- 6.2.1 NPN管的制造工艺

- 6.6.2 PNP管的制造工艺

- 6.3 功率输出级工艺参数

- 第七章 总结

- 致谢

- 主要参考文献

- 硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].互补输出级交越失真消除方法的仿真测试研究[J]. 实验技术与管理 2016(06)

- [2].一种多通道数字功放输出级电路设计[J]. 电声技术 2017(01)

- [3].一种全NPN AB类输出级设计[J]. 微电子学 2014(03)

- [4].用于TFT-LCD驱动电路的输出缓冲放大器[J]. 液晶与显示 2009(03)

- [5].四款面向大功率D类功放输出级应用的新型VMOS[J]. 电子世界 2010(01)

- [6].一种含高效率输入级及多端口输出级的固态变压器[J]. 电力科学与技术学报 2018(03)

- [7].数字技术在音频放大器中的应用——全数字放大器及其最新动向(4)[J]. 实用影音技术 2011(02)

- [8].2011款大众CC灯光报警故障[J]. 汽车维修技师 2011(09)

- [9].什么是MOSFET[J]. 电子质量 2016(06)

- [10].JS150型减速机输出级小齿轮断齿原因分析[J]. 水泥工程 2010(05)

- [11].奔驰OM626发动机结构与组成(二)[J]. 汽车维修技师 2015(01)

- [12].用万用表检修彩电行输出级的方法[J]. 新教育 2009(01)

- [13].液晶彩电伴音电路介绍(下)[J]. 家电检修技术 2011(21)

- [14].直流耳机放大器[J]. 实用影音技术 2010(06)

- [15].海信TC2175L型彩电故障一则[J]. 家电检修技术 2010(04)

- [16].功率放大器的输出级电路设计与应用[J]. 山西电子技术 2008(03)

- [17].一种用于LCD驱动的低功耗输出缓冲放大器[J]. 液晶与显示 2010(02)

- [18].带集成输出级的无滤波器D类立体声音频放大器SSM2302[J]. 电子世界 2009(01)

- [19].CMOS音频放大器的设计[J]. 科技信息 2008(33)

- [20].“胆石”复合式耳机放大器的设计[J]. 信息技术 2013(11)

- [21].Digital Do Main直流功放B-1a揭秘[J]. 实用影音技术 2009(10)

- [22].一种低失调高速宽带通用运算放大器[J]. 微电子学 2011(04)

- [23].OCL音频功率放大电路的仿真分析[J]. 电子世界 2010(02)

- [24].电子管耳机放大器输出级电路分析[J]. 电声技术 2009(02)

- [25].采用源极接地甲类推挽电路的MOS-FET单声道功放[J]. 实用影音技术 2009(05)

- [26].谈谈IGBT管的使用[J]. 家电检修技术 2009(19)

- [27].选择D类放大器[J]. 电子世界 2008(10)

- [28].欧博CD120-15T播放机[J]. 实用影音技术 2008(03)

- [29].一款增益可调且平坦的超宽带低噪声放大器[J]. 电子器件 2017(02)

- [30].制作12E1推挽单声道功放(RC耦合)[J]. 实用影音技术 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1dc31f6a06676aa17bfac6a2.html