# CASS工艺在寒冷地区城市污水处理中的优化运行研究

### 论文摘要

齐齐哈尔市是我国纬度较高的城市之一,气温较低并且冰封期长。整个城市只有一座10万m3/d的城市污水处理厂和一个20万m3/d的氧化塘。随着城市面积的不断扩大,城市污水量日益增加,高峰时水量远远超过了氧化塘所能承受的负荷。经过经济技术论证污水处理厂的二期工程选择了CASS工艺。目前,CASS工艺多用于工业废水的处理和纬度较低的城市污水处理。CASS工艺在寒冷地区应用的具体运行参数和运行方式需要进一步研究。本课题的研究以城市生活污水为处理对象,构建CASS工艺的小试系统以模拟齐齐哈尔市南郊污水处理厂的二期工艺,通过试验研究,考察运行参数的改变对CASS工艺处理效果的影响,以得到CASS工艺在寒冷地区运行的优化参数,掌握CASS工艺特性,探寻其降解有机物及脱氮除磷的规律。试验调节了进水历时、污泥回流比、曝气时间、反应区配比、充水比、污泥龄、溶解氧这7个因素。试验结果显示COD和氨氮受各因素的影响最小,两者的去除效率都很高并且十分稳定。总氮和总磷的去除效果受各因素的影响较大,其中污泥回流比、曝气时间和曝气末段溶解氧对总氮的去除效果影响最大,污泥龄和曝气末段溶解氧对总磷的去除效果影响最大。生物脱氮除磷是两个相互冲突的过程,综合各个因素的影响最优运行参数为:进水历时4h,污泥回流比100%,曝气时间2h(进水2h后开始曝气),生物选择区、预反应区和主反应区的容积比例1:8:27,污泥龄15d,曝气末段溶解氧3.0mg/L。在该运行条件下温度降到10℃左右时出水各项指标仍可以稳定达标。对整个周期连续取样,试验结果表明进水不曝气的2h中整个反应器中的硝酸盐氮得到了大量的去除。另外硝酸盐氮浓度的降低使得聚磷菌可以更充分的进行释磷,主反应区也发生了明显的释磷现象,最终污泥的释磷量达到进水总磷含量的9.5倍。长时进水短时曝气的运行模式有利于硝化细菌的生长。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 课题目的和意义

- 1.2 CASS 工艺的发展及运用概况

- 1.2.1 CASS 工艺的发展历史

- 1.2.2 CASS 工艺的原理

- 1.2.3 CASS 工艺运行过程

- 1.2.4 CASS 工艺的优点和不足

- 1.3 CASS 工艺国内外应用及研究现状

- 1.4 课题主要研究内容

- 第2章 试验材料与方法

- 2.1 试验装置与仪器

- 2.1.1 试验装置

- 2.1.2 试验用水及种泥

- 2.1.3 试验仪器

- 2.2 分析方法

- 2.2.1 常规指标

- 2.2.2 其他指标

- 第3章 各项运行参数对CASS 工艺处理效果的影响

- 3.1 进水历时对处理效果的影响

- 3.1.1 运行参数

- 3.1.2 进水历时对COD 处理效果的影响

- 3.1.3 进水历时对氨氮处理效果的影响

- 3.1.4 进水历时对总氮处理效果的影响

- 3.1.5 进水历时对总磷处理效果的影响

- 3.2 污泥回流比对处理效果的影响

- 3.2.1 运行参数

- 3.2.2 污泥回流比对COD 处理效果的影响

- 3.2.3 污泥回流比对氨氮处理效果的影响

- 3.2.4 污泥回流比对总氮处理效果的影响

- 3.2.5 污泥回流比对总磷处理效果的影响

- 3.3 曝气时间对处理效果的影响

- 3.3.1 运行参数

- 3.3.2 曝气时间对COD 处理效果的影响

- 3.3.3 曝气时间对氨氮处理效果的影响

- 3.3.4 曝气时间对总氮处理效果的影响

- 3.3.5 曝气时间对总磷处理效果的影响

- 3.4 反应区配比对处理效果的影响

- 3.4.1 运行参数

- 3.4.2 反应区配比对COD 处理效果的影响

- 3.4.3 反应区配比对氨氮处理效果的影响

- 3.4.4 反应区配比对总氮处理效果的影响

- 3.4.5 反应区配比对总磷处理效果的影响

- 3.5 充水比对处理效果的影响

- 3.5.1 运行参数

- 3.5.2 充水比对COD 处理效果的影响

- 3.5.3 充水比对氨氮处理效果的影响

- 3.5.4 充水比对总氮处理效果的影响

- 3.5.5 充水比对总磷处理效果的影响

- 3.6 污泥龄对处理效果的影响

- 3.6.1 运行参数

- 3.6.2 污泥龄对COD 处理效果的影响

- 3.6.3 污泥龄对氨氮处理效果的影响

- 3.6.4 污泥龄对总氮处理效果的影响

- 3.6.5 污泥龄对总磷处理效果的影响

- 3.7 溶解氧对处理效果的影响

- 3.7.1 运行参数

- 3.7.2 溶解氧对COD 处理效果的影响

- 3.7.3 溶解氧对氨氮处理效果的影响

- 3.7.4 溶解氧对总氮处理效果的影响

- 3.7.5 溶解氧对总磷处理效果的影响

- 3.8 温度对处理效果的影响

- 3.8.1 运行参数

- 3.8.2 温度对COD 处理效果的影响

- 3.8.3 温度对氨氮处理效果的影响

- 3.8.4 温度对总氮处理效果的影响

- 3.8.5 温度对总磷处理效果的影响

- 3.9 本章小结

- 第4章 CASS 工艺脱氮除磷机理分析

- 4.1 CASS 工艺全周期常规指标变化规律

- 4.1.1 试验条件

- 4.1.2 各区COD 变化情况

- 4.1.3 各区总磷变化情况

- 4.1.4 各区氮变化情况

- 4.2 硝化菌活性及亚硝化菌活性测定

- 4.2.1 试验条件

- 4.2.2 试验结果

- 4.3 本章小结

- 第5章 示范工程

- 5.1 示范工程的论证

- 5.1.1 工程建设的必要性

- 5.1.2 项目建设的可行性

- 5.1.3 中心城区污水处理工程工程实施的目的和意义

- 5.2 工程规模确定

- 5.3 二级处理工艺方案比较

- 5.3.1 技术比较

- 5.3.2 经济比较

- 5.4 齐齐哈尔污水处理厂二期工程概况

- 5.4.1 项目简介

- 5.4.2 进水水质及出水指标

- 5.4.3 工艺流程

- 5.4.4 处理单元构筑物

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析快捷键程序在CASS软件中的应用[J]. 价值工程 2020(18)

- [2].基于CASS关于复杂地形土方计算方法的对比与分析[J]. 能源科技 2020(07)

- [3].利用CASS实现规划项目土方量概算的方法[J]. 科技创业月刊 2016(23)

- [4].浅谈CASS工艺在生活污水处理中的实际应用[J]. 中国新通信 2017(16)

- [5].乡镇污水处理厂CASS工艺模型验证分析[J]. 净水技术 2017(06)

- [6].全站仪配合CASS测绘数字化地形图的方法[J]. 甘肃科技 2014(20)

- [7].南方CASS9.1在制作建筑物立面图中的应用[J]. 城市地理 2017(10)

- [8].CASS 环境下地形图入库数据整理探讨[J]. 科技致富向导 2012(18)

- [9].CASS地籍图中界址信息批量转出方法研究[J]. 资源信息与工程 2020(03)

- [10].CASS技术在污水处理方面的应用[J]. 山东化工 2015(22)

- [11].CASS在工程测量中的应用技巧探讨[J]. 建材与装饰 2016(12)

- [12].CASS格式数字化地形图快速入库方法和技巧[J]. 城市勘测 2014(02)

- [13].CASS环境下高程点检查修改算法与实现[J]. 地理空间信息 2012(05)

- [14].基于CASS工艺的城市污水处理研究综述[J]. 北方环境 2012(06)

- [15].南方CASS在土方计算中的应用[J]. 测绘与空间地理信息 2011(04)

- [16].污泥回流比对CASS工艺处理效果的影响研究[J]. 哈尔滨理工大学学报 2011(05)

- [17].CASS支持下的遥感影像制作土地利用现状图探讨[J]. 安徽农业科学 2009(03)

- [18].深入探讨基于南方CASS的大比例尺地形图绘制[J]. 科技资讯 2009(18)

- [19].利用南方CASS软件准确勾绘与修饰等高线的方法[J]. 城市勘测 2009(04)

- [20].基于CASS软件的地籍图矢量化的应用与实现[J]. 安徽农业科学 2008(24)

- [21].牛山污水厂CASS工艺的改造[J]. 山东化工 2017(01)

- [22].CASS软件在水文测验中的应用[J]. 浙江水利科技 2016(03)

- [23].数字化测图中全站仪及南方CASS软件的应用[J]. 数字技术与应用 2014(11)

- [24].CASS工艺在屠宰废水处理中的应用[J]. 绿色科技 2015(04)

- [25].污水处理厂CASS工艺技术改进研究[J]. 广西城镇建设 2014(01)

- [26].南方CASS在二期间土方计算中的计算逻辑优化[J]. 测绘与空间地理信息 2014(08)

- [27].CASS工艺生物脱氮过程中影响因素的探究[J]. 广州化工 2013(16)

- [28].CASS工艺的特点分析及实际应用[J]. 科技创新与生产力 2012(01)

- [29].浅析CASS软件在数字测图中的应用[J]. 大众科技 2012(07)

- [30].南方CASS成图软件中三角网对工程量计算的探讨[J]. 四川水力发电 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1dc97d509fc62f42af6198ff.html