# MgO-PSZ纳米粉体的制备

### 论文摘要

氧化锆因其优异的性能而成为耐火材料、高温结构材料和电子材料的重要原料。用它制成的定氧传感器广泛应用于钢铁行业,对于控制冶炼过程、提高钢的质量具有重大意义。本研究采用化学共沉淀法制备了稳定剂Mg0含量为8mo1%的ZrO2（MgO）纳米粉体,对其工艺过程进行了系统的研究,探讨了过滤方式、Zr4+浓度、干燥方式、沉淀剂种类、分散剂、溶剂和沉淀剂种类等因素的影响。得到以下结论：（1）过滤方法对粉体的物相和晶粒大小几乎没有影响,但离心过滤法制备的粉体颗粒更细,粉体分散性能更好。（2）采用低温烘箱干燥可制得粒度细、分散性好的粉体。（3）随着Zr4+离子浓度的增大,粉体粗化。当ZrOCl2溶液浓度为0.5mol/L时,能够制得纳米粉体。（4）加入适量的聚乙二醇可以有效地减少团聚,其作用相对乙醇洗涤效果更明显。（5）用乙醇和正丁醇混合液（体积比1：1）做溶剂和洗涤剂时制备的粉体颗粒较小,分散性能较好,团聚较少。（6）去离子水为溶剂时,氨水中添加0.5mol/L碳酸氢铵或碳酸铵能够制得分散性较好的粉体；乙醇和正丁醇混合液（体积比1：1）为溶剂时,采用最佳的沉淀剂组成,所制得的粉体晶粒尺寸、颗粒大小有所减小,且粉体的分散性能较好。（7）氨水和0.5mol/L的碳酸氨或者碳酸氢铵为沉淀剂时制得的粉体具有较好的烧结性能。尤其添加0.5mol/L碳酸氢铵时制备的粉体其烧结密度最大,气孔最少。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究目的及意义

- 1.3 主要研究内容

- 第2章 文献综述

- 2.1 氧化锆基固体电解质概述

- 2.1.1 氧化锆的晶体结构特性

- 2.1.2 二氧化锆复合体的固溶机理

- 2的增韧作用'>2.1.3 四方ZrO2的增韧作用

- 2（MgO）电解质的工作原理'>2.2 ZrO2（MgO）电解质的工作原理

- 2.3 纳米二氧化锆粉体的制备

- 2.3.1 纳米二氧化锆粉体的性质

- 2.3.2 纳米二氧化锆粉体的制备方法

- 2.3.3 MgO-PSZ粉末的团聚及控制

- 2.4 氧化锆块体的制备方法

- 2.4.1 粉体成型

- 2.4.2 烧结

- 第3章 氧化锆粉体的制备

- 3.1 引言

- 3.2 实验原料及设备

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 主要实验设备

- 3.3 粉末的制备

- 3.3.1 实验流程

- 3.3.2 性能测试

- 3.4 实验结果与讨论

- 3.4.1 过滤方法对粉体的影响

- 4+浓度对粉体的影响'>3.4.2 Zr4+浓度对粉体的影响

- 3.4.3 干燥方式对粉体的影响

- 3.4.4 分散剂对粉体的影响

- 3.4.5 溶剂对分散性能的影响

- 3.4.6 沉淀剂种类对粉体的影响

- 第4章 粉体的烧结性能研究

- 4.1 实验过程

- 4.1.1 粉末成型

- 4.1.2 烧结

- 4.2 性能检测方法

- 4.2.1 体积密度及气孔率的测定

- 4.2.2 试样收缩率的测定

- 4.2.3 SEM检测

- 4.3 实验结果与讨论

- 4.3.1 体积密度和气孔率

- 4.3.2 试样收缩率

- 4.3.3 SEM分析结果

- 4.3.4 小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 论文包含图、表、公式及文献

### 相关论文文献

- [1].MgO-PSZ固体电解质管的研制[J]. 天津城建大学学报 2017(01)

- [2].相变特性对MgO-PSZ热膨胀特性的影响[J]. 武汉科技大学学报 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1dded736adc980d20322fc2f.html