# 带电检测技术在变电运维中的应用剖析孙颖

（国网冀北电力有限公司廊坊供电公司河北廊坊065000）

摘要：随着人们生活水平的不断提升，人们对电能的需求不断增高。为了确保人们的用电安全，要保证电力运行的安全性和稳定性。因此，要依据电力行业的实际发展情况，不断引进新技术，及时发现系统在运行过程中出现的问题，并采取相应的措施解决问题，以确保系统运行的稳定性。带电检测可以在不停电的情况下完成对线路故障的检测，因此合理应用该项技术，对于提高供电系统的稳定运行具有重要意义。

关键词：带电检测；变电运维；应用；分析

1导言

随着我国科学技术的发展与变迁，各类新型技术也开始应用到电力系统中，促进了我国电力系统的拓展与完善。在这之中带电检测技术的应用能够提升电力系统的运行安全性与稳定性，已经得到了广泛的应用。特别是在变电运维过程中，这些技术的使用可以对变电过程进行实时监控，及时发现可能存在的安全隐患和问题，避免安全事故的发生。在这种背景下，有必要分析带电检测技术在变电运维中的有效利用。在当今社会电力系统是我们国家重要的组成部分，生活用电与工业用电都与全部电力系统的平稳运行有着联系。通常生活用电是从发电厂发出，然后由大面积的输电线路传输到变电站，最终从变电站传输到每一户居民。所以变电设备是电厂与用户之间的纽带，是电力系统中最为重要的一部分，相关部门和单位需要对其加大投入力度，进而确保变电设备的正常运行。

2带电检测技术在变电运维中的重要性分析

2.1变电运维的重要性

电力系统包含发电、输电、变电众多环节，首先从发电厂发出，然后经过大面积的输电线路传输到变电站，最终由变电站传输到每一户居民和工业用户中。变电运维对电力系统的运行质量有着十分重要的影响，所以需要对变电设备进行定期检测以确保电力供应的正常进行。换句话说变电运维是变电设备的运行维护，其通常是变电运维操作站和变电运维队两个部分组成。变电运维操作站的任务是电站的电力运行管理工作，在值班人数相对较少的情况下对电站的电力运行进行深入的管理工作。变电运维队则是基站的巡逻和检修队伍，分为两个队伍：一个是操作队，另一个是巡检队。变电运维是以电网公司的大检修工作为基础，在关注到变电日常运行的基础上加强变电检修工作，进而预防变电设备的运行问题，确保其供电质量。

2.2带电检测技术的相关要求

变电设备中的任意一个环节出现问题就会使得整个变电系统不能正常运行，所以需要定期对变电设备进行带电检测，特别是变压器一些重要元件。对此可以根据实际情况进行周期性的全方位带电检测，这其中主要包括相应的红外测温系统和频谱检测电器的放电检测等，利用多种带电检测技术进行检测工作。对于已经放置人工智能系统的变电站，还需要在智能机器人进行巡检工作之后，由专业的运维人员进行复检。根据相应的检测数据判断出变电设备的隐患问题和缺陷漏洞，然后及时安排相应的工作人员进行特定的带电检测工作，在发现某一部分出现问题或者隐患时，为了保障变电设备的合理运行，需要采取停电处理解决的方式。电力系统主要包括发电、输电、变电等多个不同环节。电厂完成相应的发电，然后利用大面输电线路将电运输到变电站，再利用变电站将电输送给用户。该过程中，变电运维对电力系统的运行质量有着决定性作用。可见，为了确保正常供电，应定期或不定期地检测变电设备的具体运行情况。变电运维是对变电设备的运维保护，在具体运维保护期间，变电运维操作站的主要作用是负责变电站的运维管理，主要是在值班人数少甚至没有人值班时，对电站的电力运行展开相应的管理工作。目前，从我国电力行业的实际发展情况来看，变电运维应当构建在公司对供电线路进行检修的工作思路上。在具体工作过程中，不仅要加强对日常运作的重视，而且要做好相应的预防工作，从而使供电效率和质量得到进一步提升

3变电运维带电检测技术的优势

带电检测技术本身就能够发现人眼无法识别的问题，同时还能够及时的查处可能存在的安全隐患，从而规避变电设备的问题。一方面，带电检测技术在使用的过程中不用预先停电，同时也不会对周边环境造成较大的影响，整个过程比较便捷和安全。不仅如此，检测技术的使用还可以跟日常巡视相结合，在提高变电设备稳定性与可靠性的同时，也能够保证居民用电的安全。另一方面，在变电运维中使用带电检测技术，还能够实时的监测各个设备的运转情况与参数状态。在我国很多变电站中，设备运行过程中是不能靠近的，同时也无法对这些设备的运行状态进行评测，难以发现设备存在的安全隐患。但是使用了带电检测技术以后，就能够在设备工作过程中，全面的采集和整理设备的动态参数，并形成数据文档，及时发现设备的绝缘隐患，保证变电过程的正常运行。

4带电检测技术在变电运维中的应用分析

4.1脉冲电流法

脉冲电流法是应用最为广泛的一种局部放电检测方法，电力相关标准对相应电流有了更加具体化的要求，局部放电的测试检测需要根据脉冲电流法基本回路进行操作。检测的方法可以分为串联或并联的直接法和平衡法。

4.2红外检测技术

红外检测技术是以带电设备的热效应为基础，然后采用特定的仪器获取设备反映出的红外信息，进而确定相关的辐射值是否存在着误差。通过设备反映出的误差能够判断出设备的运行状况是否存在问题，最终找到问题和缺陷的所在。这类技术通常需要采用特定的仪器进行辐射信息的获取，所以在工作时不需要停电，而且还能够进行远距离的分析红外辐射信息，这就使得红外检测技术在电力设备带电检测应用中占据着重要位置。

4.3无线电干扰电压法

无线电干扰电表时可以通过电晕放电产生的电磁波进行检测，这样就可以对电气设备的局部放电进行检测，在国外还存在着通过无线电干扰电压表进行局部放电检测的工作，但是在国内通常使用射频传感器对局部放电进行检测。RIV方法既可以对局部放电现象进行定性检测，还可以通过电磁信号的强弱对长电缆进行局部放电部位的检测。

4.4介质损耗分析法

局部放电受其消耗的能量影响能够产生一定的破坏作用，通常情况下局部放电所消耗的能量越大，对于绝缘材料的破坏就更加明显。所以对于放电消耗功率的测量需要得到充分的重视，多数绝缘结构中气隙的数目会因为电压的升高而增多。

4.5超高频局部放电检测技术

4.3.1检测原理

高频局部放电检测技术可以快速完成对3-30MHz频率信号的检测工作。设备运行过程中如果出现放电现象，将会形成脉冲电流，之后将会出现电磁场。此时，对高频检测装置进行应用，可以筹集脉冲波，再将收集到的脉冲波输入相应的检测装置。此时，检测装置能够自动处理收集到的信号，分离干扰信号和放电信号，消除噪音等各项因素造成的干扰，最终给出相应的判断结果。

4.3.2适用范围

高频局部放电检测经常在复杂的环境下应用。具体工作中，检测工作的重点集中在电缆接头设备和电缆终端设备。要将该项内容作为核心，确保检测工作顺利进行，以及最终的检测结果能够达到人们的要求。

5结论

综上所述，变电设备是整个电力系统重要的组成部分，其承担着高负荷的电力传送，需要相关部门充分重视。变电设备在电力的传送过程中不单单受到电热的影响，还会受到时间和环境的影响。变电设备受到多种因素的影响出现缺陷就会发生故障，也会导致变电站无法正常工作。需要定期对变电设备进行维护和检修，确保其正常稳定运行。

参考文献

[1]呼翔宇.变电设备在线监测及带电检测技术在电网中的应用[J].电子技术与软件工程,2018(07):241.

[2]向晓.浅谈带电检测技术在变电运维中的应用[J].电子测试,2017(21):86-87.

[3]顾崇伟,魏震,辛伟峰.带电检测技术在变电运维中的应用[J].通讯世界,2017(17):91-92.

[4]黄怡,古丽•买买提.紫外成像技术在变电设备带电检测中的应用分析[J].科技经济导刊,2017(20):71-72.

[5]魏震,吴一帆,张凡,张琪,李晓华.输变电设备在线监测及带电检测技术在电网中的应用现状研究[J].低碳世界,2016(32):68-69.

[6]丁莎,曹雷,陈杰,詹迅.输变电设备在线监测及带电检测技术在电网中的应用[J].低碳世界,2016(31):60-61.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1defffd1a246f0b5c398a01d.html