# 对工业厂房框架结构施工质量及控制举措的解析

中国航空规划设计研究总院有限公司

摘要：随着工业的发展，工业厂房的数量在不断的增加，为了确保厂房使用的安全性，要做好厂房框架结构的强化和完善。常用的工业厂房框架结构为钢筋混凝土钢架结构，这种结构耐久性较强，且具有防火、组成大空间、布置灵活等特点。厂房框架结构施工质量问题会影响厂房整体质量，所以要采取有效的控制措施，本文就此进行了相关的阐述和分析。

关键词：工业厂房；厂房框架结构；厂房施工质量；施工控制

一、工业厂房框架结构简介

工业厂房框架结构主要由梁和柱组成，其可以用于承载厂房的荷载，能够保障厂房的稳定性。在传统的框架结构中，砖墙框架是比较常见的结构形式，但这种结构并不能满足现代厂房的荷载重量要求，所以会采用钢筋混凝土的框架结构。厂房的荷载重量来源有很多，其中包括机械设备、物品、厂房自重等等。通常会在厂房框架内砌墙，其可以起到保护和分割的作用。为了为了减少框架结构的负担，通常会采用轻质墙，常见的有泡沫混凝土砌块等等。大部分框架结构都采用现浇柱技术，为了保障施工效率，为了减少模板的浪费，预制和现浇混合施工的情况也比较常见。

在实际施工的过程中，如果框架结构存在质量问题，不仅影响厂房应用寿命，还会降低厂房安全性。所以，要做好框架结构的质量控制，严格把控各个施工环节，掌握导致质量问题的各项原因，并针对问题产生原因采取有效的预防和处理措施，进而全面提升工业厂房框架结构的质量，保障工业生产的顺利进行。

图1：厂房框架结构

二、工业厂房框架结构施工常见的质量问题

（一）钢构件碰撞

在工业厂房框架结构施工的过程中，钢构件碰撞是十分常见的施工问题之一，造成该问题的原因有以下几个方面：首先，厂房框架结构有很多系统组成，其中包括钢架系统、墙架系统、柱基础等。在设计阶段，不同的系统结构由不同的设计师进行设计，每个系统都有单独的设计图纸，审核人员在审核图纸时，难以发现系统之间存在的矛盾问题，进而在施工过程中出现构建碰撞的情况；其次，在结构设计时，二维建模是比较常用的设计方式，这种设计方式难以发现工程中的细节问题；最后，实际施工时设计的环节、内容较多，但各个环节、专业之间缺乏沟通，造成系统建设存在问题，图纸对接难以察觉问题隐患。

（二）模板及支撑

模板和支撑体系会直接影响厂房框架的稳定性，如果没有做好细节处理，会导致框架失稳等问题的出现，不仅会影响框架整体的质量，还会引发施工安全事故，严重时会造成框架倒塌等事故问题，造成经济损失的同时，也会威胁施工人员的人身安全。

（三）混凝土施工

混凝土施工是框架结构施工的关键环节，在实际施工的过程中，往往会出现以下几种问题：第一，裂缝问题。混凝土会受到水热化的影响，如果外界温度控制不当，造成内外温差过大，会引发混凝土裂缝问题。此外，水灰比、材料配比等也是影响混凝土质量的重要因素；第二，麻面问题。造成该问题的主要原因是模板清洁不净，表面残留废渣、杂质，或在浇筑时没有添加足够量的水分，造成混凝土缺水、气泡等情况，在风干后就会形成麻面；第三，缝隙和加渣问题。在施工过程中，接缝位置没有清理干净或混凝土振捣不足，进而造成裂缝、加渣等问题；第四，蜂窝问题。在混凝土调配时，如果砂、石、水等材料没有合理调配，造成石子超量或搅拌不足等情况，会直接影响混凝土的质量，使用后很有可能出现蜂窝现象，不仅影响结构框架的施工质量，还会影响外部的美观性。

图2：混凝土结构蜂窝问题

三、保障工业厂房框架结构施工质量的有效措施

（一）严格把控钢构件施工

在钢构件施工的过程中，为了保障施工质量，可以针对其存在的问题从以下几个方面入手：首先，加强对钢构件施工的重视，根据规范要求、施工设计等进行钢筋的组合和焊接，确保焊接缝隙的饱满、稳固，严格检查裂缝问题；其次，控制钢筋材质。在选购阶段，要派遣专门的选购人员，根据相关的技术规范和实际施工要求，对钢筋生产厂家、钢筋产品、合格证书等进行严格的检查和核对，全面保障钢筋质量；再次，在结构绑扎的过程中，要保障绑扎的牢固性，检查是否存在松扣问题。要保护好已经绑扎完成的钢筋骨架，杜绝随意踩踏；最后，在正式施工之前，为了保障各个环节、施工人员的有效对接，各部门、设计师、技术人员之间要做好沟通和交流，在设计时要考虑其它环节的施工要求，设计结束后要做好技术角度，从而避免钢筋碰撞、施工冲突等问题的发生。

图3：厂房钢构件

（二）做好模板的组装与清理

模板支撑结构是厂房框架结构的重要组成部分，其直接影响框架结构的稳定性，所以要做好该环节的质量把控。首先，在模板安全之前，要检查模板是否存在问题，如模板表面是否进行抛光处理，表面是否存在杂物等；其次，在施工的过程中，设计人员和施工人员要做好技术交底，全面分析图纸的内容，并且严格规范施工步骤和技术操作；最后，要优化应用技术，将二维图纸转变为三维模型，利用CAD等软件设计三维模型，利用三维模型更加直观的检查设计中是否存在问题。

（三）混凝土施工注意事项

混凝土施工不仅会影响厂房整体质量，还会影响厂房的美观性。所以，在混凝土施工时，一定要注意以下几点：第一，做好温度的控制，一方面要全面考虑混凝土的水热化问题，另一方面要控制外部温度，从而减少裂缝问题。此外，也要对其它可能导致裂缝问题的因素加以考虑；第二，在浇筑前，要先制作模板，并做好支设和加固处理，为框架施工奠定一个良好的工程基础。检查模板接缝位置是否牢固紧密，仔细清理杂物、废渣等；第三，做好混凝土保养工作，适当洒水保障混凝土湿度，避免因为缺水导致的蜂窝、麻面等问题；第四，施工人员要做好原料的控制，合理配比、均匀搅拌。针对不同的气候、环境等条件因素，采取合理的砂石、水、水泥的调配方案，保障混凝土的强度、质量符合工程要求。

（四）强化技术培训与完善

施工人员的技术水平也会直接影响厂房施工的质量，所以要切实保障厂房框架结构的稳定性和安全性，还要组建一支高效、专业的施工队伍。一方面，要强化施工人员的技术培训工作，确保其掌握专业的施工技术和相应的操作经验。在施工过程中能够做好每个环节的处理和把控，并通过实践不断完善和提升自己；另一方面，要做好施工人员的监督和管理工作，做好施工过程的规范和工程的审核，从而在保障施工安全的同时，也能提升施工质量。

结语

综上所述，在工业厂房框架结构施工的过程中，为了保障施工质量和安全，施工单位要从多个方面入手，不仅要做好钢结构、模板、混凝土等施工环节的技术把控和管理，还要做好施工人员的培训和施工技术的完善，积极采用现代化的技术和方法，避免质量问题的出现。

参考文献：

[1]池耀罗.工业厂房框架结构施工的质量问题和控制措施[J].住宅与房地产，2017（18）：227.

[2]赛明.浅谈工业厂房框架结构施工中质量问题的预防和控制[J].新疆有色金属，2012，35（1）：91-92.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1df6c7e3289688feff70ffe9.html