# 水利工程现场原材料试验检测的研究李艳

安徽省建筑工程质量监督检测站安徽省合肥市230031

摘要：在社会经济飞速发展的今天，能源的可持续发展已成为全球化生态环境保护的重要内容和目标之一。这就使得新型环保能源越来越受到人们的普遍关注，并逐渐发展成为现代能源供给的核心趋势。其中，水能源作为零污染、可持续大规模开发的重要能源，有利于改善我国能源结构现状，对于经济社会的可持续快速发展有着重要的促进作用。因此，必须加强水利工程的建设完善，严格控制水利工程质量，确保水利工程各项工作的有效性。对此，本文以水利工程现场试验检测的角度，从以下几个方面对水利工程现场施工的质量控制做出了深入探讨。

关键词：水利工程；原材料检测；材料性质；质量检测

引言

水利工程是利国利民的大事，水利工程的建设可以更好的利用水资源，可以起到控制、调节、使用和分配水资源的目的。建成的水利工程具有防洪、排水、灌溉等功能，大型的水利工程还具有发电、调节航运、水产养殖和环境保护改善水文情况的作用。水利工程的质量直接关系到人民的生命财产安全，而且水利工程的质量也对社会的稳定和繁荣具有非常重要的意义。因此，保障水利工程的质量是一个很严峻的问题。为了充分保障水利工程竣工的质量，施工人员和施工管理人员都要尽职尽责，高度重视水利工程质量的重要性。把握好施工的重点和难点，制定相关的管理制度，建立完备有效的质量控制体系，确实保障水利工程的竣工质量。

1水利工程现场原材料检测

1.1钢筋原材料的检测

相同的生产厂家，相同的炉号，相同的规格，相同的进场时间，满足这样的条件情况下，每60T钢材为一个批次进行验收。当单独的部分不足60T时，单独作为一个批次进行验收。在每个批次中抽取样品进行物理和化学实验进行试验检测，对于试验检测中出现某项指标不满足要求的情况，需要对刚才进行重新取样复检。如果仍然是不合格，那么该批的钢材判定为不合格。被判定为不合格钢材不能投入到水利工程中。对于不合格的钢材需要给出处理报告，避免混入到合格的钢材中。

1.2袋装水泥的检测

相同的生产厂家、相同的生产标号、相同的生产时间、相同的进场日期，满足以上的要求的每200T为一个检测批次，不足200T的水泥批次，单独作为一个检测批次。其余的处理步骤和钢材的检测相同。

1.3散装水泥的检测

相同的生产厂家，相同的标号，相同的生产日期，相同的进场日期非，满足以上要求的散装水泥每500T为一个检测批次，不足500T的也要进行单独的检测。散装水泥和袋装的水泥还有一个不同的地方，散装水泥的有效期一般为3个月，，硅酸盐水泥有效期更短，为1个月。在过期以后必须要进行复检，确保投入到水利工程的水泥都是合格有效的。

1.4碎石、砂等原材料的检测

要求相同的产地、相同的规格、相同的进场时间，满足以上条件的碎石或者砂，每400m3或者600T为一个检测的批次，不足该条件时，单独送检。4.5沥青的检测相同的产地、相同的品种、相同的标号，满足以上条件的，每220T为一个检测批次，不足20T的沥青单独检测，确保质量合格。4.6路基压实度的检测路基压实度的检测采用的为灌砂法，当压实层顶面不再有轮迹的时候进行检测，检测的频率需要满足每2000m38个点的检测，不足2000m3的检测标准按照实际的情况分析确定，但是最少不能少于2个点。

2水利工程现场原材料试验检测管理措施

2.1完善水利工程施工质量检测制度

水是生命之源，在实际的施工建设中，为了有效的提升水资源利用率，更好的实现对水资源的保护、开发及利用，就需要强化水利工程单位的质量检测工作，明确不同领导的责任范围以及权限，对于具体实施的分管领导，必须使其认识到水利工程建设中，质量检测的重要性，调动工作人员的积极性和主动性，不同的水利工程项目还需要结合自身的实际情况和国家的相关法规指导水利工程建设，这样才能充分的体现出水利工程发展的规范化、科学化以及合理化、标准化。在进行相关制度制定的过程中，必须考虑制度的可行性，确保其能够指导水利工程建设更好的开展，符合社会的发展进程。此外，在实际的制度执行过程中，还应该不断的总结当前已有制度中的不足之处，并结合实际需求，不断的完善，以便于其能够更好的满足实际需求。

2.2注重检测仪器设备的管理工作。

众所周知，检测仪器设备自身的稳定性以及精准程度都会对检测的结果产生直接的影响，所以，作为检测机构应当高度重视检测仪器与设备管理维护工作，进一步增强检测结果的准确性与可靠性。而针对既有仪器设备，检测机构需要定期委托法定计量机构，针对其展开有效地校准与检定。而对于新购仪器与设备，要严格审查并考核供应方资质水平以及信用等级等多个方面，进一步增强检测设备的质量与性能。

2.3贯彻落实资料的系统化管理。

在计算机平台化发展的过程中，数据与资料的管理更加容易，同时查找工作也相对便捷。在构建试验室质量体系的过程中，应充分结合资料管理系统，确保资料与施工内容相适应。积极开展试验室资料管理工作，首先需对表格形式进行合理的编制和规范，可以采用Excel软件进行处理，同时也可以采用专业数据处理软件。全部资料都需要按照类别归纳，根据时间顺序编制。试验内容报告归档是资料存档的重点内容，所有报告都必须要有试验工作人员的签字。

2.4强化水利工程中的施工材料质量检测

对于水利工程来说，对其质量具有影响的一个非常重要的因素就是施工材料，尤其是相对于其他类型的工程来讲，水利工程具有一定的特殊性，其对于施工材料的要求也比较高，这就需要其能够保证所应用的工程材料的科学合理性，保证各项材料的质量能够满足实际的施工要求，并要填好施工材料报验单。

结束语

以上就是对水利工程现场原材料检测研究的所有内容。水利工程的质量是关乎人民生命财产安全和社会稳定繁荣的大事，必须要有足够的重视。原材料是决定工程质量的根本，检测确保好原材料的质量对于水利工程的质量具有非常重要的意义。

参考文献

［1］丰景春，王卓甫.建设项目质量控制［M］.北京:中国水利水电出版社，2008:31－36.

［2］韦志立.建设监理概论［M］.北京:中国水利水电出版社，1998:121－129.

［3］陕西工业大学水利系教研组.水利工程施工［M］.北京:中国工业出版社，2009:67－80.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e117007f854f221aac012d3.html