# 蓝宝石连接性能研究

### 论文摘要

蓝宝石（α-Al2O3单晶）强度高、硬度大、耐高温、抗腐蚀、耐磨性好、摩擦系数小、电阻率高,而且还具有良好的热传导性和电气绝缘性,最关键的是蓝宝石在可见光和MWIR波段具有良好的透光性,被认为是红外军事装备、卫星光学窗口的理想材料。新的高性能光学系统窗口尺寸远远超过人工生长的最大蓝宝石。为满足这种需求,需要发展一种低成本的边缘连接工艺,从较小熔体生长的坯料生产大面积的蓝宝石窗口。本文采用玻璃钎焊法和反应烧结法两种工艺进行蓝宝石的连接。研究了连接工艺、焊料成分对接头显微结构和连接性能的影响,利用SEM、EDS等分析手段对接头界面结构进行了研究。采用玻璃钎焊法,用MAS焊料钎焊连接蓝宝石。实验表明接头强度随钎焊温度的升高而降低,随保温时间的增加先升后降。最佳工艺参数为:P=1MPa , T=1550℃, t=30min ,在此条件下接头的四点弯曲强度为129MPa。观察接头微观形貌后发现有微裂纹产生,这是由蓝宝石与焊料热膨胀系数的差异和蓝宝石本身热膨胀系数的各向异性造成的应力集中引起的。微裂纹的存在是导致连接强度降低的主要原因。采用反应烧结法,用Al2O3系无机焊料反应烧结连接蓝宝石。结果表明用纯Al2O3粉末连接蓝宝石,结合层内焊料呈不连续分布,且存在大量孔洞和气孔等缺陷,致密性较差,而且烧结不完全。连接强度最高达193MPa。而在Al2O3粉末中加入添加剂（SiO2和MgO）进行连接时,接头组织得到显著改善,大缺陷明显减少,焊料层较致密。连接界面处的润湿情况良好,有明显的反应层。连接强度最高达224MPa。连接时添加剂的加入产生了液相,促进了焊料烧结,并增加了母材的润湿性,因此促进了界面结合,显著提高了蓝宝石的连接强度。反应烧结连接蓝宝石,界面连接良好,可以解决焊料对母材的润湿性、接头的残余应力和耐高温性的问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 蓝宝石及其应用

- 1.2.1 蓝宝石的结构

- 1.2.2 蓝宝石的人工生长

- 1.2.3 蓝宝石的性能

- 1.3 陶瓷连接技术的发展概况

- 1.3.1 陶瓷的钎焊连接

- 1.3.2 扩散连接

- 1.3.3 过渡液相连接

- 1.3.4 热压反应烧结连接

- 1.4 蓝宝石的连接技术

- 1.5 本文的研究内容

- 第2章 实验材料和方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 试样的制备

- 2.3 实验设备

- 2.4 实验过程

- 2.4.1 试样表面清理

- 2.4.2 中间层粉末制备

- 2.4.3 试样组装

- 2.4.4 连接工艺

- 2.5 性能测试及微观分析

- 2.5.1 强度测试

- 2.5.2 微观分析

- 第3章 用MAS玻璃钎焊连接蓝宝石

- 3.1 引言

- 3.2 蓝宝石基本性质及连接性分析

- 3.2.1 蓝宝石的物理性质

- 3.2.2 蓝宝石的化学性质

- 3.2.3 蓝宝石的力学性能

- 3.2.4 蓝宝石钎焊性综合分析

- 3.3 蓝宝石/MAS/蓝宝石接头的界面分析

- 3.4 钎焊温度对接头组织与性能的影响

- 3.4.1 钎焊温度对接头组织的影响

- 3.4.2 钎焊温度对接头性能的影响

- 3.5 保温时间对接头组织与性能的影响

- 3.5.1 保温时间对接头组织的影响

- 3.5.2 保温时间对接头性能的影响

- 3.6 接头的断裂行为

- 3.6.1 接头的断口形貌

- 3.6.2 接头的断裂行为

- 3.7 本章小结

- 2O3系无机焊料反应烧结连接蓝宝石'>第4章 用Al2O3系无机焊料反应烧结连接蓝宝石

- 4.1 引言

- 2O3 粉末中间层的连接'>4.2 纯Al2O3粉末中间层的连接

- 2O3+3SiO2+0.5MgO粉末中间层的连接'>4.3 Al2O3+3SiO2+0.5MgO粉末中间层的连接

- 2O3+1SiO2+0.5MgO粉末中间层的连接'>4.4 Al2O3+1SiO2+0.5MgO粉末中间层的连接

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].几种典型钢框架节点连接性能的有限元仿真分析[J]. 应用力学学报 2020(01)

- [2].重组竹材结构连接性能的研究进展[J]. 浙江林业科技 2016(04)

- [3].轴向拉伸作用下对接焊缝连接性能的试验[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2009(09)

- [4].玻璃纤维复合套管拉压连接性能研究[J]. 西安理工大学学报 2016(01)

- [5].D型复合材料管连接性能研究[J]. 中国电力 2015(03)

- [6].基于3层板材搭接的自冲铆连接性能研究[J]. 机械设计 2015(06)

- [7].热循环对电气接续材料长期连接性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2019(03)

- [8].改性PP与铝合金热压复合件连接性能研究[J]. 塑料工业 2018(09)

- [9].接合方式对木塑构件连接性能的影响[J]. 包装工程 2008(03)

- [10].高应力反复拉压作用下钢筋套筒灌浆连接性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2018(12)

- [11].基于ABAQUS的预制空心桥墩与承台连接性能分析[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2018(07)

- [12].复合材料-金属机械连接性能研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(04)

- [13].浅析自攻螺钉在薄板件连接中螺距值P对连接性能的影响[J]. 科技与企业 2013(11)

- [14].木桁架齿板连接性能及影响因子研究现状[J]. 木材工业 2008(06)

- [15].装饰再生混凝土构件的连接性能[J]. 结构工程师 2020(05)

- [16].高温下钢筋灌浆套筒连接件的连接性能研究[J]. 建筑与预算 2019(02)

- [17].卡扣设计参数对连接性能的影响分析[J]. 机械设计与研究 2018(06)

- [18].连接性能对组合框架抗倒塌性能的影响[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2017(12)

- [19].特殊螺纹石油套管连接性能力学分析及计算[J]. 装备制造技术 2012(09)

- [20].竹集成材家具角部结构的连接性能[J]. 家具 2019(06)

- [21].新型焊接半灌浆套筒连接性能试验研究[J]. 施工技术 2019(10)

- [22].摩托罗拉:AirDefense为WLAN管理减负[J]. 通讯世界 2011(11)

- [23].802.11ax连接在汽车环境下的价值主张[J]. 中国电子商情(基础电子) 2019(06)

- [24].不同螺栓边距对角钢连接性能影响的研究[J]. 钢结构 2017(10)

- [25].界面微结构对PA6/铝合金连接性能的影响[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [26].木结构中新型自攻螺钉连接性能的研究综述[J]. 山西建筑 2019(01)

- [27].约束浆锚搭接连接高温性能有限元分析[J]. 苏州科技大学学报(工程技术版) 2018(04)

- [28].装配式混凝土结构的抗震性能研究现状与分析[J]. 建筑技术 2015(03)

- [29].耐候钢在输电铁塔中应用的全寿命分析[J]. 山东工业技术 2013(13)

- [30].基于ABAQUS的深水连接器连接性能分析[J]. 海洋工程 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e18518d38ef0f857c5387a4.html