# 热泵技术及其在火电厂节能中的应用

（青海桥头发电有限责任公司青海西宁810100）

摘要：能源消耗量巨大是我国当前面临的一个重要难题，尤其是在火电厂发电的过程中，能源浪费问题最为突出，所以如何实现火电厂节能成为了人们广泛关注的一个话题，相关的研究人员也对此进行了深入的研究。而经过多年的研究，许多的节能技术被应用在了火电厂发电之中，热泵技术就是其中的一种，通过对于热泵技术的应用，可以有效实现火电厂节能，因此对于热泵技术进行相应的研究是非常有必要的。

关键词：热泵技术；火电厂；节能应用

引言

目前能源以及环境问题，已经成为了国家、社会、大众关注的焦点以及热点，因此国家相继出台了众多节能减排政策。伴随我国节能环保工作的不断开展，热泵技术开始在火电厂中大范围推广实施，且取得了重要的地位。火电厂中的热泵技术能够实现对循环冷却水中余热、锅炉排污热量、除氧器排汽热量的回收，实现有效循环，也在有效循环的基础上节约了能耗、提高了经济效益。所以要求每一位火电厂内的工作人员均需要对热泵技术的实践情况有综合性的了解，可以成功应用并实现节能价值。关于热泵技术的具体实践应用问题进行如下汇报。

一、热泵技术概述

所谓的热泵技术，就是指的在热泵装置的基础之上，对于低温余热加以充分的利用，从而达到对于能源的充分利用，实现节能的目的。通过对于热泵的利用，可以将低处水输送到高处，而且还能够将低温热能转移到高温处，或者将低温热源转入高温热源来进行使用。热泵实质上有着许多的种类，按照不同的分类方式可以将其分为不同的类型，比如说按照冷源介质的不同，可以将其分为地源热泵、空气源热泵以及水源热泵等，而如果按照动力形式来对其进行分类，则可以将其划分为固体化学反应式热泵、蒸汽式热泵和机械式热泵等。要使得火电厂达到更好的节能效果，则应该依据火电厂的实际情况来对热泵的种类加以选择，选择最符合于火电厂生产的热泵，从而充分对于热泵的节能作用加以利用。热泵节能效果是否良好，往往有一个定量的评价系统，其评价指标主要包括制热量、制冷系数以及功耗量等。除此之外，热泵的实际运行效果还受到工作环境的影响，只有选择合适的热泵，保证良好的使用环境，才能够使得热泵在火电厂节能中发挥最大的作用，对于火电厂能耗加以有效的控制。

二、热泵技术及其在火电厂节能中的应用

1、回收除氧器排汽中的应用

如果将喷射式热泵技术应用在火力发电厂之中，可以对于除氧器的排汽加以充分的利用。在热泵对除氧器排汽进行回收之后，可以提供给除氧器以更大的压力，使得外部供给压力得以减小，实现节能的目的。同时也提供给热泵以驱动汽压力，使得热泵能够有足够的运行压力。通过对于除氧器排汽的回收和利用，有效地减少了系统的供汽负荷，保证了除氧器和热泵的稳定运行。同时将除氧器废汽回收和自动排氧系统进行有效的结合，还能够使得在设备方面的投资大大减少，而且还能够有效地保证设备在运行过程中的安全性，而且对于除氧器的废汽加以有效的回收和利用，还能够使得除氧器余汽的能量品位得以提高，使得蒸汽的适用范围被大大拓宽。对于所回收的除氧器排汽，不仅仅能够将其作为恒压热源在非生产系统中加以使用，同时还能够将其作为动力源，使其运用于汽动给水泵的驱动以及蒸汽吹灰设备之中，从而更好地实现节能的目标。

2、回收锅炉排污能量中的应用

通常来说热泵技术在回收锅炉排污能量中的应用能够起到节约能源和减少污染这种一举两得的效果。由于在火电厂中锅炉的连续排污量往往是锅炉蒸发量的3%～7%并且锅炉在运行过场中其压力和温度都会常年保持较高的状态，因此工作人员在通过热泵技术的有效应用可以有效回收锅炉的排污能量并且将这些能力进行合理的循环再利用。但是应当注意，在热泵技术的实际应用过程中由于其在锅炉运行和相关技术方面存在一定的缺陷，因此其稳定性波动较大并且控制较为不易，因此工作人员在回收锅炉排污能量中的应用应当注重风险的有效回避并且促进其运行稳定性的有效提升。

3、回收火电厂循环冷却水中的应用

热泵技术在回收火电厂循环冷却水中的应用是热泵技术在火电厂节能技术中应用的基础和前提。通常来说火电厂循环冷却水的往往在50℃以下，因此按照相关分类可以将其分为低品位能量，这意味着这一能量的直接利用范围是较为狭窄的，但是通过热泵技术的有效应用可以在提升冷却水的温度后使其得到较为广泛的应用。众所周知火电厂的冷却水中蕴含能量的总数较为巨大并且其能量含量较为稳定，这意味着这些特点的存在可以使其能够作为理想的热泵系统低温热源。因此当火电厂工作人员以循环冷却水为低温热源时能够促进其具有结构简易、制热系数高、稳定性较强、经济效益较好等优越性，从而在此基础上有效提升火电厂节能工作的综合水平并且合理达到余热利用和节能减排的效果。例如当工作人员将电厂循环水输送到热力站时可以通过热泵技术对二次管网内的采暖用水进行加热，则这些采暖用水会被进一步输送到换热设备中。并且能够根据火电厂用户的具体需求对其进行电能转化。在热泵技术在回收火电厂循环冷却水中的应用过程中工作人员应当注意热泵技术的形式应用方式和能源选择应当根据火电厂的具体情况和经济条件来决定，从而在此基础上提升火电厂节能中热泵技术应用的合理性和稳定性。

结语

火电厂作为煤炭资源消耗大户，其在生产电能过程中，既消耗了大量的燃煤资源，又损失了过多的热能。因此，节能环保工作已成为火电厂重中之重的工作。热泵技术作为一种新型节能技术，已广泛的应用于火电厂节能工作之中。可见，火电厂相关工作人员应充分的对热泵技术进行研究分析，以便于其在火电厂节能工作中能够合理应用。热泵技术的应用不但能有效的降低火电厂对燃煤资源的消耗水平，而且还可以促进火电厂实现更大的社会和经济效益。

参考文献：

[1]叶明玖.热泵技术及其在火电厂节能中的应用[J].中国新技术新产品，2015（2）：79-80.

[2]乔宇.火电厂节能中热泵技术的应用探析[J].科技传播，2014（6）：182-183.

[3]何璇，杨俊保.火电厂节能中热泵技术的应用[J].上海电力学院学报，2015，31（6）：589-591.

[4]梁爽.热泵技术及其在火电厂节能中的应用研究[J].科技尚品，2016（6）：183.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e1b4cc9fbfa555e1c160de2.html