# 电火花沉积陶瓷涂层及其性能研究

### 论文摘要

随着电火花加工技术研究的日益深入，利用脉冲放电加工原理，在零件表面沉积陶瓷涂层是一种新的表面处理方法。与传统的表面改性技术相比，该方法不需要昂贵的设备，工艺简单，涂层结合强度高，工具电极选材广泛，可制备各种不同性能的涂层，极具应用潜力。采用FD300电火花成形机床，分别选用TiC/WC/Co掺杂CeO2半烧结电极和硬质合金CD650、UK12、YT15、YT30对45钢进行了表面改性处理。采取了粉末冶金工艺形式制作工具电极。研究了脉宽、脉间、电流和加工时间等工艺参数对沉积涂层的厚度和粗糙度的影响规律。设计正交交互实验，分析了不同工艺参数对电极的蚀除和传质规律的影响。采用FSEM+EDS能谱扫描，X射线衍射检测分析了涂层的成分和结构。用摩擦磨损试验和电化学腐蚀试验分析了涂层的耐磨性和耐腐蚀性。实验结果表明，当其它工艺参数一定时，涂层的厚度分别随脉宽增大和加工时间变长，而增大。但涂层厚度有饱和性。采用小脉宽，小电流进行精加工，涂层的厚度在1015μm之间，粗糙度在2μm左右，沉积片较小且有规则，接近于圆盘，显微裂纹少，此时沉积效率也较大。涂层的显微硬度从表层到基体梯度过度，过渡区域的显微硬度仍高达于基体硬度的2倍。涂层的耐磨性能和耐蚀性能均显著高于45钢基体。随着电极中CeO2含量的增加，涂层的耐磨性能和耐蚀性能均呈先提高后下降的趋势，当添加1.5wt%CeO2时，耐磨性能最好，涂层磨损体积与45钢基体的磨损体积相比下降了63.2%。当添加1wt%CeO2时，耐腐蚀性能最好，涂层自腐蚀电位提高了157.9mV，涂层腐蚀电流密度下降了一个数量级。分析表明从涂层到基体，Ti、W、Fe、C元素的分布是逐渐过渡的。电极材料与基体材料在高温发生冶金化学反应，实现冶金结合。涂层中主要的物相有TiC、Ti8C5、W2C，少量的CoFe、Fe2W2C。在电极中添加适量的CeO2可以减少显微裂纹等缺陷，改善涂层的致密度，提高涂层的耐磨性能和耐蚀性能。过量的CeO2反而会导致涂层的耐磨性和耐蚀性能下降。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 表面改性技术

- 1.2.1 气相沉积技术

- 1.2.2 高能束表面强化技术

- 1.2.3 热喷涂与热喷焊技术

- 1.2.4 热渗镀

- 1.3 电火花表面改性技术

- 1.3.1 电火花表面改性技术分类

- 1.3.2 电火花改性技术的特点

- 1.3.3 电火花改性技术的研究现状

- 1.4 稀土表面改性机理和研究现状

- 1.4.1 稀土材料改性机理

- 1.4.2 稀土表面改性研究现状

- 1.5 主要研究内容

- 第二章 电火花加工原理及实验方案

- 2.1 电火花加工的物理本质

- 2.1.1 介质电离与击穿

- 2.1.2 通道形成与能量传递

- 2.1.3 材料抛出与消电离

- 2.2 影响脉冲放电加工的因素

- 2.2.1 极性效应的影响

- 2.2.2 脉冲放电参数的影响

- 2.2.3 其它影响因素

- 2.3 实验专用工具电极研究

- 2.3.1 工具电极的分类及选材

- 2.3.2 粉末冶金原理

- 2.3.3 工具电极的制作工艺研究

- 2.4 电火花沉积陶瓷涂层实验设备

- 2.4.1 电火花加工机床特性

- 2.4.2 实验中加工工艺参数的选取

- 2.4.3 电极和工件的装夹与定位

- 2.5 本章小结

- 第三章 陶瓷涂层的形成规律研究

- 3.1 放电沉积涂层厚度规律研究

- 3.1.1 电参数对沉积涂层厚度的影响

- 3.1.2 其他参数对沉积涂层厚度的影响

- 3.2 陶瓷涂层的粗糙度变化规律研究

- 3.2.1 电参数对涂层粗糙度的影响

- 3.2.2 其他参数对涂层的粗糙度影响

- 3.3 陶瓷涂层中的应力和显微裂纹

- 3.3.1 产生显微裂纹的主要因素

- 3.3.2 稀土掺杂对涂层裂纹的影响

- 3.4 蚀除和传质规律研究

- 3.4.1 粒子的运动规律

- 3.4.2 蚀除及沉积效率研究

- 3.5 本章小结

- 第四章 陶瓷涂层的形貌与组织分析

- 4.1 陶瓷涂层的表面形貌

- 4.1.1 单脉冲沉积形貌

- 4.1.2 多脉冲沉积形貌

- 4.2 陶瓷涂层表面能谱分析

- 4.3 陶瓷涂层截面能谱分析

- 4.4 陶瓷涂层表面的物相分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 陶瓷涂层的硬度、耐磨性和耐蚀性

- 5.1 陶瓷涂层的硬度

- 5.1.1 硬度测量方法及仪器

- 5.1.2 涂层的硬度

- 5.1.3 稀土对涂层硬度影响

- 5.2 陶瓷涂层的耐磨性能

- 5.2.1 摩擦磨损实验及设备

- 5.2.2 稀土对涂层的耐磨性能影响

- 5.3 陶瓷涂层的耐蚀性

- 5.3.1 电化学腐蚀实验及仪器

- 5.3.2 涂层的耐蚀性能

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论和展望

- 6.1 本文主要结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 个人简历

- 在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].电火花沉积技术研究进展及其在航空制造中的应用[J]. 航空制造技术 2020(17)

- [2].钢结构有限空间的电火花涂层检验技术[J]. 现代涂料与涂装 2020(09)

- [3].电火花沉积层质量的影响因素研究[J]. 电加工与模具 2016(06)

- [4].电火花沉积技术研究现状及发展趋势[J]. 装备制造技术 2017(08)

- [5].电火花高速小孔机加工工艺研究[J]. 中国新技术新产品 2016(02)

- [6].老爷子的电火花[J]. 小星星(高年级版) 2020(Z1)

- [7].柔性电极电火花沉积试验研究[J]. 热加工工艺 2017(16)

- [8].一种用于电火花镜面加工的高端电火花油[J]. 电加工与模具 2016(03)

- [9].钛合金表面电火花沉积强化技术研究进展[J]. 热加工工艺 2013(20)

- [10].电火花沉积表面技术研究的最新进展[J]. 材料导报 2008(11)

- [11].电火花沉积重熔碾轧修整试验[J]. 中国机械工程 2020(14)

- [12].电火花成型技术在模具制造中的应用与研究[J]. 现代制造技术与装备 2018(08)

- [13].电火花修整超硬磨料砂轮技术发展现状[J]. 中国机械工程 2015(16)

- [14].电火花打点计时器维修方法实例[J]. 实验教学与仪器 2016(S2)

- [15].电火花沉积技术的研究与应用进展[J]. 热加工工艺 2013(24)

- [16].浅析电火花展成加工技术相关问题[J]. 装备制造 2009(12)

- [17].电火花表面沉积技术[J]. 深圳职业技术学院学报 2008(01)

- [18].浅析煤矿井下的电火花[J]. 科技风 2013(09)

- [19].微型计算机在数字电火花电源控制系统中的应用[J]. 电加工与模具 2010(02)

- [20].电火花沉积电极材料过渡形态研究[J]. 电加工与模具 2019(06)

- [21].触摸屏技术在电火花高频电源中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(15)

- [22].基于统计方法的超声振动电火花油的空化场表征[J]. 电加工与模具 2017(03)

- [23].正交磁场对电火花单脉冲放电间隙的影响[J]. 中国机械工程 2017(15)

- [24].电火花沉积工艺对汽车用镁合金涂层结构及腐蚀性影响[J]. 热加工工艺 2015(22)

- [25].热作模具的电火花涂层制备及性能研究[J]. 热加工工艺 2016(04)

- [26].电动和面机与暖气片相碰产生电火花[J]. 电世界 2013(08)

- [27].新型曲线孔电火花机器人的研究[J]. 制造业自动化 2015(22)

- [28].电火花沉积技术国内外研究的最新进展[J]. 焊接技术 2014(08)

- [29].电火花-电解复合加工的低电极损耗机理研究[J]. 机械制造与自动化 2019(06)

- [30].电火花铣削加工技术研究现状及发展[J]. 模具制造 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e347c3b8dbe2a2b97ad9ee3.html