# 功能性基团修饰纸基质室温磷光技术在环境分析中的应用

### 论文摘要

固体基质室温磷光法（SS-RTP）是一种微量技术与痕量分析相结合的测试手段,其核心问题是对固体基质的选择,滤纸是常用基质。本文着重研究了两种功能性基团修饰滤纸的制备,考察了有机污染物在这些功能性基团修饰滤纸上的室温磷光行为,并与理想的固相萃取（SPE）样品处理技术联用,测定了环境水样中多环芳烃、氮杂环类等有机污染物的含量,获得了较好的结果。本论文还进行了荧光分析研究,包括利用溶液荧光方法对无机污染物镉进行了选择性测定;通过薄层扫描技术测定了中草药地骨皮样品中西维因及其降解产物残留量。 第一章概述了固体基质室温磷光技术的发展、刚性化机理、重原子效应及其他影响因素,详细叙述了固体基质的修饰和改性以及固相萃取固体基质室温磷光联用技术,综述了固体基质室温磷光技术的应用。 第二章研究建立了以金属螯合滤纸为基质的室温磷光法对α-萘乙酸的选择性测定方法。考察了合成铅螯合滤纸的条件,研究了α-萘乙酸在螯合滤纸上的固体基质室温磷光性质,简化了室温磷光条件的选择,绝对检出限为0.25ng/斑点。所建立的方法用于水样和蔬菜样品的测定,加标回收率达到93%以上,相对标准偏差（RSD）小于7.43%。 第三章研究建立了以硅烷修饰滤纸为基质的固相萃取—室温磷光技术测定7,8-苯并喹啉的分析方法。讨论了滤纸的硅烷化修饰条件,考察了7,8-苯并喹啉在硅烷化滤纸上的室温磷光行为。研究了硅烷化滤纸在固相萃取中的应用,以及影响固相萃取的各种因素。在优化实验条件下,硅烷化滤纸对7,8-苯并喹啉的萃耿倍数达到100倍以上。将此方法用于环境水样中7,8-苯并喹啉的测定,回收率达到87.5%以上。 第四章建立了硅烷修饰滤纸基质固相萃取—室温磷光技术对咔唑的测定方法。详细考察了咔唑在硅烷化滤纸上的室温磷光条件,研究了固相萃取中的饱和度和萃取效果,通过固相萃取之后,咔唑的检测限能降低两个数量级,达到3.25×10-9mol/L,7次测定的相对标准偏差为2.9%。将所建立的方法应用于实际水样的测定,回收率达到83%～104%。 第五章研究建立了荧光光度法选择性测定水样中痕量镉的分析方法。详细讨论了镉

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 固体基质室温磷光概述

- 1.1 简介

- 1.2 机理

- 1.3 影响因素

- 1.3.1 重原子效应

- 1.3.2 氧气和湿度的影响

- 1.4 固体基质

- 1.4.1 滤纸的背景校正

- 1.4.2 滤纸修饰

- 1.4.3 滤纸改性

- 1.4.4 纸基质在固相萃取室温磷光联用技术中的应用

- 1.5 应用

- 1.6 本论文研究内容

- 1.7 展望

- 参考文献

- 第2章 金属螯合纸基质室温磷光法测定α-萘乙酸的研究（Selective Determination of α-naphtheneacetic by Heavy Atom-Chelated Filter Paper Substrate Room Temperature Phosphorescence）

- 2.1 引言（Introduction）

- 2.2 实验部分（Experiment）

- 2.2.1 修饰滤纸的合成（Synthesis of chelating filter paper）

- 2.2.2 磷光测定（The measurement of RTP）

- 2.2.3 样品处理（The treatment of sample）

- 2.3 结果与讨论（Results and discussion）

- 2.3.1 滤纸的制备（The preparation of chelated paper）

- 2.3.2 磷光光谱（Phosphorescence properties of organic compounds on chelated pape）

- 2.3.3 检测条件优化 （Optimization of detection conditions）

- 2.4 样品中萘乙酸的测定（Determination of NAA in water and vegetable samples）

- References

- 第3章 硅烷修饰滤纸基质固相萃取—室温磷光技术及其应用

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 硅烷化滤纸的修饰

- 3.3.2 磷光检测条件的优化

- 3.3.3 固相萃取

- 3.4 方法应用

- 3.5 结论

- 参考文献

- 第4章 硅烷修饰滤纸基质固相萃取室温磷光技术测定咔唑的研究

- 4.1 引言

- 4.2 试验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 磷光激发发射光谱

- 4.3.2 磷光检测条件的优化

- 4.3.3 固相萃取

- 4.4 方法应用

- 参考文献

- 第5章 荧光光度法选择性测定水样中痕量镉的研究

- 5.1 引言

- 5.2 试验部分

- 5.2.1 仪器和药品

- 5.2.2 实验方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 络合物的荧光光谱

- 5.3.2 溶液酸度的影响

- 5.3.3 8-羟基喹啉-5-磺酸浓度的影响

- 5.3.4 表面活性剂的影响

- 5.3.5 共存离子的干扰和消除

- 5.3.6 线性范围、检出限

- 5.4 样品测定

- 5.5 结论

- 参考文献

- 第6章 薄层扫描色谱法同时测定中药材中西维因及其降解产物残留量的研究

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 仪器和试剂

- 6.2.2 样品溶液的配制

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 展开剂的选择

- 6.3.2 薄层板的优化

- 6.3.3 烘干温度对西维因荧光强度的影响

- 6.3.4 扫描条件

- 6.3.5 工作曲线和检出限

- 6.3.6 回收率和样品测定

- 6.4 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表和待发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].降温的办法[J]. 小猕猴智力画刊 2018(Z2)

- [2].夏天三种果蔬别冷藏[J]. 学苑创造(B版) 2009(09)

- [3].室温焊接,无需加热[J]. 科学大众(中学生) 2016(06)

- [4].碳点三聚氰胺室温磷光材料的制备与性质[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [5].是否可能制造出室温下的磁性半导体?[J]. 科学通报 2016(13)

- [6].围护结构材料对室内自然室温影响的变化规律[J]. 黑龙江科技信息 2009(33)

- [7].被动房冬季运行室温响应实测分析[J]. 建筑科学 2016(04)

- [8].基于DeST-h软件的城市住宅基础室温分析[J]. 山西建筑 2009(03)

- [9].日本开发室温下发白光材料[J]. 中国印刷与包装研究 2012(03)

- [10].供热自动控制中的室温采集电话的设计与实现[J]. 工业控制计算机 2008(04)

- [11].四苯基乙烯室温发光液体材料的制备与表征[J]. 化学工业与工程 2020(05)

- [12].无线室温采集系统的技术研究与应用[J]. 资源节约与环保 2013(07)

- [13].置换式通风房间室温分布的分类表达[J]. 暖通空调 2014(12)

- [14].氧化铋/石墨烯复合物的室温固相制备与光催化性能[J]. 材料科学与工程学报 2019(06)

- [15].室温下不同贮存年限豆科牧草种子寿命的研究[J]. 种子 2011(06)

- [16].基于单片机的公用建筑室温节能调控方法设计研究[J]. 环境科学与管理 2020(09)

- [17].全血室温过夜制备浓缩血小板制剂的质量分析[J]. 中国输血杂志 2011(11)

- [18].无线室温采集系统在热力行业的实施及应用[J]. 区域供热 2012(04)

- [19].我国科学家改写室温热电优值记录[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [20].熔点处于室温附近危险化学品的分类鉴定及安全储运[J]. 安全 2016(02)

- [21].办公建筑自然室温影响因素的研究[J]. 科技创新与应用 2015(06)

- [22].室温变化对有机废弃物腐熟温度的影响[J]. 广东林业科技 2011(02)

- [23].解读有机硅室温橡胶的结构特点及其应用[J]. 中国轮胎资源综合利用 2017(01)

- [24].硫化橡胶与金属室温复合粘接性能的研究[J]. 橡塑资源利用 2017(05)

- [25].基于模糊控制在室温研究中的应用[J]. 科学中国人 2016(08)

- [26].科学家揭开室温超导现象关键成因[J]. 电力电子 2008(03)

- [27].基于等效热模型的供冷建筑RLS-KF室温预测方法[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2018(10)

- [28].超导“小时代”之三十五室温超导之梦[J]. 物理 2018(09)

- [29].有机硅室温橡胶的结构特点及其应用[J]. 乙醛醋酸化工 2017(05)

- [30].济南办公建筑自然通风工况下自然室温的研究[J]. 节能 2009(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e3ad88a4f851c5bc3cb37ca.html