# 系泊缆索动力分析数值方法研究

### 论文摘要

环境载荷复杂性、系泊材料特异性及系缆构型特殊性导致了系泊系统分析涉及流固耦合非线性、流体动力非线性及整个系泊系统的运动稳定性问题。缆索的动力分析是系泊系统可靠性分析和运动时历模拟的基础。本文以离岸系泊系统为研究对象,对系泊缆索的动力分析的数值方法进行研究,总结分析各种方法的适用性,优缺点。针对本文研究对象的特点确定了以有限差分技术为基础的求解方法。基于上述问题,本文开展以下几方面工作:1、系泊缆索动态特性总结分析通过本文研究的系泊缆索在特定工作形式下的受力特征,分析总结其动态特性。2、系泊缆索动力分析的方法总结通过汇总当前系泊缆索动力分析的各种方法,并结合系泊缆索的动态特性,总结出适合于本文分析的各种方案。3、系泊缆索动力响应方程推导针对本文研究的系泊缆索的动态特性,进行了缆索动力方程求解格式的推导。4、运动方程数值求解格式的确定及算法分析针对本文提出的方程格式,结合各种计算方案,确定了方程求解的数值方法。5、实际应用中各种情况的考虑对实际应用中各种情况(如非线性因素)的处理进行了探讨。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 国外研究的现状

- 1.2.2 国内研究的现状

- 1.3 本文主要工作简介

- 第2章 系泊系统概述及缆索动态特性分析

- 2.1 概述

- 2.2 系泊系统的形式

- 2.2.1 系泊系统分类

- 2.2.2 离岸定位系泊的分类及布置形式

- 2.3 系泊缆索组成及性能

- 2.3.1 缆索组成部分

- 2.3.2 锚泊线性能的比较

- 2.4 缆索受力及响应特性

- 2.5 适应性分析

- 2.6 本章小结

- 第3章 系泊缆索动态响应计算的数值方法

- 3.1 概述

- 3.2 缆索力学模型及控制方程的建立

- 3.2.1 坐标系定义

- 3.2.2 系泊缆索控制方程

- 3.3 非线性有限单元法

- 3.3.1 有限单元法思想

- 3.3.2 缆索单元离散及其控制方程

- 3.4 有限差分法

- 3.4.1 中心差分法

- 3.4.2 Houbolt 法

- 3.4.3 Park 强稳定法

- 3.5 其他方法

- 3.5.1 Newmark 法

- 3.5.2 Wilson-θ法

- 3.5.3 集中质量法

- 3.6 方法适用性分析

- 3.7 本章小结

- 第4章 非线性动力方程求解的有限差分技术

- 4.1 概述

- 4.2 方程求解形式的提出

- 4.3 差分格式的确定

- 4.3.1 一阶偏微分方程组的差分格式

- 4.3.2 二阶偏微分方程的差分格式

- 4.4 各种非线性因素的考虑

- 4.4.1 几何非线性

- 4.4.2 材料非线性

- 4.4.3 载荷非线性

- 4.4.4 边界非线性

- 4.5 本章小结

- 第5章 缆索动力分析的数值实现

- 5.1 概述

- 5.2 运动浮体扰动下的动态响应

- 5.3 参数敏感度分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈锚泊系统基本原理[J]. 科技风 2020(21)

- [2].船舶锚泊系统分析[J]. 船舶标准化工程师 2019(02)

- [3].半潜式钻井平台复合锚泊系统组分配比优化设计[J]. 海洋工程 2017(05)

- [4].一种具有能量吸收特性的非线性锚泊系统数值模拟与分析[J]. 海洋技术学报 2016(05)

- [5].波浪作用下串联浮筒对船型网箱锚泊系统的受力影响分析[J]. 宁波大学学报(理工版) 2020(03)

- [6].不停产在位更换单点锚泊系统的设计[J]. 石油和化工设备 2019(10)

- [7].锚泊系统在自升式钻井平台的应用及分析[J]. 机械工程师 2018(09)

- [8].300000DWT浮船坞的锚泊系统设计[J]. 船舶设计通讯 2010(S1)

- [9].1 400TEU集装箱船的锚泊系统设计[J]. 广东造船 2020(04)

- [10].半潜式平台永久锚泊系统解脱技术及其应用——以流花11-1油田“南海挑战”号平台为例[J]. 中国海上油气 2013(03)

- [11].TLP平台锚泊系统和锚固基础的发展状况[J]. 海洋科学 2009(03)

- [12].深水悬链锚泊系统等效截断水深优化设计[J]. 船舶力学 2015(05)

- [13].灵便型散货船前期设计阶段中的锚泊系统布置[J]. 船海工程 2012(03)

- [14].海上移动式平台锚泊定位系统锚索链受力分析[J]. 中国海洋平台 2008(02)

- [15].深水悬链锚泊系统静力分析[J]. 船海工程 2009(02)

- [16].关于15000T半潜驳锚泊系统改造设计[J]. 物流工程与管理 2015(04)

- [17].深水半潜式平台张拉锚泊系统失效分析[J]. 海洋工程 2018(05)

- [18].深水半潜式平台锚泊系统动力响应研究[J]. 机械制造与自动化 2015(01)

- [19].半潜式钻井平台锚泊系统作业条件实例分析[J]. 中国海洋平台 2018(03)

- [20].基于优化算法的锚泊系统设计数值方法[J]. 水运工程 2017(12)

- [21].“TIGER”号深水钻井船锚泊系统设计[J]. 船舶 2016(06)

- [22].浅水起重铺管船定位锚泊系统配置研究[J]. 中国海洋平台 2012(01)

- [23].深海半潜式平台锚泊系统等效水深截断模型试验设计[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2009(S2)

- [24].锚缆参数对船舶锚泊系统的影响[J]. 设备管理与维修 2019(09)

- [25].南海极浅水下浮式平台锚泊系统数值计算和模型试验对比[J]. 舰船科学技术 2019(15)

- [26].长江下游航标工作船锚泊系统改造设计[J]. 江苏船舶 2019(02)

- [27].离岸式波浪能发电装置锚泊系统研究[J]. 船舶工程 2015(S1)

- [28].缅甸周边深水海域航标锚泊系统的计算与设计[J]. 水运工程 2014(05)

- [29].超小型机动式系留气球地面锚泊系统的设计[J]. 西安航空学院学报 2013(03)

- [30].中国南海深水钻井的锚泊系统设计与实践[J]. 中国海洋平台 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e537c348ab7799480c5fbde.html