# 市政道路桥梁施工质量通病的预防及处理措施王宏建

湖州厚德生态建设有限公司浙江省湖州市313000

摘要：在我国的经济发展过程中，市政道路桥梁工程发挥了重要作用，深入研究市政道路桥梁施工质量通病，一方面能够将道路桥梁工程的使用时间延长，另一方面也可使人们的出行安全得到更好的保证，进一步推动我国经济的发展。

关键词：市政道路桥梁；施工质量；通病；防治对策

1市政道路桥梁工程施工质量控制重要性

道路桥梁的施工质量控制是保证市政道路桥梁工程质量的基础。在市政道路桥梁工程当中，通过做好施工管理与控制工作，能够有效减少道路桥梁裂缝的产生，避免出现比较严重的工程质量问题。施工企业在施工时，通过重视施工的质量控制与管理，完善质量保证体系，有利于避免施工工程中出现一系列的安全隐患以及给施工人员带来人身安全威胁，可以有效降低事故率。对于工程中的施工人员来讲，有利于其更好的认识到施工管理的重要性，从基础性施工层面上有利于保证市政道路桥梁施工质量得到更好的控制。有利于督促施工管理人员与与施工监理人员要做好沟通，加强施工质量和流程规范性的监督管理工作，保证工程中的施工管理与控制方案得到有效实施。

加强施工质量控制有利于提高施工单位的经济效益，以及保证施工的质量和施工效率。同时加强对施工质量控制也与管理有利于节省施工成本、保证工期按计划进行，保障道路桥梁结构安全，提高道路桥梁美化工程与价值，有效提高道路桥梁工程整体的施工质量和使用性能。另外，如果市政道路桥梁工程由于施工质量问题而出现破损时，需要投入较大的费用进行维修，一定程度上增加了建设或者运营维修成本。

加强施工质量控制有利于提高道路桥梁工程的社会效益，一座质量良好的桥梁或者一条道路也有利于确保人民群众的生命财产安全，提高城市居民的生活质量，稳定社会的和谐安定。如果市政道路桥梁工程施工质量低下时，出现的“豆腐渣”工程，由于道路或者桥梁施工质量的不合格，车辆在驾驶过程中难以平稳运行，舒适度也大大降低，直接导致车辆行驶的危险系数增大，使出行人员的生命受到威胁。

2市政道路桥梁施工质量通病

2.1桥梁钢筋锈蚀

道路桥梁出现钢筋锈蚀是由于多方面的原因引起的，而防御措施也是一项复杂系数较高的系统工程，需从多个方面展开综合治理。施工人员在进行施工时，或许由于钢筋防护意识较为薄弱，在对钢筋进行涂层时未严格遵循相关要求，未分隔其与外界存在的诸多腐蚀物质的环境，与设计的钢筋防腐标准不符。部分施工人员虽然对钢筋进行了涂层处理，但在储存、运输和安装过程中却破坏了涂层，使之在恶劣的环境下无法长时间存在，严重影响到了其结构功能。须知钢筋的使用寿命将直接影响到桥梁的使用寿命，如果道路桥梁存在钢筋锈蚀的问题，时间一长便会严重影响桥梁的使用功能和安全。在具体的道路桥梁施工中，钢筋锈蚀往往受到诸多因素的影响。除此之外，也会有其他的因素会影响到钢筋应力状态，并影响钢筋的锈蚀。

2.2桥梁端头局部破损

伸缩缝的变形与损坏是梁端头局部破坏的主要体现。而这种情况的出现主要是由以下三个原因引起的，包括：第一是在设计时忽略了伸缩量，未进行精准的计算。梁端的伸缩装置在来往车辆的反复作用下便被损坏；第二是施工过程中未对伸缩量予以重视；第三是未有效做好养护工作以及其他原因而破坏了伸缩装置。一旦梁端头损坏，就会让车辆对桥梁的冲击增加，进而使行车的安全性降低，增加养护费用。

2.3混凝土断桩

影响市政施工质量的一个主要因素就是混凝土断桩。通过分析近年来城市桥梁桩断现象能够看出，之所以会出现这一问题，主要在于缺乏规范的施工工艺（勘探孔）以及受到桩周围摩擦阻力的影响。钻孔过程中，不牢固的护壁会导致断桩；市政桥梁工程中所采用的桥梁石子粒径过大、不正确的材料配合比以及施工故障也会造成断桩。除此之外，断桩的产生也与导管深度与灌注时间有很大关系，过大的深度和过长时间的就会减弱混凝土流动性，在将阻力提升时就会拉断螺栓，让导管破裂，最终导致断桩。

3市政道路桥梁施工质量通病防治处理

3.1严格监控建筑材料

在市政道路桥梁建设过程中，材料质量的好坏将起到非常重要的作用，整个施工过程的质量高低均与其有直接关系，并在一定程度上决定了道路桥梁的使用寿命。所以，政府和相关部门应在管理与监控建筑材料方面作不断加强。工作人员在对材料的质量进行检查时，严把质量关。除了要检查建筑材料的外形、质保单等项目外，还应抽取检查材料的样本，不允许一种不合格的材料进入施工现场。只有在工程中应用合格材料，方可保证施工质量，促进城市的和谐发展。

3.2强化施工技术管理

保障市政路桥工程质量的一项有效措施就是过硬的施工技术，其也是决定项目能够顺利开展的一项重要条件，对先进的施工技术予以使用，除了能够让人力、财力与物力得到大大节省，同时也会工期明显缩短[2]。所以，在实际施工中，一定要将路桥工程施工流程结合起来，根据施工工艺复杂的要求，立足于市政路桥施工实际情况，对施工人员做出严格要求，将施工技术准备相关工作落到实处。

3.3加强对技术人员的教育与培训

快速发展的经济在很大程度上改善了市政道路与桥梁建设的工程施工技术，且社会也对施工技术提出了越来越高的要求，所以为让市政道路与桥梁建设中的各项工程质量得到有效保障，就一定要通过科学的手段来促进相关专业技术人员技术水平的提高，使施工环节中的各项工作能够顺利进行，让工程的施工质量得到保证。具体措施包括：首先，加强培训施工技术人员的专业知识与技能，学会在施工中运用新设备与新技术，并提高施工技术人员的责任意识；其次，加强培训检查人员的审查与检测技能，促进检查人员责任意识的提高，对其检查流畅予以规范，促进施工监控队伍的综合素质不断提高。

3.4强化管理，注重验收

在提升市政道路桥梁施工质量方面，施工管理意义重大，诸如材料资源、机械设备以及施工人员等在内的多项内容均属于其管理范畴[3]。在分配人力资源前，应全面了解工作人员的专业技能情况，这样对人员的分配将起到积极作用。同时安排专人到现场控制与管理施工过程中的复杂工艺。当完成上一个环节的施工后，还一定要参照相关标准去验收质量，只有当施工质量与建设标准相符后，下一个环节的施工才能够开始。对整个建设工程而言，必须委派相关的评定人员展开施工参观指导，时间可以固定也可不固定。一旦发现施工过程中有不合理或者与建设标准不符的情况存在，立即要求进行整改。在质量隐患还在萌芽时便将其扼杀，以促进市政道路桥梁工程施工质量的进一步提升。

结束语

市政工程项目的一个重要组成部分，国民经济的重要命脉就是道路桥梁工程项目，在我国社会和经济建设过程中发挥了重要作用。所以，人们日常的生产生活都和道路桥梁工程项目的施工质量有很大关系，高质量的道路桥梁工程施工质量标志着民生的改善，也是国家经济发展规划的重要保障。但不断加快的城市社会节奏，让市政道路承受了越来越重的负荷，各种市政道路质量通病也逐渐暴露出来。这些质量通病的出现，对市政道路功能性的发挥产生了较大影响，也使市政道路的通行安全性无法得到保障。近年来，道路部门加强了对市政道路工程质量的监管，从根本上提高了道路工程质量，从而将市政道路质量通病问题出现的几率降低。

参考文献：

[1]彭菲.道路桥梁施工中应注意的问题[J/OL].交通世界，2017（30）：70-71[2018-01-21].

[2]郭娟.道路桥梁施工质量管理常见问题与对策[J].江西建材，2017（20）：156+160.

[3]陈垚.城市道路桥梁工程施工中的质量控制[J/OL].交通世界，2017（11）：34-35[2018-01-21].

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e648b2c7c72b0eee0555c8c.html