# 富含多不饱和脂肪酸甘油酯的酶法制备

### 论文摘要

ω-3多不饱和脂肪酸（ω-3PUFA）,如二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）具有良好的生理活性。EPA和DHA主要存在于鱼油当中,但天然存在的鱼油中EPA和DHA的含量较低,需通过一定的生产工艺来提高其含量。然而,传统的分离富集方法存在溶剂回收困难、操作复杂、ω-3PUFA容易氧化分解等缺点。本文通过结合脱酸、乙酯化、分子蒸馏、甘油酯化等多种方法对ω-3PUFA的分离提纯工艺进行研究,验证酶法制备PUFA甘油酯工艺的可行性,以期为富含EPA和DHA的甘油酯工业化提供科学依据。主要内容如下:1.以高酸价金枪鱼油为原料,首先用酶催化鱼油与乙醇反应降低原料酸价,得到优化的反应条件为:甘油酯与无水乙醇的摩尔比1:1,脂肪酶Novozym 435加量为鱼油质量的2%,反应温度45℃,恒温振荡器转速为180r/min,反应时间6h。在优化条件下,鱼油酸价从10.20 mgKOH/g降至0.67 mgKOH/g。然后以酶催化产物为碱法乙酯化的底物,以NaOH为催化剂,添加量为0.3%,反应1.5h后乙酯的产率达到96.5%。2.采用六级分子蒸馏工艺对乙酯型鱼油进行分离,得到富含PUFA的乙酯型鱼油。其中DHA含量从原来的27.57%提高到75.81%,EPA与DHA的总含量从原来的32.11%提高到82.23%。3.以PUFA乙酯和甘油为底物通过酶催化合成PUFA甘油酯。首先以叔丁醇为溶剂在常压下反应,得到优化的反应条件为:底物甘油与PUFA乙酯的摩尔比为1:3,底物浓度30%,脂肪酶Novozym 435加量为底物质量的2%,反应温度50℃,恒温振荡器转速为180r/min。在此优化条件下反应12 h,PUFA乙酯的转化率为47.3%。然后在真空条件下继续反应12 h,PUFA乙酯转化率达到81.5%,其中甘油二酯、甘油三酯和甘油一酯的含量分别为56.1%、32.3%和11.6%。产物PUFA甘油酯中DHA、EPA的含量分别为74.6%和5.5%。4.对PUFA甘油酯进行氧化稳定性研究。三种抗氧化剂中,抗氧化效果的强弱为TBHQ>VE>柠檬酸。通过正交实验确定在TBHQ、VE和柠檬酸加量分别为200mg/kg、500 mg/kg和1000 mg/kg的最优条件下,PUFA甘油酯的过氧化值达到100meq/kg时所需时间增加至未添加抗氧化剂时的5.9倍。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 英文缩略语对照

- 第一章 绪论

- 1.1 鱼油中多不饱和脂肪酸简介

- 1.2 EPA和DHA的性质及生理活性

- 1.2.1 抗血小板凝聚、降低血脂、防治心脑血管疾病

- 1.2.2 抗炎症、抑制肿瘤生长、增强免疫力

- 1.2.3 增强神经系统功能、益智健脑、预防老年痴呆症、预防衰老

- 1.2.4 保护视力

- 1.3 高纯度EPA和DHA的一般富集方法

- 1.3.1 尿素包合法

- 1.3.2 分子蒸馏法

- 1.3.3 低温结晶法

- 2 萃取法'>1.3.4 超临界CO2萃取法

- 1.3.5 银离子络合法

- 1.3.6 脂肪酶法

- 1.4 脂肪酶概况

- 1.4.1 脂肪酶简介

- 1.4.2 脂肪酶的催化反应

- 1.4.3 非水介质中酶催化的特点

- 1.5 EPA和DHA在食品工业中的应用

- 1.6 PUFA的化学结构的选择

- 1.7 本课题研究的意义和主要内容

- 1.7.1 本课题研究的意义

- 1.7.2 本课题研究的主要内容

- 1.7.3 本课题的技术路线

- 第二章 酶法与碱法联合催化高酸价鱼油乙酯化的研究

- 2.1 材料与仪器

- 2.1.1 材料

- 2.1.2 仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 鱼油毛油预处理

- 2.2.2 脂肪酶催化鱼油与乙醇的乙酯化反应

- 2.2.3 碱催化鱼油与乙醇的乙酯化反应

- 2.2.4 鱼油品质测定

- 2.2.5 鱼油脂肪酸组成分析

- 2.2.6 鱼油乙酯化产率的测定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 鱼油脂肪酸组成及品质测定

- 2.3.2 脂肪酶催化高酸价鱼油与乙醇的反应

- 2.3.3 碱催化合成鱼油脂肪酸乙酯

- 2.4 本章小结

- 第三章 分子蒸馏法纯化PUFA乙酯的研究

- 3.1 材料与仪器

- 3.1.1 材料

- 3.1.2 仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 多级分子蒸馏方法

- 3.2.2 乙酯中脂肪酸组成分析

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 六级分子蒸馏时温度对PUFA乙酯含量的影响

- 3.3.2 六级分子蒸馏时物料流速对PUFA乙酯含量的影响

- 3.3.3 分子蒸馏产品的脂肪酸组成分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 酶法合成PUFA甘油酯的研究

- 4.1 材料与仪器

- 4.1.1 材料

- 4.1.2 仪器

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 常压条件下酶法合成PUFA甘油酯

- 4.2.2 真空条件下酶法合成PUFA甘油酯

- 4.2.3 甘油酯的回收与精制

- 4.2.4 PUFA乙酯和PUFA甘油酯品质测定

- 4.2.5 产物组成及脂肪酸成分分析

- 4.2.6 计算方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 PUFA乙酯转化率的测定

- 4.3.2 常压下以叔丁醇为溶剂合成PUFA甘油酯

- 4.3.3 常压与真空条件下分别合成PUFA甘油酯

- 4.3.4 脂肪酶的操作稳定性研究

- 4.3.5 甘油酯类型的组成

- 4.3.6 产物甘油酯的脂肪酸组成和品质测定

- 4.4 本章小结

- 第五章 PUFA甘油酯的氧化稳定性研究

- 5.1 材料与仪器

- 5.1.1 材料

- 5.1.2 仪器

- 5.2 实验方法

- 5.2.1 不同温度下PUFA乙酯和PUFA甘油酯的氧化稳定性分析

- 5.2.2 抗氧化剂对PUFA甘油酯的氧化稳定性影响

- 5.2.3 分析方法

- 5.2.4 计算方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 PUFA乙酯和PUFA甘油酯的氧化稳定性分析

- 5.3.2 不同抗氧化剂对PUFA甘油酯的氧化稳定性影响

- 5.3.3 抗氧化剂复配的正交实验

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].5万吨/年三醋酸甘油酯及1万吨/年聚醚滤渣加工项目[J]. 乙醛醋酸化工 2020(02)

- [2].石墨炉原子吸收光谱法测定山嵛酸甘油酯中镍的含量[J]. 中国药事 2012(05)

- [3].三醋酸甘油酯合成的热力学和动力学分析[J]. 泉州师范学院学报 2014(06)

- [4].单山嵛酸甘油酯的合成研究[J]. 化学试剂 2009(11)

- [5].氢化松香及其甘油酯的生产和应用[J]. 化工技术与开发 2008(09)

- [6].山嵛酸甘油酯在药物制剂中的应用进展[J]. 中南药学 2015(06)

- [7].海洋链霉菌211726次级代谢产物中一个新2-甘油酯的鉴定[J]. 中国海洋药物 2011(02)

- [8].山嵛酸甘油酯在口服缓释制剂中的应用[J]. 医药导报 2013(09)

- [9].山嵛酸甘油酯在药剂学中的应用[J]. 药学与临床研究 2012(06)

- [10].单酰基甘油酯酶促进肿瘤生长及侵袭研究进展[J]. 重庆医学 2011(21)

- [11].硼酸双甘油酯硬脂酸酯的合成研究[J]. 皮革与化工 2010(06)

- [12].单酰基甘油酯酶促肿瘤侵袭的研究进展[J]. 科技视界 2014(20)

- [13].脂肪酸多聚甘油酯分子结构与性能相关性研究[J]. 化学研究与应用 2012(05)

- [14].RYOTO聚甘油酯在含乳饮料中的应用[J]. 中国食品添加剂 2009(S1)

- [15].甘油酯类化合物合成的研究进展[J]. 大众科技 2012(11)

- [16].柱层析法分离纯化碳酸甘油酯[J]. 广东化工 2010(02)

- [17].分离植物甘油酯的薄层层析色谱法的优化[J]. 江苏农业科学 2018(24)

- [18].聚甘油酯在化妆品中的应用[J]. 广东化工 2018(16)

- [19].异相催化尿素法制备碳酸甘油酯研究[J]. 山东化工 2016(22)

- [20].单薄荷基甲酸甘油酯的合成及热裂解[J]. 烟草科技 2013(05)

- [21].醋酸和甘油合成三醋酸甘油酯的工艺研究[J]. 化学与生物工程 2009(11)

- [22].废弃油脂甘油酯化降酸过程中的甘油聚合研究[J]. 中国油脂 2018(09)

- [23].水溶性阿魏酸甘油酯的合成研究进展[J]. 河南工业大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [24].分子蒸馏提纯共轭亚油酸甘油酯的工艺研究[J]. 粮油加工 2009(08)

- [25].酶法合成高含量共轭亚油酸甘油酯[J]. 中国油脂 2008(02)

- [26].甘油制备碳酸甘油酯产物气相色谱分析[J]. 分析试验室 2015(11)

- [27].食用香料丙酸甘油酯合成研究[J]. 中国食品添加剂 2013(06)

- [28].三醋酸甘油酯在活性炭上的吸附特性[J]. 环境科学与技术 2013(06)

- [29].气相色谱法分析碳酸甘油酯[J]. 理化检验(化学分册) 2012(04)

- [30].碳酸甘油酯脂肪酸酯润滑油的制备和性能研究[J]. 润滑与密封 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e79ad6119926c21bf635e43.html