# 电弧焊的高效节能研究

论文题目: 电弧焊的高效节能研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 材料工程

作者: 史岩

导师: 路登平,王茂堂

关键词: 电弧焊,高效节能,价值工程,弧焊变压器,空载节电

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 中国是世界能源生产和消费大国。当前,我国的能源建设虽然取得了举世瞩目的成就,但仍然面临着严峻的能源形势,概括为人均可采储量低,需求快速增长,供给、储备紧张,使用效率低,浪费、污染严重。因此,我国把建设节约型社会,坚持开发与节约并举,把节约放在首位作为当前的能源政策。焊接领域,特别是电弧焊,是电能消耗的大户,电弧焊的高效节能具有非常重要的意义。高效节能包括两方面的内容:一是高效,既提高生产率;二是节能,即节约电能及材料消耗。电弧焊的高效节能可以从以下几方面进行:选择高效节能的焊接设备;优先选用先进的焊接工艺,同时设计合理的接头及坡口形式;采用低飞溅、效率高的焊接材料。虽然随着我国产业结构的调整,高效节能的焊材、设备和工艺的应用正在逐步增加,但总体比重仍然较低,还远远不能满足建设节能型社会的要求。本文针对电弧焊的高效节能问题展开研究,具有重要的工程价值及理论意义。本文进行了以下两方面的研究工作:第一,利用价值工程理论对电弧焊的高效节能问题进行理论分析,结合长输管道工程优选了大口径、大壁厚、高强度的管线钢高效节能焊接工艺并进行了节能的分析和计算;第二,针对量大面广的弧焊变压器的空载耗电,研究了弧焊变压器的空载节电电路,以降低空载损耗,并进行了测试及节电的计算。价值工程是一种技术与经济紧密结合而又十分注重经济效益和社会效益的现代管理技术。它是以提高研究对象的价值为目的,以功能系统分析为核心,以创造性思维、开发集体智力资源为基础,以最低的全寿命周期费用来实现研究对象的必要功能的一种科学方法。本文的研究工作首次将价值工程理论引入电弧焊领域,为电弧焊的高效节能研究工作提供了理论指导;本文研究的空载节电型弧焊变压器采用全电子方式,将弧焊变压器的空载节电提高到一个新的水平。这些研究工作经实践证明是成功的。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 我国的能源形势

1.2 我国焊接领域的能耗现状

1.3 电弧焊节能途径

1.4 课题研究意义

1.5 课题研究内容

第二章 价值工程简介

2.1 价值工程概述

2.2 价值工程定义

2.3 价值工程中价值的定义

2.4 价值工程的特点

2.5 价值工程的实施程序

第三章 长输管道电弧焊工艺的价值工程分析

3.1 长输管道焊接价值工程的特点

3.2 长输管道电弧焊工艺的价值工程

3.3 节约分析与效率分析

第四章 空载节电型弧焊变压器研究

4.1 弧焊变压器的能耗问题

4.2 空载节电型弧焊变压器设计

4.3 空载节电工作原理

4.4 变结构控制器的实现

4.5 测试及计算

第五章 结论

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

发布时间: 2007-04-17

参考文献

- [1].熔化极电弧焊过程数字化模拟系统[D]. 仝明磊.哈尔滨工业大学2008

- [2].旁路耦合电弧焊热物理过程研究[D]. 韩日宏.兰州理工大学2012

- [3].双丝间接电弧焊堆焊工艺及堆焊层耐蚀性能研究[D]. 胡聪.山东大学2017

- [4].电弧焊工艺参数监测及分析系统研究[D]. 贾占远.吉林大学2006

- [5].电弧焊熔透状态视觉检测模型研究[D]. 林俊.广东工业大学2015

- [6].旁路耦合电弧焊焊接参数对母材热输入及焊缝的影响[D]. 温俊霞.兰州理工大学2011

相关论文

- [1].脉冲双熔敷极焊条电弧焊熔深与扩散氢研究[D]. 菅明健.山东大学2011

- [2].ZX5-250晶闸管手弧焊机的改进与研制[D]. 李建强.大连交通大学2006

- [3].铝合金、钛合金电子束焊接接头组织、性能和焊接性能研究[D]. 常艳君.内蒙古工业大学2005

- [4].LTTE改善焊接接头疲劳强度及其残余应力分布研究[D]. 冯兆龙.天津大学2005

- [5].双熔敷极焊条电弧焊除尘净化设备设计[D]. 朱国庆.山东大学2007

- [6].脉冲埋弧焊工艺研究及工程应用[D]. 郭胜.天津大学2005

- [7].弧焊逆变电源谐波抑制的研究[D]. 牛虎理.天津大学2005

- [8].改善国产弧焊逆变机电磁兼容性（EMC）的研究[D]. 胡伶俐.天津大学2005

- [9].电弧焊工艺参数监测及分析系统研究[D]. 贾占远.吉林大学2006

- [10].碱性双熔敷极焊条电弧焊的研究[D]. 侯宪国.山东大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1ea65db4f260adb4470ad7e2.html