# 渐开线圆柱齿轮本体温度的数值分析

### 论文摘要

随着齿轮传动向高速、重载方向发展,对齿轮温度场进行分析变得越来越重要。工程实践表明,高速运转齿轮会产生瞬时高温和不均匀的温度场,所产生的热变形会严重地影响其承载能力和工作的稳定性,产生很大的振动、噪声,使其寿命缩短。齿轮传动系统的热平衡状态以及轮齿表面温度的大小,对齿轮传动性能,齿轮失效,齿轮润滑系统的设计等有着重要的影响,过高的轮齿表面温度是产生齿轮胶合破坏的主要原因。本体温度大小直接影响进入啮合区的润滑油的粘度,从而影响摩擦系数的大小、啮合区油膜厚度以及啮合区的润滑状态。因此为了提高齿面抗胶合强度,就必须对齿轮本体温度场进行分析。本文利用了齿轮啮合原理,传热学、摩擦学等理论,用理论分析和有限元分析相结合的方法,建立了齿轮传热系统的生热模型和求解齿轮传动温度场的数学模型,并给出了摩擦热流量,对流传热系数的计算方法,用MATLAB进行数值计算,并生成了相关图形分布曲线,在此基础上运用ANSYS进行数值模拟分析,得到了齿轮接触应力和本体温度的温度场分布,最后对影响本体温度的因素进行了对比分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 相关领域研究现状

- 1.3 FZG齿轮试验机基本参数

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 齿轮运转过程中的摩擦热分析

- 2.1 热分析模型简化处理

- 2.2 热载荷的分析

- 2.2.1 输入摩擦热

- 2.2.2 啮合点曲率半径

- 2.2.3 啮合点的速度和相对滑动速度

- 2.2.4 啮合点的接触载荷

- 2.2.5 啮合点单位面积上的平均热流量

- 2.3 相关数值的计算

- 2.4 本章小结

- 第3章 齿轮运转过程中的对流传热分析

- 3.1 传热学

- 3.2 传热理论基础

- 3.3 相应准则的物理意义

- 3.4 导热系数

- 3.5 齿轮端面和啮合齿面的对流换热系数

- 3.6 相关数值的计算

- 3.6.1 润滑油黏度

- 3.6.2 各啮合点摩擦系数

- 3.7 本章小结

- 第4章 齿轮模型建立和接触应力分析

- 4.1 渐开线圆柱齿轮参数化建模

- 4.2 齿轮接触应力有限元分析

- 4.2.1 齿面接触应力分析

- 4.2.2 不同载荷级应力分析

- 4.2.3 各啮合点摩擦热

- 4.3 本章小结

- 第5章 齿轮本体温度和影响因素分析

- 5.1 齿轮热分析的数学模型

- 5.2 轮齿本体温度场有限元分析

- 5.2.1 ANYSY热分析基本原理

- 5.2.2 齿轮本体温度的分析

- 5.3 影响因素分析

- 5.3.1 载荷对本体温度的影响

- 5.3.2 转速对本体温度场的影响

- 5.3.3 摩擦系数对本体温度场影响

- 5.3.4 变位系数对本体温度场影响

- 5.3.5 各级载荷下本体温度场分布

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于模态分析的裂纹齿轮特征识别[J]. 机械工程师 2020(01)

- [2].面齿轮分汇流系统动力学均载特性研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].磁齿轮复合电机系统及其关键优化方法综述[J]. 微电机 2019(12)

- [4].螺旋伞齿轮近净成形试验研究[J]. 塑性工程学报 2020(04)

- [5].旋挖钻动力头齿轮断齿分析[J]. 现代制造技术与装备 2020(05)

- [6].齿轮测量中异常值的判定及剔除系统设计[J]. 机械制造与自动化 2020(03)

- [7].考虑热弹流的齿轮多学科设计优化[J]. 热能动力工程 2020(05)

- [8].粉末齿轮[J]. 现代班组 2020(03)

- [9].填充齿轮的设计及性能研究[J]. 荆楚理工学院学报 2020(02)

- [10].基于剪齿轮的齿轮噪声优化研究[J]. 内燃机 2020(04)

- [11].风能发电变桨减速机齿轮崩裂失效分析[J]. 机械工程师 2020(10)

- [12].齿轮整体误差测量的基础理论及其应用研究[J]. 机械工程学报 2018(02)

- [13].《齿轮之心》[J]. 成才与就业 2018(Z1)

- [14].劳动最光荣[J]. 投资北京 2018(05)

- [15].一种新型永磁齿轮的性能分析与参数优化[J]. 仪表技术 2017(02)

- [16].喷丸强化工艺及对齿轮的影响[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [17].磁场调制型磁齿轮动态性能分析[J]. 机械传动 2017(03)

- [18].基于图像处理的齿轮缺陷检测[J]. 黑龙江科技信息 2017(08)

- [19].球齿轮在车载雷达中的应用分析[J]. 科技与创新 2017(10)

- [20].基于机器视觉的齿轮缺陷检测方法研究[J]. 工业控制计算机 2017(07)

- [21].《齿轮》[J]. 大众文艺 2017(11)

- [22].磁场调制型磁齿轮有限元分析[J]. 电气开关 2017(04)

- [23].球磨机齿轮磨损及对策研究[J]. 信息记录材料 2017(09)

- [24].齿轮的概率寿命预测与弯曲疲劳试验[J]. 机械工程学报 2017(18)

- [25].浅议汽车修理中的齿轮技术[J]. 科技展望 2015(32)

- [26].焊接式齿轮箱体的生产加工工艺及其质量控制策略[J]. 科技与企业 2016(10)

- [27].齿轮常见失效原因及其维修方法分析[J]. 科技创新与应用 2016(21)

- [28].浅析汽车修理中的齿轮技术[J]. 科技资讯 2015(03)

- [29].粉末冶金新技术在烧结齿轮中的应用探讨[J]. 电子制作 2015(05)

- [30].齿轮测量技术新发展[J]. 科技资讯 2015(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1ecc6196f9933f7d4a622062.html