# 声辅助电催化处理水相氯酚的研究

### 论文摘要

氯酚废水毒性大、难以生物降解，是石油化工、农药等行业废水中常见的有机污染物，声辅助电催化技术具有高效、普适、环境友好等优点，应用前景良好。本文采用声辅助电催化技术降解水相氯酚，从工艺参数、活性物质成因及产率等角度，阐明了声电的协同效应及氯酚的降解机理，并建立了动力学模型，为该项技术处理氯酚废水提供理论依据和实验数据。电流密度、溶液初始pH值、电解质浓度、声能强度和超声频率影响着氯酚降解速率，且这种影响因氯取代基位置不同而表现出差异。实验结果表明，在电流密度为20 mA／cm2、pH 9.08、电解质浓度0.10mol／L、声能强度38.2 W／cm2和超声频率40 kHz时，邻氯酚、间氯酚和对氯酚的速率常数分别为2.702×10-4s-1、2.996×10-4s-1和3.014×10-4s-1。依据表观一级动力学速率常数获得的邻氯酚、间氯酚和对氯酚的增强因子分别为1.324、1.226和1.506，显示声电的协同效应。声辅助电催化体系产生的活性物质主要是羟基自由基。在电流密度20 mA／cm2、电解质Na2SO4投加量0.1 mol／L、pH值6.85、超声频率40 kHz、声能强度47.8 W／cm2时，捕获剂对羟基苯甲酸浓度2.0g／L测得的羟基自由基产生速率为1.67×10-2mg／（L·s），羟基自由基与输入反应器能量之间的关系式为k·OH=1.77×10-5mg／（L·s·W）。色谱分析表明，声辅助电催化降解邻氯酚的中间产物有2-氯-1，4-对苯醌、甲酸、乙酸、草酸、顺丁烯二酸等，依此推测邻氯酚降解经历了对位羟基化、开环、脱氯等过程。根据反应动力学方程和Langmuir表面吸附理论，建立了反应动力学模型，模型数值解与实验值总体吻合良好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 研究内容及创新点

- 1.2.1 研究思路

- 1.2.2 研究内容

- 1.2.3 课题创新之处

- 第二章 文献综述

- 2.1 氯酚废水高级氧化方法

- 2.2 电催化氧化技术

- 2.2.1 电催化氧化技术原理及特点

- 2.2.2 目前国内外研究现状

- 2.2.3 电催化氧化的发展方向

- 2.3 声辅助电催化氧化技术

- 2.3.1 超声波氧化技术

- 2.3.2 声辅助电催化氧化技术

- 第三章 实验装置与分析方法

- 3.1 声辅助电催化实验装置

- 3.2 电极材料及特性

- 3.3 实验对象

- 3.4 分析方法

- 3.4.1 羟基自由基的测定

- 3.4.2 液相阴离子及低分子有机酸测定

- 3.4.3 氯酚分析

- 3.4.4 中间产物分析

- 3.5 主要药品及仪器

- 3.6 实验方案

- 第四章 声辅助电催化处理含氯酚废水的研究

- 4.1 氯酚模拟废水降解的影响因素

- 4.1.1 电流密度的影响

- 4.1.2 初始pH值的影响

- 4.1.3 电解质浓度的影响

- 4.1.4 声能强度的影响

- 4.1.5 超声频率的影响

- 4.2 氯酚分子结构对降解的影响

- 4.3 本章小结

- 第五章 声辅助电催化体系中活性物质成因及产率分析

- 5.1 羟基自由基的测定

- 5.1.1 羟基自由基测定机理分析

- 5.1.2 羟基自由基的产生及产率

- 5.1.3 羟基自由基产率与输入能量之间关系

- 5.2 本章小结

- 第六章 氯酚降解途径及反应动力学探讨

- 6.1 协同效应及电流效率研究

- 6.1.1 协同效应

- 6.1.2 电流效率

- 6.2 邻氯苯酚的降解途径

- 6.3 邻氯苯酚降解过程动力学模型

- 6.3.1 模型建立及简化

- 6.3.2 动力学模型数值计算

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.1.1 工艺参数分析

- 7.1.2 活性物质测定

- 7.1.3 协同效应研究

- 7.1.4 降解途径及动力学模型

- 7.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 硕士学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].《电催化及燃料电池》专辑序言[J]. 电化学 2019(05)

- [2].电催化水裂解催化剂的研究进展[J]. 西部皮革 2020(06)

- [3].电催化反硝化处理水中硝酸盐的研究进展[J]. 环境保护与循环经济 2016(12)

- [4].铜钯电催化反硝化研究进展[J]. 四川化工 2020(01)

- [5].电催化水分解析氧反应研究现状[J]. 能源化工 2020(02)

- [6].电催化臭氧技术去除水中草酸的研究[J]. 水处理技术 2019(08)

- [7].能源与电催化的碰撞——第一届能源电催化青年科学家论坛会议评述[J]. 电化学 2018(02)

- [8].金属硫化物电催化析氢性能的研究进展[J]. 化工管理 2020(16)

- [9].基于金属有机骨架的电催化产氢研究进展[J]. 应用化工 2019(09)

- [10].碳基硫化钼电催化制氢催化剂的研究进展[J]. 材料导报 2016(15)

- [11].生物电催化系统在健康领域的应用及发展趋势[J]. 传感器世界 2016(11)

- [12].高分散超薄二硫化钼/硫、氮共掺碳复合材料的电催化析氢性能（英文）[J]. 催化学报 2017(06)

- [13].PTFE/Bi-SnO_2-CNT电催化膜的结构及性能表征[J]. 膜科学与技术 2019(01)

- [14].电催化固氮的研究进展与挑战[J]. 工业催化 2019(10)

- [15].电催化氮气还原合成氨催化材料研究进展[J]. 化工学报 2020(06)

- [16].LDHs的制备及在电催化领域研究的进展[J]. 电池 2018(03)

- [17].电催化可促进绿色转变[J]. 中外能源 2017(06)

- [18].电催化-光化联合技术处理Disperse Red 3B染料废水[J]. 江西化工 2019(02)

- [19].电催化气浮处理强碱三元采出水的试验研究[J]. 工业用水与废水 2019(05)

- [20].二氧化碳利用新途径的研究进展评述[J]. 钦州学院学报 2018(05)

- [21].钯/泡沫镍电极的制备及电催化脱氯的研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [22].电催化CO_2还原合成C_(2+)产物的机理和材料研究进展（英文）[J]. 物理化学学报 2020(01)

- [23].宁波材料所在电催化制氢领域取得新进展[J]. 能源化工 2019(01)

- [24].片状Co_9S_8/ZnS/C复合材料的制备及电催化产氧性能[J]. 无机化学学报 2019(12)

- [25].三维电催化耦合厌氧处理抗生素废水技术研究[J]. 价值工程 2014(31)

- [26].我电催化析氢材料设计取得突破性进展[J]. 中国材料进展 2014(Z1)

- [27].电催化二氧化碳制多碳醇燃料[J]. 科学通报 2018(22)

- [28].贵州在电催化析氢材料设计方面取得突破性进展[J]. 硅谷 2014(19)

- [29].基于含油废水处理的电催化膜反应器优化设计及性能研究[J]. 膜科学与技术 2012(05)

- [30].CoP/Co_2P/C纳米材料用于全pH值电催化析氢[J]. 分子科学学报 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1edd961920dffc5f2d4c1575.html